## Slide 1
Тема: Кам’яне вугілля, продукти його переробки
Урок 12

## Slide 8: способи хімічної переробки вугілля

## Slide 9: Коксування кам’яного вугілля
Коксування – процес розкладу вугілля за високої температури й відсутності повітря.
Кокс одержують на коксохімічних заводах.
Кам’яне вугілля піддають сухій перегонці (коксування) шляхом нагрівання у спеціальних коксових печах без доступу повітря при температурі 1000ºС.

## Slide 10
Кокс – тверда пориста речовина темно-сірого кольору, що містить 96-98% Карбону за масою, а також Гідроген, Оксиген та деякі інші елементи.
Його використовують як відновник у металургії, зокрема у виробництві чавуну.

## Slide 11
Процес коксування – це не лише добування необхідного для металургії коксу. Не менш цінними є продукти, які утворюються паралельно із коксом.

## Slide 12: Коксовий газ
Амоніак вилучають, пропускаючи коксовий газ, що утворюється у розчин сульфатної кислоти, а амоній сульфат, що утворюється, використовують як азотне добриво.
Бензен поглинають органічними розчинниками, а потім виділяють перегонкою.
Звільнений від амоніаку і бензену коксовий газ використовується як паливо в промисловості , а також як хімічна сировина для добування водню.

## Slide 13: Кам’яновугільна смола
Густа чорна рідина зі специфічним запахом.
Вона піддається дробній (фракційній) перегонці

## Slide 14
- легке масло (температура кипіння до 170ºС)
- середнє масло (температура кипіння 170-230ºС)
- важке масло (температура кипіння 230-270ºС)
- антраценове масло (температура кипіння 270-350ºС)
- залишок – пек.

## Slide 15: Надсмольна вода
містить розчинені гази – вуглекислий газ, сірководень, хлороводень, амоніак та солі амонію.

## Slide 16: Газифікація
перетворення низькосортного вугілля, бурого вугілля і торфу за допомогою хімічних реакцій на суміш газоподібних і рідких вуглеводнів.

## Slide 17: Гідрування
перетворення вугілля на рідкі та газуваті вуглеводні під дією водню за температури 400-600ºС, певного тиску і наявності каталізатора.

## Slide 18
Отже , з вугілля, завдяки значній різноманітності його складу, можна добути незрівнянно ширший асортимент продуктів, ніж з нафти і природного газу.