## Slide 1
трансформатор
Розробили студенти групи А 12:
Кононенко Є.
Філоненко Д.
Викладач: Свириденко ОФ.

## Slide 2: Як передати електроенергію від генератора до споживача без втрат?
Шляхи зменшення втрат:
  Зменшення R – істотно не можливе, бо це веде до
  Використання меншої І – ефективне при трансформації змінного струму –
практично без втрат потужності (P = IU), а отже, – енергії.
Втрата енергії (потужність) у проводах пов'язана з їх нагріванням під час проходження ними струму (ефект Джоуля-Ленца)
Рвт – втрата потужності у проводах,
І – сила струму в лінії,
R – опір проводів лінії.

## Slide 3
Трансформатор
пристрій для перетворення змінного струму,
в якому напруга і сила струму змінюються
в декілька разів майже без затрат потужності

## Slide 4
Дослід Фарадея

## Slide 5: 1876р.

## Slide 6: Трансформатор поділяються:
За призначенням
За конструкційними особливостями
За кількістю фаз
За способом охолодження
За формою магнітопроводу

## Slide 7: За призначенням
Силові Вимірювальні Спеціальні

## Slide 8: За конструкційними особливостями
Автотрансформатори
Двообмоткові
Багатообмоткові

## Slide 9: За способом охолодження
Сухі
Масляні

## Slide 10: За кількістю фаз
Однофазні
Трифазні
Багатофазні
Стержневі
Броньові

## Slide 11
Принцип будови
Позначення на схемі

## Slide 12
Базові принципи дії
Електричний струм, що змінюється в часі,
створює змінне у часі магнітне поле
(електромагнетизм).
Зміна магнітного потоку, що проходить через
обмотку, створює ЕРС в цій обмотці
(електромагнітна індукція).

## Slide 13
Принцип роботи
При підключенні первинної обмотки трансформатора до джерела змінної напруги по ній проходитиме змінний струм і створюватиме в осерді циркулюючий магнітний потік. Цей магнітний потік існує практично лише всередині осердя і однаковий в усіх перерізах, а тому, перетинаючи витки обох обмоток, створить у кожному з них ЕРС індукції, яка прямо пропорційна кількості витків відповідної обмотки:

## Slide 14: Режими роботи трансформатора
Холостий хід | Робочий хід
коло первинної котушки замкнено, вторинної – розімкнено, тобто струм у вторинній обмотці відсутній | трансформатор навантажений, тобто обидві котушки замкнено
І2 = 0 => U2 = E2 R << XL => U1 = – E1 => U1 ~ N1 => | І1 ≠ 0; І2 ≠ 0 => U1 = Е1 = I1R1 Е2 = U2 + I2Rн = I2R2 + I2Rн

## Slide 15: Характеристики трансформатора
1. Коефіцієнт трансформації
якщо N1 > N2 → k > 1, трансф-р знижувальний
якщо N1 < N2 → k < 1, трансф-р підвищувальний.
якщо вторинних обмоток кілька, то
k – для кожної з них розраховується аналогічно
2. ККД трансформатора
Сучасні трансформатори мають η = 90 ÷ 99 %
тобто втрати енергії в них незначні, тому
Р1 ≈ Р2 => I1U1 ≈ I2U2 =>

## Slide 16: Принципова схема передачі електроенергії на відстань