## Slide 1: ТЕСТ до теми :

## Slide 2: 1. До якого виду керамічних матеріалів за структурою черепка належить плитка для внутрішнього облицювання стін ?
а) до щільних
б) до кам’яно-керамічних
в) до пористих

## Slide 3: 2. З яких мас за складом виготовляють керамічні плитки для внутрішнього облицювання стін?
а) майоликових
б) фарфорових
в) фаянсових
г) напівфарфорових

## Slide 4: 3. Який показник якості не виставляється до плиток для внутрішнього облицювання стін ?
а) морозостійкість
б) міцність на стискання
в) міцність на згин
г) водопоглинення

## Slide 5: 4. Якою може бути величина водопоглинення для плиток для внутрішнього облицювання стін?
а) не більше 5%
б) не менше 12%
в) не більше 16%
г) не менше 6%

## Slide 6: 5. Яка сировина є основною у виробництві плиток для внутрішнього облицювання стін ?
а) бентоніт
б) глина легкоплавка
в) тальк
г) глина вогнетривка

## Slide 7: 6. Сода кальцинована в шлікері відіграє роль :
а) пластифікуючої добавки
б) плавня
в) спіснювача
г) електроліту

## Slide 8: 7. Яким документом регламентуються вимоги до керамічних плиток для внутрішнього облицювання стін?
а) технічними умовами
б) Державним стандартом
г) стандартом підприємства
д) інструкцією

## Slide 9: 8. Для зменшення температури випалювання виробів в склад маси для виробництва плиток для внутрішнього облицювання стін вводять :
а) глину
б) рідке скло
в) пірофіліт
г) нефелін-сієніт

## Slide 10: 9. Кварцовий пісок вводиться в склад маси для виготовлення плиток для внутрішнього облицювання стін щоб :
а) зменшення температури випалювання
б) зменшення повітряної усадки
в) підвищення пластичності
г) зменшення вогняної усадки

## Slide 11: 10. Основним недоліком керамічних плиток для внутрішнього облицювання стін є :
а) мале протистояння стиранню
б) тривале поглинання вологи із повітря
в) низька термостійкість
г) низька міцність на стискання