## Slide 3
Фронтальне опитування
Які способи експлуатації ви знаєте?
Що являє собою фонтанний спосіб експлуатації?
Що являє собою газліфтний спосіб експлуатації?
В чому суть глибинонасосного способу видобутку?
За якими параметрами класифікують трубопроводи?
Яке обладнання використовують для відокремлення нафти вд газу?

## Slide 4
План:
Утворення емульсії при різних
способах експлуатації
Характеристика нафтових емульсій
3. Методи зневоднення нафти

## Slide 5
Утворення
емульсії при різних
способах експлуатації

## Slide 6
Тиск
Емульсія
Емульсія
Тиск
При фонтанному способі експлуатації відбувається інтенсивний відбір рідини з свердловини. Нафта з водою інтенсивно перемішується в підйомних трубах, що призводить до утворення емульсій вже на ранній стадії руху суміші.

## Slide 7
Суміш
Газ
Газ
(повітря)
Суміш
При газліфтному способі видобутку причини утворення емульсій ті ж, що і при фонтанному. Особливо негативно впливає повітря, що іноді закачується у свердловину замість газу і окислює частину важких вуглеводнів з утворенням асфальтосмолистих речовин.

## Slide 8
Кабель
УЕВН
При глибинонасосному способі видобутку нафти (ШСНУ) емульгування відбувається в клапанних коробках, циліндрі насосу, підйомних трубах, при зворотно-поступальному русі колони насосних штанг.
При використанні електрозаглибних насосів (УЕВН) вода з нафтою перемішується на робочих колесах насосу, і в підйомних трубах.

## Slide 9
Характеристика
нафтових емульсій

## Slide 11
В емульсіях прийнято розрізняти дві фази: внутрішню і зовнішню. Зовнішня фаза – це рідина, в якій розміщуються дрібні краплі іншої рідини. Зовнішню фазу називають дисперсним середовищем. Внутрішня фаза – це рідина, що знаходиться у вигляді дрібних крапель у дисперсному середовищі.
За характером зовнішнього середовища та внутрішньої фази розрізняють емульсії двох типів:
нафта у воді (Н/В)
вода у нафті (В/Н)
нафта у воді (Н/В)
вода у нафті (В/Н)

## Slide 12
В’язкість нафтової емульсії залежить від власної в’язкості нафти, температури утворення емульсії, та співвідношення кількостей нафти і води

## Slide 13
Стійкість емульсій – це здатність протягом певного часу не розділятися на складові компоненти.
Чим вища стійкість емульсії, тим складніший процес деемульсації.

## Slide 14
Електропровідність нафтових емульсій пояснюється різною діелектричною проникністю води і нафти.

## Slide 15
Хлоркальцієві сполуки
Хлоркальцієво-магнієві сполуки
Гідрокарбонатно-натрієва вода

## Slide 16
Методи зневоднення нафти

## Slide 17
Одним із методів зневоднення нафти є механічний. Згідно цього методу зневоднення нафти відбувається за рахунок гравітаційних сил.
Існують два режими відстоювання: періодичний і безперервний, які здійснюються відповідно у відстійниках періодичної і безперервної дії.
В якості відстійників застосовують циліндричні резервуари.

## Slide 18
Одним із способів зневоднення нафти є термічна, або теплова обробка, яка полягає в тому, що нафту перед відстоюванням нагрівають.
Суміш підігрівають в спеціальних нагрівальних установках, які розташовують у технологічній лінії обезводнення нафти після відділення з неї газів, але раніше введення у відстійник

## Slide 19
В нафтовій промисловості дуже широко застосовують хімічні методи зневоднення нафти, засновані на руйнуванні емульсіі за допомогою хімічних реагентів. Ефективність хімічного зневоднення залежить від типу застосовуваного реагенту, а вибір реагента-деемульгатора, в свою чергу, залежить від виду емульсії і властивостей нафти.

## Slide 20
Деемульгатори
Колоїди (ПАР)
Електроліти
Неелектроліти
Кислоти
Сірчана
Соляна
Оцтова
Кухонна сіль
Хлорне залізо
Бензин
Ацетон
Спирт
Бензол
Фенол
Аніоноактивні
Карбонові кислоти
Неіоногенні
ОП-4
ОП-7
КАУ-ФЕ-14

## Slide 21
Електричне зневоднення нафти та вірно підібрані режими електричної обробки суміші дозволяють успішно провести зневоднення і знесолювання будь-яких емульсій.
Механізм зневоднення нафтових емульсій в електричному полі електродегідратора

## Slide 22
М Е Х А Н І Ч Н И Й
Х І М І Ч Н И Й
Д Е Е М У Л Ь Г А Т О Р
Е Л Е К Т Р О Д Е Г І Д Р А Т О Р
С Т І Й К І С Т Ь
В І Д С Т І Й Н И К
Т Е Р М І Ч Н И Й
З О В Н І Ш Н Я

## Slide 23
Домашнє завдання
1.Опрацювати матеріал за конспектом та підручником Антонова Е.О. Основы нефтегазового дела: Учебник для ВУЗов. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003 (с. 112-117), Войтович А.Ф.Основи технології буріння та експлуатації нафтових і газових свердловин: Навчальний посібник для студентів спеціальностей нафтового профілю. – Полтава,2001 (с.128-133)
2. Підготувати доповіді та презентації на тему: «Замірні установки систем нафтогазозбору»
3. Опрацювати тему самостійного вивчення: «Зберігання нафти на промислі. Вимірювання та облік продукції»