## Slide 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Відкрите заняття з дисципліни «Технічна механіка»
для студентів спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»
Тема: Вальниці кочення
Викладач: Романій С.І.
Нікополь - 2017

## Slide 2
Тема: Вальниці кочення.
Вид заняття: Лекція на курс.
Мета заняття: Ознайомлення студентів з будовою і конструктивними особливостями вальниць кочення.
Дидактична: Здобути навички розрахунків вальниць кочення.
Виховна: Сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у процесі навчання.
Методи.
Методи за джерелом інформації:
1. Наочні (ілюстрація, демонстрація).
2. Словесні (розповідь, бесіда, лекція, пояснення).
3. Пояснювально-ілюстративні.
4. Взаємодія викладача та студента (бесіда, дискусія).
Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності:
1. Навчальні дискусії, створення ситуацій зацікавленості.
2. Переконання у значущості навчання, вимоги.
Методи контролю і самоконтролю в навчанні:
1. Індивідуальне опитування.
Дидактичні засоби навчання:
1. Підручники, навчальні посібники, довідники, спеціальна література, методичні вказівки.
2. Таблиці, плакати, моделі.
3. Підручники, комп’ютер, медіапроектор.
4. Класна дошка.
Література: Куклин Н. Г., Куклина Г. С. «Детали машин», М., Высшая школа, 1987, с. 321...346.

## Slide 3
СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
1. Організаційна частина заняття: перекличка присутніх студентів, записи в журналах, початок заняття (3 хв.).
2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття (3 хв.).
2.1. Тема: Вальниці кочення.
2.2. Мета заняття: Ознайомлення студентів з будовою і конструктивними особливостями вальниць кочення.
2.3. Основне завдання заняття: Здобути навички розрахунків вальниць кочення.
3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня знань: (20 хв.)
3.1. Актуалізація опорних знань: призначення вкладишів та втулок, конструкція вальниць ковзання, послідовність розрахунку вальниць ковзання.
3.2. Контроль вихідного рівня знань: Опитування. Захист курсового проекту.
4. Мотивація навчальної діяльності студента: Виявлення зацікавленості до області використання та будови вальниць кочення.
5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і виховної мети, їх зміст і послідовність:
5.1. Усвідомлення нових знань: Вивчення нового матеріалу (70 хв.)
План лекції:
1. Загальні відомості. Будова.
2. Класифікація вальниць.
3. Матеріали деталей вальниць.
4. Підбирання вальниць
5. Мащення та защільнювання вузлів вальниць
5.2. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу: закріплення матеріалу (15 хв.).
6. Підведення підсумків заняття: висновки, запитання (6 хв.).
7. Домашнє завдання: будова вальниць кочення, застосування сферичних вальниць , коефіцієнт працездатності (3 хв.).
Викладач Романій С. І.

## Slide 4: Вальниці кочення
План заняття:
1. Загальні відомості. Будова.
2. Класифікація вальниць.
3. Матеріали деталей вальниць.
4. Підбирання вальниць
5. Мащення та защільнювання вузлів вальниць
Література:
Основна: Куклин Н. Г., Куклина Г. С. «Детали машин», с. 321…346.
Додаткова: Чернавский С. А. «Курсовое проектирование деталей машин», с. 200…223;
ДСТУ 3321:2003;
ДСТУ ГОСТ 520:2014

## Slide 5: Вальниці кочення
Переваги:
1. Малий пусковий момент опору.
2. Малі осьові розміри.
3. Високий ККД.
4. Уніфікація.
Недоліки:
1. Недостатня опірність ударам.
2. Нерознімність.
3. Обмеженість максимальної швидкості.

## Slide 6: Вальниці кочення
Будова:
1. Внутрішнє кільце.
2. Сеператор.
3. Ущільнення.
4. Тіла кочення.
5. Зовнішнє кільце
Тіла кочення

## Slide 7: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Діаметр
внутрішнього
кільця
Діаметр внутрішнього кільця:
Визначається, як добуток двох цифр на п'ять.
Наприклад 07х5=35 мм.
Виключення:
00 – 10 мм,
01 – 12 мм,
02 – 15 мм,
03 – 17 мм.
Діаметри до 9 мм позначаються фактичним значенням (використовується одна цифра).
Діаметри 0,6, 1,5, 2,5, 22, 28, 32, 500 мм та більше позначаються через дріб фактичним значенням.

## Slide 8: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Серія
Серія показує навантажувальну здібність:
0, 7, 8 – надлегка,
1, 9 – особливо легка,
2 – легка,
3 – середня,
4 – важка,
5 – легка широка,
6 – середня широка.

## Slide 9: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 0
0. Кулькова радіальна (ГОСТ 8338-75).
Призначена, в основному, для радіального навантаження.

## Slide 10: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 1
1. Кулькова радіальна дворядна сферична (ГОСТ 28428-90).
Призначена для радіального навантаження при роботі з перекосами до 4º.

## Slide 11: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 2
2. Радіальна з короткими циліндричними роликами (ГОСТ 8328-75).
Призначена тільки для радіального навантаження.

## Slide 12: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 3
3. Радіальна роликова дворядна сферична (ГОСТ 5721-75).
Призначена для радіального навантаження при роботі з перекосами до 4º.

## Slide 13: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 4
4. Радіальна голкова (ГОСТ 4657-82).
Призначена для роботи при високих навантаженнях.

## Slide 14: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 5
5. Радіальна роликова з витими роликами.
Призначена для роботи при ударних навантаженнях.

## Slide 15: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 6
6. Радіально-упорна кулькова (ГОСТ 831-75).
Призначена для радіальних та осьових навантажень.

## Slide 16: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 7
7. Радіально-упорна роликова конічна (ГОСТ 333-79).
Призначена для радіальних та осьових навантажень.

## Slide 17: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 8
8. Упорна кулькова (ГОСТ 7872-89).
Призначена тільки для осьових навантажень.

## Slide 18: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Тип 9
9. Упорна роликова конічна (ГОСТ 27057-86).
Призначена тільки для осьових навантажень.

## Slide 19: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Конструктивні особливості

## Slide 20: Вальниці кочення
Марковання:
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Серія за шириною
Серія за шириною:
0,1 – нормальна,
2 – широка,
3, 4, 5, 6 – особливо широка,
7, 8 – особливо вузька,
9 – вузька.

## Slide 21: Вальниці кочення
Приклад розшифровування вальниці 3182124:
3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4
Діаметр внутрішнього кільця 24· 5 = 120 мм.

## Slide 22: Вальниці кочення
Приклад розшифровування вальниці 3182124:
3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4
Діаметр внутрішнього кільця 24· 5 = 120 мм.
Серія особливо легка.

## Slide 23: Вальниці кочення
Приклад розшифровування вальниці 3182124:
3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4
Діаметр внутрішнього кільця 24· 5 = 120 мм.
Серія особливо легка.
Тип 2 радіальна з короткими циліндричними роликами.

## Slide 24: Вальниці кочення
Приклад розшифровування вальниці 3182124:
3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4
Діаметр внутрішнього кільця 24· 5 = 120 мм.
Серія особливо легка.
Тип 2 радіальна з короткими циліндричними роликами.
Конструктивні особливості

## Slide 25: Вальниці кочення
Приклад розшифровування вальниці 3182124:
3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4
Серія за шириною особливо широка
Діаметр внутрішнього кільця 24· 5 = 120 мм.
Серія особливо легка.
Тип 2 радіальна з короткими циліндричними роликами.
Має конструктивні особливості

## Slide 26: Вальниці кочення
Приклад розшифровування вальниці 3182124:
3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4
Серія за шириною особливо широка
Діаметр внутрішнього кільця 24· 5 = 120 мм.
Серія особливо легка.
Тип 2 радіальна з короткими циліндричними роликами.
Має конструктивні особливості

## Slide 27: Вальниці кочення
Матеріали:
Кільця та тіла кочення:
Виготовляють з підшипникових, та інших легованих сталей (ШХ15, 18ХГТ). Матеріали кілець та тіл кочення регламентуються ДСТУ ГОСТ 520:2014.

## Slide 28: Вальниці кочення
Матеріали:
Сепаратори:
Виготовляють з сталей звичайної якості, бронзи, латуні, фторопласту, пластмас.

## Slide 29: Вальниці кочення
Види пошкоджень деталей вальниць.
Схоплювання.
Виникає при появі адгезійних зв'язків між кільцями та тілами кочення.
Передумови: великі навантаження в місцях контакту кілець та тіл кочення, відсутність оливної плівки в місцях контакту, мала швидкість обертання кілець.

## Slide 30: Вальниці кочення
Види пошкоджень деталей вальниць.
Зношення бігової доріжки при коливальному навантаженні.
Виникає на зовнішніх та внутрішніх кільцях вальниць при періодичному коливальному русі в обмеженому секторі під дією радіальних сил.
Передумови: змінні коливальні навантаження.

## Slide 31: Вальниці кочення
Види пошкоджень деталей вальниць.
Провертання кілець.
Послаблена посадка вальниці часто призводить до провертання кілець в місці монтажу. Провертання супроводжується підвищенням температури, виникненням шуму і вібрації. Призводе до зношення корпусних деталей.
Передумови: помилки монтажу та експлуатації.

## Slide 32: Вальниці кочення
Види пошкоджень деталей вальниць.
Нерівномірність розподілення навантаження.
Нерівномірне розподілення навантаження по довжині ролика призводить до нерівномірного зношення роликів і доріжок кілець.
Передумови: перекіс вальниці.

## Slide 33: Вальниці кочення
Види пошкоджень деталей вальниць.
Тріщини впоперек кілець виникають під дією ударів або помилок монтажу.
Передумови: радіальні та осьові динамічні навантаження.
Відколи – результат осьових динамічних сил.
Поперечні тріщини та відколи кілець.

## Slide 34: Вальниці кочення
Види пошкоджень деталей вальниць.
Поздовжні тріщини кілець.
Виникає внаслідок відсутності теплових зазорів між деталями вальниці. При подальшій експлуатації без теплових зазорів можливе руйнування кілець.
Передумови: перегрівання, неправильний монтаж.

## Slide 35: Вальниці кочення
Види пошкоджень деталей вальниць.
Пошкодження сепаратора.
При пошкодженні сепаратора можливі пошкодження інших деталей внаслідок вібрації, зношення, заклинювання і перекосів.
Передумови: проблеми мащення і деформація зовнішніх кілець.

## Slide 36: Вальниці кочення
Підбирання вальниць.
При частоті обертання до 1 об/хв.
Підбирання виконується згідно з еквівалентним навантаженням на вальницю та порівняння зі стандартним статичним значенням.
Fe ≤ C0
Fe – еквівалентне навантаження на вальницю, визначається з урахуванням
радіального та осьового навантажень, кільця, що обертається, характеру
навантажень та температурного режиму;
C0 – стандартне значення статичного навантаження.

## Slide 37: Вальниці кочення
Підбирання вальниць.
При частоті обертання більше 1 об/хв.
Розрахунок полягає у визначенні довговічності вальниці, яка залежить від еквівалентного навантаження на вальницю та стандартного значення динамічного навантаження.
L = (Fe/C)P
L – довговічність;
Fe – еквівалентне навантаження на вальницю, визначається з урахуванням
радіального та осьового навантажень, кільця, що обертається, характеру
навантажень та температурного режиму;
C – стандартне значення динамічного навантаження;
Р – покажчик степені, залежить від типу вальниці.

## Slide 38: Вальниці кочення
Мащення і защільнювання.
Мащення.
Для мащення вальниць кочення використовуються:
Олива – розбризкуванням,
– зануренням,
– оливним туманом,
Консистентні змазки.

## Slide 39: Вальниці кочення
Мащення і защільнювання.
Защільнювання.
Безконтактні щілинні защільнювання.
Переваги: відсутність тертя.
Недоліки: не можуть повністю виключити витік мастильного матеріалу.

## Slide 40: Вальниці кочення
Мащення і защільнювання.
Защільнювання.
Лабіринтні защільнювання.
Переваги: відсутність тертя.
Недоліки: складність виготовлення.

## Slide 41: Вальниці кочення
Мащення і защільнювання.
Защільнювання.
Відцентрові защільнювання.
Переваги: відсутність тертя.
Недоліки: складність виготовлення.

## Slide 42: Вальниці кочення
Мащення і защільнювання.
Защільнювання.
Контактні защільнювання.
Переваги: висока якість затримування мастильного матеріалу.
Недоліки: наявність тертя з валом.

## Slide 43: Вальниці кочення
Мащення і защільнювання.
Защільнювання.
Манжетні защільнювання.
Переваги: висока якість затримування мастильного матеріалу.
Недоліки: наявність тертя з валом.

## Slide 44: Вальниці кочення
Домашнє завдання.
1. Конспект: Класи точності вальниць. Куклін Н. Г., Кукліна Г. С. Детали машин, с. 321…346.
2. Підбір підшипників у розрахунковій частині курсового проекту.