## Slide 1
Бетон - матеріал з тисячолітньою історією залишиться затребуваним у всі часи і продовжуватиме свій розвиток залежно від покладених на нього завдань!

## Slide 2
БЛІЦ-КОНТРОЛЬ
1. Що таке залізобетон?
2. Що є основою спільної роботи бетону та арматури?
3. Назвіть основні види деформацій?
4. Що таке клас та марка бетону?
5. Які класи та марки бетону встановлені нормами?
6. Які ви знаєте класи арматурної сталі?
7. Сформулювати закон Гука.
8.Які види арматурних виробів ви знаєте?
9.Поясніть ствердження: “ будівельна конструкція втратила несучу здатність .”
10.Назвіть основні види згинальних залізобетонних елементів.
11.Назвіть основні види стислих залізобетонних елементів.
12.Поясніть призначення поздовжньої арматури.
13.Поясніть призначення поперечної арматури.
14. Які ви знаєте позитивні властивості залізобетону?
15. Які ви знаєте негативні властивості залізобетону?

## Slide 3: Критий ринок у м. Донецьк
Рік будівництва 1957
Конструкція
Покриття купольне
Купол збірний
залізобетонний
Складається з 15 горизонтальних
кільцевих ярусів
Кожен ярус має 24 секторних
ребристих панелі
Діаметр купола 35,6 метрів

## Slide 4: Лужнецький метроміст
Рік будівництва 1957
Конструкція
Тип конструкції залізобетонний
трьохпрольотний
двох'ярусний
Міст арочний
Верхній ярус автомобільний
Нижній ярас станція метро
Основний проліт 108,0 м
Загальна довжина 2030 м
Ширина моста 25,8 м

## Slide 5
Тема: СУТНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬО НАП-
РУЖЕНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ.
Мета: Узагальнити вивчені на попередніх
заняттях знання, дати поняття “по-
передньо напружений залізобетон”,
ознайомитися зі способами ство-
рення попереднього напруження та
основними принципами конструю-
вання залізобетонних елементів.

## Slide 6: ПЛАН ЗАНЯТТЯ:
1. Визначення та область застосування попередньо напружених залі-
зобетонних конструкцій:
б) для промислових і цивільних будівель та споруд;
а) для будівель ТЕС і АЕС.
2. Історичні відомості.
3. Способи створення попереднього напруження:
а) натяг на бетон;
б) натяг на упори.
4. Основні принципи конструювання попередньо напружених еле-
ментів :
а) матеріали для попередньо напружених конструкцій;
б) зчеплення напруженої арматури з бетоном. Анкерні пристрої.
в) конструювання попередньо напружених конструкцій.

## Slide 7
Попередньо напруженими називаються такі залізобетонні конструкції, в яких заздалегідь (на стадії виготовлення), тобто до прикладання навантаження, штучно створюються внутрішні напруження розтягу (в арматурі) і стиску (в бетоні).

## Slide 8: Діаграма розтягування зразка з маловуглецевої сталі
Характерні точки та
ділянки діаграми:
ОА- ділянка пропорціональності;
т. А- межа пропорціональності;
АВ- ділянка пружності;
т. В – межа пружності;
СД- ділянка плинності;
ДЕ- ділянка міцності;
т. Е - межа міцності;
т. К – руйнування зразка

## Slide 9: До сутністі попередньо напруженого залізобетону

## Slide 10: Колізей
Держава Італія
Місто Рим
Автор проекту Невідомий
Дата заснування 72 рік Будівництво 72—80 р.р.
Аттик- стінка, що міститься над карнизом і завершує споруду, значно вища за парапет.

## Slide 11
Рекламна балка із попередньо напруженого залізобетону

## Slide 12: Мост "Нормандія"
Вантовий дорожний мост
Держава Франція
Довжина 2350 м
Центр. прольот 856 м
Ширина 23м
Кількість опор 184 шт.
Висота опор 214 м
Відкрит 20.01.1995 р.
Архітектор Мишель
Вирложо

## Slide 13: Платформа "Тролл"
- Розташування Норвегія
- Побудована в 1995 р.
- Використання газова платформа
Висота
Загальна висота 472 м
- Підводна частина 300м
Матеріали
- Бетон 250 тис.куб.м.
Сталь
а) звичайна 100 тис. т
б) попередньо напружена 11 тис. т

## Slide 14: Телебашня в Торонто
- Розташування Канада
- Статус збудовано
- Будівництво 1973—1976
- Використання телекомунікації
Висота
Антена/Шпиль 555 м
Криша 457,2 метров
Верхній поверх 446,5 метров
Технічні деталі
- Кількість поверхів 147
- Архітектор WZMH Architects

## Slide 15: Останкінська телевежа
- Розташування Москва, Росія
- Статус збудовано
- Завершено 1967
- Використання телекомунікац ії
Висота
- Антена/Шпиль 540 м
Технічні деталі
- Загальна площа 15 000 м²
- Архітектор Микола Нікітін

## Slide 16: Батьківщина-мати (Волгоград)
Розташування Росія
Автор проекту Є. В. Вучетич,
Н. В. Нікітін
Будівництво 1959-1967 роки
Технічні характеристики
Загальна высота 85 метрів
Длина руки 20 метрів
Длина плеча 33 метра
Вага 8 тис.т

## Slide 17
Гермооболо́нка — пасивна система безпеки енергетичних ядерних реакторів, головною функцією якої є запобігання виходу радіоактивних речовин у навколишнє сере середовище при серйозних аваріях.

## Slide 18
Гради́рня — споруда у вигляді башти для охолодження води атмосферним повітрям.

## Slide 19: Область застосування:
За призначенням попередньо напружені залізобетонні вироби розділяють на чотири групи:
- вироби для житлових і цивільних будинків;
- вироби для промислових будівель;
- вироби для інженерних споруд;
- вироби різного призначення.

## Slide 20: Фрейсине Ежен (1879—1962)
Фрейсине Єжен французький інженер-будівельник
-У 1917 р. він запропонував збільшити не- сучу здатність бетону шляхом ущіль- нення його механічною вібрацією, а по- тім і вібропресуванням.
-У 1928 році розробив попередньо напру- жений бетон.
- У1932році організував перше промисло- лове виробництво попередньо напру- жених виробів.

## Slide 21: Михайлов Віктор Васильйович (1901—1990)
Михайлов В.В. – професор, доктор технічних наук.
У 1930-х рр.. Михайлов вперше в СРСР почав розробку напрямки попередньо-напруженого залізобетону.
У 1933 році на підставі проведених досліджень він пише книгу «Напружено-армований залізо- бетон» - перший у світі монографію про попе- редньо-напружений залізобетон.
У 1970-і рр.. в результаті подальшої роботи над розширюються в'яжучими колектив вчених на чолі з Михайловим створив напружений це- мент (НЦ) на базі портландцементу і напруже-ного бетону.
Винаходи професора Михайлова – метод без- перервного напруженого армування конструк- цій форм і розмірів, водонепроникний розши- рюваний цемент, самонапружений залізобетон

## Slide 22: Способи створення попереднього напруження
а) натяг на бетон - заздалегідь бетонують конструкцію, залишають в ній канали, в них пропускають арматуру (пучки з дротів, канати, стрижні); після набору бетоном необхідної міцності арматуру натягують, а її кінці закріплюють на торцях конструкції. Одночасно з натягуванням арматури відбувається стиснення (обтиснення) бетону (рисунок а).
б) натяг на упори- спочатку натягують арматуру і закріплюють її кінці на упорах стенда або форми, потім бетонують виріб, а після набору бетоном необхідної міцності відпускають з упорів арматуру. Пружно скорочуваючись, арматура обжимає бетон за рахунок сил зчеплення (рисунок б).

## Slide 23: Матеріали для попередньо напружених залізобетонних конструкцій
Арматура:
а) стрижневу арматуру періодичного профілю із гарячекатаної сталі класів А- IV - А-VI;
б) стрижневу термічно зміцнену арматуру періодичного профілю класів АТ- IV - Ат- VI діаметром 10-25 мм, призначається для армування конструкцій довжиною до 12 м в масових виробах (багатопустотні плити перекриттів, ребристі плити покриттів і перекритій, опори ЛЕП та ін.);
в) дріт високоміцний гладкий класу В-II і періодичного профілю класу Вр-II діаметром 3 - 8 мм;
г) арматурні канати класів К-7, К-19 та ін.
Бетон:
- високоміцні бетони клусу не нижче В20;
- для захисту на АЕС застосовують бетони для радіаційного захисту.

## Slide 24: Робота в групах
I група – «Матеріали для попередньо напружених залізобетонних конструкцій. Бетон. Арматура.»
II група- «Зчеплення напруженої арматури з бетоном Анкерні пристрої».
III група- «Конструювання попередньо напружених залізобетонних конструкцій».
Група експертів – «Переваги та недоліки попередньо напруженого залізобетону».

## Slide 25: Переваги попередньо напружених залізобетонних конструкцій
використання високоекономічної стрижневої арматури підвищеної міцності та високоміцної дротяної арматури;
використання високоміцних бетонів;
економічні – зменшується поперечний переріз елементів;
розширюється область використання збірних та збірно - монолитних конструкцій;
підвищена тріщиностійкість;
безпечні в експлуатації;
підвищена сейсмостійкість.

## Slide 26: Недоліки попередньо напружених залізобетонних конструкцій
підвищена трудомісткість проектування та виготовлення;
маса попередньо напружених залізобетонних конструкцій вище маси металевих та дерев'яних конструкцій;
велика тепло- і звукопровідність;
велика складність, трудомісткість і вартість виробництва робіт з підсилення ;
неспаленні, але їх вогнестійкість нижче вогнестійкості залізобетонних конструкцій без попереднього напруження;
рекомендується застосування жаростійкого бетону при великих температурах ;
недостатня корозійна стійкість.

## Slide 27
Сенкан - японський вірш з п’яти строф.
Формула: складання вільного вірша з п’яти рядків,
що синтезує інформацію та коротко описує тему.
Сенкан складається за такими правилами:
1.Перший рядок має містити слово, що позначає тему(зазвичай, це іменник).
2. Другий рядок являє собою опис теми, складається з двох слів (частіше
прикметників).
3. Третій рядок виражає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів.
4. Четвертий рядок є фразою, що складається з чотирьох слів і виражає
ставлення до теми (чотири слова).
5. Останній рядок складається з одного слова – синоніма, який передає
сутність теми.

## Slide 28
Домашнє завдання:
1. Вивчити конспект.
2. Стор. 151-168 підручника.