## Slide 1: Перевірка знань з теми «Загальні вимоги безпеки»
1. Які посудини належать до посудин, що працюють під тиском?
2. Чим повинні бути оснащені посудини, що працюють під тиском?
3. Яке маркування повинна мати арматура?
4. Який клас точності повинні мати манометри?
5.Які вимоги ставляться до розміщення манометрів?
6. В яких випадках не дозволяється застосовувати манометри?
7. Як поділяються вантажі за їх небезпекою при транспортуванні?
8. Які вимоги безпеки необхідно виконувати при проведенні вантажно-розвантажувальних роботах?
9. Як поділяється транспорт залежно від місця застосування та призначення?

## Slide 2: ТЕМА:
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

## Slide 3: МЕТА:
набути теоретичних знань з електробезпеки та наданні першої медичної допомоги при враженні електричним струмом

## Slide 4: План
1. Дія електричного струму на організм людини.
1.1 Електричні травми.
1.2 Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
2. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.
3. Умови ураження людини електричним струмом.
4. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи.
5. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

## Slide 5
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА –
це система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики

## Slide 6: 1. Дія електричного струму на організм людини
Термічна дія
електричного струму призводить до опіків шкіри, нагрівання до високої температури кров’яних судин, нервів, серця, мозку та інших органів, які знаходяться на шляху струму.
Електролітична дія
проявляється в електролізі (розкладі) рідин, що спричиняє зміну їх фізико-хімічного складу, а також суттєво міняє функціональний склад клітин.
Біологічна дія
проявляється у подразненні і збудженні живих тканин організму, внаслідок чого спостерігається скорочення м’язів, що може призвести до зупинки дихання, розриву тканин і органів, вивихів кінцівок.
Механічна дія
електричного струму проявляється в розшаруванні тканин.

## Slide 7: 1.1 Електрична травма – це травма викликана дією електричного струму або електричної дуги.
Електротравми, які виникають при проходженні струму через тіло людини
Електротравми поява яких не пов'язана з проходженням струму через тіло людини
Місцеві електротравми
Загальні електротравми (електричні удари)

## Slide 8
Електричні травми

## Slide 9: Електричні травми

## Slide 10: Електричні травми

## Slide 11: Місцеві електротравми
Електричні опіки
Металізація шкіри
Механічні пошкодження
Електроофтальмація
Електричні знаки

## Slide 12
Залежно від наслідків ураження струмом загальні електротравми (електричні удари) поділяються на чотири ступені:
І – судорожне скорочення м'язів без втрати свідомості;
ІІ – судорожне скорочення м'язів із втратою свідомості без порушення дихання і кровообігу;
ІІІ – втрата свідомості з порушенням серцевої діяльності чи дихання, або серцевої діяльності і дихання разом;
ІV – клінічна смерть, тобто відсутність дихання і кровообігу.

## Slide 13
Загальні електротравми

## Slide 14: Наслідки враження електричною дугою

## Slide 15: 1.2. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
1. Величина сили струму:
відчутний струм (0,6…1,5 мА - для змінного струму і 5…7 мА – для постійного струму).
невідпускаючий струм (10…15 мА для змінного струму і 50…80 мА – для постійного).
фібриляційний струм (100 мА - для змінного струму і 300 мА - для постійного).

## Slide 16
2. Величина напруги
3. Електричний опір тіла людини. При розрахунках приймають опір 1000 Ом.
4. Частота і рід струму
5. Шлях протікання струму, через тіло людини
6. Індивідуальні особливості і стан організму
7. Час дії струму

## Slide 17
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОТРАВМ
без підвищеної небезпеки
з підвищеною небезпекою
особливо небезпечні

## Slide 18: До чинників підвищеної небезпеки належать:
- температура в приміщенні, більше 35 °С;
- відносна вологість більше 75%;
- струмопровідна підлога (металева, бетонна, цегляна, земляна);
- можливість одночасного доторкання людини до неструмопровідних електроустановки і до металоконструкцій, що мають контакт із землею.

## Slide 19: До чинників особливої небезпеки електротравм належать:
- відносна вологість близька до насичення (до 100%);
- агресивне середовище, що пошкоджує ізоляцію.

## Slide 20
До приміщень без підвищеної небезпеки належать приміщення в яких відсутні чинники підвищеної і особливої небезпеки.
До приміщень підвищеної небезпеки належать приміщення в яких присутня наявності одного з чинників підвищеної небезпеки.
До приміщень особливо небезпечних належать
приміщення в яких присутні одночасно два чинники підвищеної небезпеки або один чинник особливої небезпеки.

## Slide 21: 3. Умови ураження людини електричним струмом
Людина може бути уражена струмом в таких випадках:
двофазний дотик, тобто торкання одночасно до двох фазних дротів мережі змінного струму;
однофазний дотик, тобто торкання до одного фазного дроту мережі змінного струму;
наближення на небезпечну відстань до неізольованих струмоведучих частин;
дотик до корпусу електрообладнання, яке опинилось під напругою;
попадання під крокову напругу в зоні розтікання струму;
перебування в зоні дії атмосферної або статичної електрики;
вхід в зону дії електромагнітного поля.

## Slide 22
Однофазний дотик до струмопровідних частин

## Slide 23
Двофазний дотик до струмопровідних частин

## Slide 24: Крокова напруга
Це напруга між двома точками на землі на відстані кроку, яка виникає навколо точки замикання на землю струмоведучої лінії.
Найбільша величина цієї напруги спостерігається на відстані 80 - 100 см від точки торкання провода з землею.

## Slide 25
Крокова напруга

## Slide 26: Крокова напруга

## Slide 27: 4. Безпечна експлуатація електроустановок: електозахисні засоби і заходи
Системи засобів і заходів забезпечення електробезпеки:
система технічних засобів і заходів;
система електрозахисних засобів;
система організаційно-технічних заходів і засобів.

## Slide 28: За своїми функціями технічні засоби і заходи поділяються на дві групи:
Технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при нормальному режимі роботи електроустановок;
Технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при аварійних режимах роботи електроустановок.

## Slide 29: Основні технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при нормальному режимі роботи електроустановок включають:
електричну ізоляцію струмоведучих частин електричного обладнання;
недоступність до струмоведучих частин електричного обладнання;
електричне та механічне блокування;
засоби орієнтації в електроустановках;
використання малих напруг.

## Slide 30: Основні технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при аварійних режимах роботи електроустановок включають:
Захисне заземлення;
Захисне занулення;
Захисне відключення.

## Slide 31
Захисне заземлення – це навмисне
електричне з’єднання з землею чи її еквівалентом неструмовідних частин електроустановок, що можуть опинитися під напругою.

## Slide 32
Занулення –
це навмисне електричне з’єднання елементів
електроустановки з нульовим захисним провідником
металевих неструмопровідних частин, які можуть опинитися
під напругою в результаті пошкодження ізоляції.

## Slide 33
Захисне відключення –
це захист швидкої дії, що забезпечує автоматичне відімкнення електроустановки під час виникнення в ній небезпеки ураження людини струмом

## Slide 34: Система електозахисних засобів
Електрозахисні засоби – це технічні засоби, що не є конструктивними елементами електроустановок і використовуються при виконанні робіт в електроустановках з метою запобігання електротравм.

## Slide 35: Електрозахисні засоби поділяються на:
Ізолюючі (ізолюючі штанги, ізолюючі кліщі, покажчики напруги, діелектричні рукавички, )

## Slide 36: Огороджуючі (огородження, щитки, ширми, плакати)

## Slide 37: Запобіжні ( окуляри, каски, запобіжні пояси, кігті, боти, запобіжні костюми, рукавиці для захисту рук)

## Slide 38: Система організаційно-технічних засобів.
Згідно з чинними вимогами власник повинен:
призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електроустановок;
створити і укомплектувати відповідно до потреб електротехнічну службу;
розробити і затвердити посадові інструкції працівників;
створити на підприємстві такі умови, щоб працівники, своєчасно здійснювали огляд, профілактичні, протиаварійні та приймально-здавальні випробування електроустановок;
забезпечити своєчасне навчання і перевірку знань працівників з питань електробезпеки.

## Slide 39: За вимогами і заходами безпеки роботи в електроустановках поділяються на три категорії:
Зі зняттям напруги;
Без зняття напруги на струмопровідних частинах та поблизу них;
Без зняття напруги на безпечній відстані від струмопровідних частин.

## Slide 40: Роботи в електроустановках за вимогами щодо організації їх безпечного виконання поділяються на такі, що виконуються:
За нарядами допусками;
За розпорядженнями;
В порядку поточної експлуатації.

## Slide 41: 5. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом
Забезпечити свою безпеку. Одягни сухі рукавички (гумові, вовняні, шкіряні і т.п.), гумові чоботи. По можливості відключити джерело струму. При підході до постраждалого по землі йди дрібними, не більше 10 см, кроками.

## Slide 42
Скинути з потерпілого провід сухим струмо- непровідним предметом. Відтягнути потерпілого за одяг не менше ніж на 10 метрів від місця торкання проводом землі або від обладнання, що знаходиться під напругою.
Викликай (самостійно або за допомогою оточуючих) «швидку допомогу».

## Slide 43: Визначити наявність пульсу на сонній артерії, реакції зіниць на світло, самостійного дихання.
свідомість: ясна, відсутня, порушена (потерпілий загальмований, збуджений);
колір шкіряного покриву і видимих слизистих (губи): рожеві, синюшні, блідні;
дихання: нормальне, відсутнє, порушене (неправильне, поверхневе, хрипливе);
пульс на сонних артеріях: добре визначається (ритм правильний чи неправильний), погано визначається, відсутній;
зіниці очей: вузькі, широкі.

## Slide 44: Штучне дихання
1. Очищення рота та глотки від слизу
2. Положення голови потерпілого при проведенні штучного дихання
3. Проведення штучного дихання способом «із рота в рот»
4. Проведення штучного дихання способом «із рота в ніс»

## Slide 45: Зовнішній масаж серця
При відсутності ознак життя провести серцево-легеневу реанімацію.

## Slide 46
При відновленні самостійного дихання і серцебиття покласти потерпілого на бік і надати йому стійке становище.

## Slide 47
Якщо потерпілий прийшов до тями, укрити і зігріти його. Стежити за його станом до прибуття медичного персоналу.

## Slide 48: Закріплення знань
  1. Дайте визначення, що таке електробезпека?
  2. Як діє електричний струм на організм людини?
  3. Назвіть можливі види електричних травм.
  4. Які чинники впливають на наслідки ураження електричним струмом?
  5. Як класифікуються приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом ?
  6. Як необхідно діяти при наданні допомоги потерпілому від дії електричного струму?

## Slide 49: Домашнє завдання
  1. Основи охорони праці: підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; ред. М. П. Гандзюк. - К. : Каравела, 2003. - С. 244-295, 381-398.
  2. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. - Вид. 3-є, перероб. і доп. - Львів : Українська академія друкарства, 2006. - С. 218-257.
  3. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : Навчальний посібник / В. Ц. Жидецький. - Вид. 4-те, доповнене. - Львів : Афіша, 2000. - С. 252-296.

## Slide 50: Дякую за увагу!