## Slide 1
Технологія твердого сиру

## Slide 2: План 1. Особливості хімічного складу та споживчі властивості твердих сирів 2. Класифікація твердих сирів 3. Види та асортимент твердих сирів 4. Технологія виготовлення твердих сирів 5. Показники якості та поради щодо використання твердих сирів.

## Slide 3: Твердий сир – це сир, який визріває під дією мікроорганізмів заквашувальних культур і ферментів з високою і низькою температурою оброблення сирного зерна та який пресують.

## Slide 4: «Хімічний склад твердого сиру»
Білок
23-29%
Лактоза
1,5-1,8%
NaCl
2,5-10%
Жир
19-31%
Вода
36-48%
P, Ca 0,6 -1%

## Slide 5: Класифікація твердих сирів
За формою на: круглі, брускові, циліндричні, у формі кулі….
За масою на: великі ( 50кг-100кг, іноді 130 і більші)
дрібні (2кг – 45кг)
За …………

## Slide 6: Асортимент твердих сирів та їх виробники
№ | ТОРГОВА МАРКА виробника сиру | Місцезнаходження | Асортимент
1 | «Комо» Прат “Дубномолоко” | М.Дубно Рівненська область | Голландія, Російський класичний, Кантрі, Горіховий, Тенеро
2 | «Клуб сиру» | м.Київ М.Канів (філія) | Голландський, Російський, Нуар…
3 | Звени Гора … |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 

## Slide 7: Технологічні операції виробництва твердих сирів
Технологічна операція | Параметри, компоненти, показники |  | 
 | Ементаль | Гауда | Чеддер
Приймання молока |  |  | 
Очищення |  |  | 
Охолодження |  |  | 
Зберігання і визрівання молока |  |  | 
Складання нормалізованої суміші |  |  | 
Очищення молока |  |  | 
Пастеризація нормалізованої суміші |  |  | 
Охолодження до температури зсідання |  |  | 
Внесення необхідних компонентів |  |  | 
Зсідання молока сичужним ферментом |  |  | 
Визначення готовності згустку |  |  | 
Обробка згустку та постановка зерна |  |  | 
Формування сиру |  |  | 
Пресування або самопресування |  |  | 
Маркування свіжого сиру |  |  | 
Визначення маси сиру після пресування |  |  | 
Соління сиру |  |  | 
Обсушування сиру після соління |  |  | 
Визрівання сиру та догляд за ним в процесі визрівання |  |  | 
Обробка зрілого сиру та маркування |  |  | 
Пакування, зберігання |  |  | 

## Slide 8
Показники якості твердих сирів
Фізико-хімічні показники
Органолептичні показники
-
-
- Зовнішній вигляд
-
-
-
З

## Slide 9: Показники якості твердих сирів
Маркування
На сир повинна бути нанесена виробнича марка, яка включає масову частку жиру в сухій речовині, номер підприємства-виробника, скорочену назву області (краю, республіки), в якій знаходиться підприємство (умовні позначення затверджені в установленому порядку).
Витяг з вимог нормативно-технічної документації до сичужних сирів
Кожен вид сиру, відповідно до вимог стандарту і ТУ, повинен мати визначені форму, лінійні розміри і характерні органолептичні показники. Всі сирі повинні мати чисті смак і запах і, крім цього, кожному сиру властиві виражені специфічні смак і аромат. Сири групи швейцарського мають виражений сирний солодкувато-пряний смак; групи голандського – виражений сирний з наявністю гостроти та легкої кислуватості тощо. Консистенція сиру повинна бути однорідною по всій масі. У твердих сичужних сирах тісто повинно бути ніжним, пластичним. Колір тіста для всіх видів сиру – від білого до слабко жовтого, однорідний по всій масі. На зрізі кожен сир повинен мати характерний малюнок, що складається з вічок різної форми і розмірів. Тільки у сирах групи чеддер малюнок відсутній.

## Slide 10: Поради покупцям щодо вибору твердих сирів 1
1. Перед покупкою уважно дивіться на склад. Він пишеться на етикетці сиру. В складі сиру повинен бути тільки жир з натурального молока, якщо в продукті переважають рослинні масла, значить це сирний продукт.
2. Дивіться на ціну. Якщо сир виготовлений з рослинної олії, то він буде дешевше, ніж сир з натуральних компонентів.
3. Якщо ви придбали сир на вагу, то етикетки немає. Тому, в цій ситуації є один лайфхак.: ви можете трохи натиснути на сир подушечками пальців. Якщо після натискання з сиру почне витікати рідина, то перед вами сир, в якому знаходяться жири рослинного походження.
4. Колір натурального сиру досить рівномірний по всій поверхні. Якщо він виглядає занадто жовтим - це значить, що в нього додали барвники для фарбування.
5. Слід подивитися на розмір сиру і його сирні очі (вічка).Хороший і якісний сир має рівно-мірний малюнок по всій поверхні. Якщо вічок в центрі більше, ніж у його краю, то перед вами сирний продукт. Не беріть його.

## Slide 11: Поради покупцям щодо вибору твердих сирів 2
6. Скоринка сиру не повинна мати тріщини або найменші натяки на наліт. Якщо наліт є, то це означає, що при зберіганні сиру були допущені порушення. Він міг зіпсуватися, тому його краще обійти стороною.
7.Якщо ви любите пармезан або інші сорти, то варто звернути свій погляд на ціну продукту і виробника. Чим вища ціна і чим вище репутація виробника, тим якісніший буде сир.
8. В інших ситуаціях, коли ви не знаєте, який сир вибрати і не хочете помилитися, то застосовуйте наші поради.
9. Коли ви вже купили сир, то можна перевірити його на натуральність і вдома. Для цього треба взяти маленький шматочок сиру і спробувати зігнути його під кутом в 90 градусів. Якщо він не зламається в місці вигину, то перед вами натуральний продукт. Якщо ж він зламається, то значить ви тримаєте в руках ненатуральний сир.

## Slide 12: Завдання додому: Самостійне вивчення: 1. Тема «Технологія виробництва плавлених сирів» Машкін І. І. «Технологія виробництва молока і молочних продуктів». ст.213-249. 2. Написати реферат «Дефекти плавлених сирів» Творче завдання: Вивчити наявність використання харчових добавок плавлених сирів Перевірити маркування плавленого сиру різного асортименту Скласти каталог різних видів плавлених сирів Встановити факти наявності пам’ятників сиру

## Slide 13: Дякую за активну участь!