## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕХАНИКО – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГВУЗ “ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Производство и выбраковка
стальних канатов
Составили студенты гр.МО-13
Шелестюков В., Балабась В. ___________________
Преподаватель
Грищук О.М.

## Slide 2: Стальной канат – самый распространенный в грузоподъемных машинах тяговый орган
Стальные канаты являются сложным и ответственным видом проволочного изделия. Они имеют большое число типов конструкций и различаются по форме, наличию сердечника.
Стальные канаты изготавливают из высокопрочной тонкой стальной проволоки диаметром от 0,6мм до 8мм. Проволоки свивают в пряди в скруточных машинах. В одной пряди может быть до 60 проволок (но обычно от 19 до 36).
Пряди смазываются для увеличения срока службы и эластичности троса.
Затем прядь правится роликами и наматывается на бобины.
Пряди переплетаются на канатовьющей машине, вокруг сердечника и еще раз смазываются
Затем канат еще раз выравнивают по диаметру, пропуская между четырьмя роликами и он наматывается на большую стальную катушку

## Slide 3: Натянутый канат – это очень опасный объект, при его разрыве часто происходят несчастные случаи. Опасен как сам канат, имеющий силу артиллерийского снаряда, так и падающий груз или падающая металлоконструкция крана.
Стальной канат – самый распространенный тяговый орган в грузоподъемных машинах
Поэтому так важно
правильно эксплуатировать канаты, систематически осматривать и своевременно заменять изношенный
канат на новый

## Slide 4: Правила выбраковки каната устанавливаются в технической документации на канат. Также следует руководствоваться «Правилами устройства и эксплуатации грузоподъемных кранов». Наиболее применимый и простой критерий выбраковки канатов – количество обрывов проволочек на длине, равной шести или тридцати диаметрам каната .
Одна разрушенная проволочка –
один обрыв

## Slide 5: Подсчитав число обрывов, нужно сравнить его с указанным в соответствующей таблице «Правил». Установлены предельные нормы оборванных проволок в зависимости от конструкции каната – это примерно 5 ... 14%.

## Slide 6: Кроме этого критерия, канат бракуется при наличии следующих дефектов:
Разрыв пряди;
Поверхностный и внутренний износ проволочек более 40%. Износ внешних прядей можно определить визуально или замерить микрометром, износ внутренних прядей – с помощью дефектоскопа;
Уменьшение площади сечения каната в целом
на 3% у некрутящихся,
на 10 %– у других канатов

## Slide 7: Канат бракуется при наличии следующих дефектов:
корзинообразность
выдавливание прядей

## Slide 8: Канат бракуется при наличии следующих дефектов:
местное увеличение диаметра
раздавливание (уменьшение диаметра)

## Slide 9
Для канатов, работающих со стальными блоками наиболее характерно разрушение поверхностных проволочек.
Это разрушение наступает от усталости при определенном числе перегибов каната.
Разрушение зависит от максимального натяжения каната и от диаметра каната и блока

## Slide 10: Вывод
Натянутый канат – это очень опасный объект, при его разрыве часто происходят несчастные случаи. Опасен как сам канат, имеющий силу артиллерийского снаряда, так и падающий груз или падающая металлоконструкция крана.
Поэтому так важно
правильно эксплуатировать канаты, систематически осматривать и своевременно заменять изношенный
канат на новый