## Slide 1: НАЗВА ТЕМИ
Т
Р
А
Н
С
Ф
О
Р
М
А
Т
О
Р
И
23
21
1
18
22
25
19
21
17
1
23
19
21
11

## Slide 2: Тема
Трансформатори.
Призначення трансформаторів
та їх класифікація

## Slide 3
Навчальна: ознайомити студентів з призначенням, будовою, класифікацією трансформаторів та історією їх розвитку;
Розвивальна: формувати у студентів мислення, розвиток пізнавальної активності, уваги, пам’яті, вміння аналізувати;
Виховна: виховувати самостійність, уважність, акуратність, відповідальність, вміння працювати в команді, поважати думку інших,уважно слухати співрозмовника; виховувати дбайливе ставлення до дисципліни.
Мета:

## Slide 4: План:
Історія створення трансформаторів.
Класифікація та призначення транс-форматорів.
Будова трансформатора та їх види.

## Slide 5: Історія створення трансформаторів
У 1831 році англійським фізиком Майклом Фарадеєм було відкрито явище електромагнітної індукції, яке стало основою роботи трансформатора. У цьому ж році з'явилося його схематичне зображення. Хоча Фарадей в своєму досвіді і використовував подібність сучасного трансформатора, але основна властивість трансформатора - трансформація струмів і напруг, була відкрита пізніше.

## Slide 6
Датою початку
першого трансформатора вважається
30 листопада 1876 року, коли винахідник
П.Н. Яблочков отримав патент на трансформатор
з відкритим сердечником.
Це був стержень з намотаними на нього обмотками.

## Slide 7
У 1848 році французьким механіком Г.Румкорфом
була винайдена індукційна котушка (індукція) –
прообраз трансформатора.

## Slide 8
У 1884 році
в Англії братами Джоном і Едвардом Гопкінсонами був створений перший трансформатор із замкненим осердям.

## Slide 9
В кінці 1880-х інженером
Д. Свинберним
було винайдено масляне охолодження трансформатора - це підвищило надійність і довговічність його обмоток.
В 1889 році електротехнік М.О.Доливо-Добровольський
разом із запропонованою ним трифазною системою змінного струму створив перший трифазний трансформатор.

## Slide 10
Трансформатором
називається статичний
(без рухомих частин) електромагнітний пристрій, призначений для перетворення електричної енергії однієї змінної напруги в електричну енергію іншої змінної напруги.

## Slide 11: Трансформатори класифікуються за такими основними ознаками:
залежно від мережі живлення: однофазні, багатофазні (в тому числі трифазні); імпульсні.
за співвідношенням напруги: підвищувальні, знижу-вальні.
за кількістю вторинних обмоток: однообмоткові та багатообмоткові.
за призначенням: силові, зварювальні, вимірювальні та інші.
за способом охолодження: трансформатори з масляним охолодженням (масляні), з природним повітряним охолодженням (сухі та з литою ізоляцією);
за родом установки: для внутрішньої установки, для зовнішньої установки і для комплектних розподільних пристроїв (КРП);
за призначенням: знижують і підвищують.

## Slide 12: В залежності від числа фаз трансформатори бувають однофазні та багатофазні (в основному, трифазні)
Кількість фаз первинної обмотки визначається числом фаз джерела живлення, а число фаз вторинної обмотки - призначенням трансформатора.
В трьохфазному трансформаторі первинною або вторинною обмоткою називають відповідно сукупності трифазних обмоток однієї напруги.

## Slide 13: Графічне зображення однофазного та трифазного трансформатора

## Slide 14: Силовий трансформатор – це
електричний апарат, який призначений для перетворення змінного струму однієї напруги в змінний струм іншої напруги для живлення електроенергією споживачів.

## Slide 15: Розрізняють такі типи силових трансформаторів:
1група (вироби з потужністю до 100 кВА);
2група (діапазон потужності від 160 до 630 кВА);
3група (від 1000 до 6300 кВА);
4група (показник потужності вище 10000 кВА);
5група (всі трансформатори з потужністю вище 40000 кВА);
6група (потужність від 100000 кВА).

## Slide 16: Масляний трансформатор
це стаціонарний прилад, який включає в себе дві і більше обмоток.
Основним завданням цих пристроїв є перетворення струму. В даному випадку параметр граничної частоти в ланцюзі залишається незмінним.
Відбувається зазначений процес за допомогою електромагнітної індукції.

## Slide 17
це вид перетворювачів, в яких магнітна система та дві чи більше обмоток не занурюються в мас-ляний розчин, а остуд-жуються за рахунок руху повітряних потоків.
Сухий трансформатор

## Slide 18: Вимірювальний трансформатор
трансформатор, призначений для пере-силання інформаційного сигналу вимірю-вальним приладам, лічильникам, прист-роям захисту і (або) керування.

## Slide 19
трансформатор, який призначений для перетворення струму до значення, зручного для виміру.
Вимірювальний
трансформатор струму

## Slide 20: Вимірювальний трансформатор напруги
вимірювальний трансформатор, у якому за нормальних умов використання вторинна напруга пропорційна первинній напрузі та за умови правильного вмикан-ня зміщена відносно неї за фазою на кут, близький до нуля.

## Slide 21: Автотрансформатор
варіант трансформатора, в якому первинна і вторинна обмотки сполучені безпосередньо, і мають за рахунок цього не тільки магнітну зв'язок, але і електричний.

## Slide 22: Зварювальний трансформатор
трансформатор,
який перетворює змінний струм однієї напруги в змінний струм іншої напруги тієї ж частоти і служить для живлення зварювальної дуги.

## Slide 23
Трансформатор являє
собою замкнений магніто
провід (осердя), на якому
розташовані дві або кіль-
ка обмоток.
За типом конструкції розрізняють:
стрижневий (Г-подібний)
броньовий (Ш-подібний) магнітопро-води.
Розглянемо їх структуру.

## Slide 24: Стрижневий трансформатор
складається з двох стрижнів (1), на яких знаходяться обмотки (2) і ярма (3), яке з'єднує стрижні, власне, тому він і отримав свою назву. Трансформатори цього типу застосовуються значно частіше, ніж броньові трансформатори.

## Slide 25: Броньовий трансформатор
Броньовий трансформатор являє собою ярмо (2) всередині якого полягає стрижень (1) з обмоткою (3). Ярмо захищає стрижень, тому трансформатор називається броньовим.

## Slide 26: Коефіцієнт трансформації
дорівнює відношенню кількості витків первинної обмотки до кількості витків вторинної обмотки:

## Slide 27
1. Хто винайшов перший трансформатор
(П. Н. Яблочков).
2.Рік створення першого трансформатора
(1876 рік).
3. Осердя трансформатора Яблочкова
(незамкнене).
4.В якому році з'явилися трансформатори із замкнутим сердечником
(в 1884 році).
5.Рік розробки першого трифазного трансформатора
(1891 рік).

## Slide 28
6. Трансформатор уявляє собою …………
(статичний (без рухомих частин) електромагнітний пристрій, призначений для перетворення електричної енергії однієї змінної напруги в електричну енергію іншої змінної напруги)
7. Обмотка, до якої відводиться напруга мережі живлення називають ………........
(первинною).
8. Обмотки трансформатора виготовляють з .........
(міді)
9. Обмотка, до якої приєднується навантаження називається ………..…………...........
(вторинною)
10. Магнитопровід збирають з ..................
(листів електротехнічної сталі)

## Slide 29: Домашнє завдання
Гуржій А.М. та ін. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підруч: для учнів проф. – техн. навч. закладів/А.М.Гуржій, А.М.Сільвестров, Н.І.Поворознюк. – К.: Форум, 2002. – 382с.: іл..
Опрацювання конспекту.
Створення кросворду з теми «Трансформатори»