## Slide 1
Семінарське заняття
на тему: «Відбір,
консервування та транспортування проб компонентів навколишнього середовища»

## Slide 2: Мета заняття:
Виховувати відповідальність та культуру спілкування.
4
Навчити студентів застосовувати раніше отримані знання для ефективної підготовки до заняття; стимулювати студентів працювати в групі та формувати чіткі висновки.
1
Розвивати навички відбору проб, уміння аналізувати,
порівнювати та узагальнювати отримані результати вимірювань.
2
Навчити аналізувати та оцінювати ефективність своєї діяльності
та діяльності своїх одногрупників.
3

## Slide 3: Основні завдання:
Описати методики відбору проб компонентів довкілля: повітря, води, ґрунту.
1
Відібрати проби компонентів навколишнього середовища
та провести аналіз в лабораторних умовах.
2
Надати рекомендації за отриманими даними.
3

## Slide 4: Об’єкти дослідження антропогенного впливу на довкілля
Повітря
1
2
3
Вода
Ґрунт

## Slide 5: Група студентів буде поділена на чотири підгрупи, кожна з них отримає своє завдання:

## Slide 6: «ГРУНТ» «ПИТНА ВОДА» «ПОВІТРЯ» «ВОДА З РІЧКИ»

## Slide 7: Методика і прилади для відбору проб ґрунту проведення аналізу в лабораторних умовах

## Slide 8
Проби ґрунту
Описати методику та прилади для відбору проб ґрунту. Відібрати пробу ґрунту методом конверту в районі проживання.
Визначити вміст солей за допомогою приладу Солемір та рН.
Особливості нормування
якості ґрунту обумовлені тим,
що забруднення ґрунтів діє на організм людини через продукти харчування. Тому доцільно виміряти вміст нітратів в овочах.

## Slide 9: Метод відбору проб ґрунту “Конверт”

## Slide 10: Прилади для відбору проб

## Slide 11: Автоматичні пробовідбірники ґрунту

## Slide 12: Транспортування та збереження відібраних зразків ґрунту

## Slide 13: Дослідження проб

## Slide 14: Методика і прилади для відбору проб води питної проведення аналізу в лабораторних умовах

## Slide 15
Проби питної води
Описати методику та прилади для відбору проб питної води. Відібрати проби питної води вдома. Визначити органолептичні властивості та за допомогою приладу рН метр визначити водневий показник, та за допомогою тест-смужки – нітрати, нітрити, хлориди, та загальну і карбонатну жорсткість у воді.

## Slide 16: Пробу води з водопровідного крану чи обладнаного каптажу відбирають: для бактеріологічного аналізу, після попереднього обпалення вихідного отвору крана чи каптажу спиртовим факелом, спускання води з крана протягом не менше 10 хвилин, у стерильну пляшку ємністю 0,5 л.
Методика відбору проб питної води

## Slide 18: Методика відбору проб питної води з криниці
Взяття проб з криниць. Якщо в криниці є насос, то воду відкачають протягом 15 хв. і лише після цього беруть пробу. Якщо насоса немає то пробу беруть з середньої частини водяного стовпа.
Пробу води з водопроводу беруть так само, як з криниці.
Воду з глибин беруть спеціальним приладом - батометром

## Slide 20: Характеристика органолептичних властивостей
До органолептичних показників якості води відносимо: колір, запах, смак,

## Slide 21
Дослідження проб питної води

## Slide 24: Показники вимірювання pH і солоності
№ проби | pH | солоність
1- лівий берег міста | 6 | 0,29
2- с. Новомиколаївка | 6,3 | 1,2
3- правий берег міста | 5 | 0,28
4- с. Карнаухівка | 6,95 | 0,3

## Slide 25: Відбір проб з водопровідних кранів лівого и правого берегів

## Slide 26: Відбір проби з селищ Новомиколаївка і Карнаухівка

## Slide 27: Методика і прилади для відбору проб повітря проведення аналізу в лабораторних умовах

## Slide 28
Проби повітря
Описати методику та прилади для відбору проб повітря. Визначити завантаженість вулиці автотранспортом, на якій проживає студент. Зробити розрахунки та дати оцінку впливу автотранспорту на стан повітря.

## Slide 29
Аспіраційний метод відбору проб повітря
Методи відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу

## Slide 30
Відбір проб повітря на стаціонарних пунктах

## Slide 31
Прилад Ріхтера

## Slide 32
I, II — поглиначі N02 ; 1 — регулятор вологості;
2 — носій з окислювачем; 3 — скловата.
U-подібна трубка

## Slide 33
Аспіратор, модель 822
Прилади для відбору проб повітря

## Slide 34
1 - підключення живлення;
2 - тумблер включення і виключення;
3 - реометри;
4 - ручки вентилів;
5 - поплавок;
6 – штуцери
Схематичний вигляд електроаспіратора

## Slide 35
Методи визначення завантаженості вулиці автотранспортом
Кількість машин за 20 хвилин

## Slide 36
Тип автомобілів | Кількість автомобілів в різний період доби, шт. |  | 
 | 8:00 - 9:00 | 13:00 – 14:00 | 18:00 – 19:00
Легкові | 645 | 882 | 678
Грузові | 3 | 3 | 3
Автобуси | 9 | 9 | 15
Тип автомобілів | Кількість автомобілів в різний період доби, шт. |  | 
 | 8:00 - 9:00 | 13:00 – 14:00 | 18:00 – 19:00
Легкові | 300 | 531 | 441
Грузові | 6 | 18 | 9
Автобуси | 99 | 99 | 99
Тип автомобілів | Кількість автомобілів в різний період доби, шт. |  | 
 | 8:00 - 9:00 | 13:00 – 14:00 | 18:00 – 19:00
Легкові | 15 | 21 | 15
Грузові | 6 | 3 | 9
Автобуси | 12 | 15 | 9
Вул. Дніпробудівська
Проспект Т. Г. Шевченка Проспект Перемоги

## Slide 37
Кількість машин за добу

## Slide 38
Тип автомобілів | Кількість автомобілів в різний період доби, шт. |  | 
 | Пр. Т. Г. Шевченка | Пр. Перемоги | Вул. Дніпробудівська
Легкові | 15064 | 8692 | 345
Грузові | 65 | 222 | 123
Автобуси | 222 | 1739 | 246
Загальні розрахунки

## Slide 39
Методика і прилади для відбору проб води з ріки та проведення аналізу в лабораторних умовах

## Slide 40: Загальні положення
АБО

## Slide 41: Вимоги
1. Проба води, що береться для аналізу, повинна відображати, умови й місце її відбору (відображається у протоколі).
2. Відбір проби , її зберігання, транспортування та поводження з нею повинні проводитися так, щоб не було змін у складі компонентів, які визначаються, або у властивостях води.
3. Об´єм проби повинен бути достатнім і відповідати обраній методиці.

## Slide 42: Методика відбору

## Slide 43: Батометр Молчанова ГР-16
Прилади для відбору проб води на глибині

## Slide 44: Характеристика батометра Молчанова ГР-16
*Прилад підходить для відбору проб води з підвісними насосами з глибини до 4 м, як в окремих місцях і інтегративної шлях.
* Обсяг - пляшки 1 л;
* Вага приладу не більше 5 кг.
* Розміри:
у складеному вигляді: 420 × 190 × 170 мм;
у робочому вигляді: 790 мм x 110 × 140 мм
ВАРТІСТЬ БАТОМЕТРУ МОЛЧАНОВА ГР-16 СКЛАДАЄ ВІД 12 000 ГРН ДО 20 000 ГРН

## Slide 45: Транспортування та концентрація проб води

## Slide 46: Відбір проб бригади та аналіз проб

## Slide 47: Відбір проби №1 зі штучного котловану «Блакитне озеро», м. Кам’янське

## Slide 48: Відбір проби №2 зі штучного дренажного каналу, лівий берег, м. Кам’янське

## Slide 49: Відбір проби №3 з Кам’янського водосховища, лівий берег

## Slide 50
Аналізування проб

## Slide 51: Оцінка забруднення поверхні і товщі води
Поверхня водного об’єкта, відбір проби №1 |  | 
Види забруднення | Так | Ні
Піна |  | +
Нафтова плівка |  | +
Фарбники |  | +
Цвітіння води |  | +
Поверхня водного об’єкта, відбір проби №2 |  | 
Види забруднення | Так | Ні
Піна |  | +
Нафтова плівка |  | +
Фарбники |  | +
Цвітіння води |  | +
Поверхня водного об’єкта, відбір проби №3 |  | 
Види забруднення | Так | Ні
Піна |  | +
Нафтова плівка |  | +
Фарбники |  | +
Цвітіння води |  | +
Поверхня водного об’єкта, відбір проби №4 |  | 
Види забруднення | Так | Ні
Піна |  | +
Нафтова плівка |  | +
Фарбники |  | +
Цвітіння води |  | +

## Slide 52
Результати аналізу проб смужкою для швидкого аналізу нітратів, загальної жорсткості, карбонатної жорсткості та на рівень рН
Проба з водосховища
NO₃ | 0
NO₂ | 0
GH | 8
KH | 6
pH | 6,8
NO₃ | 0
NO₂ | 0
GH | 8
KH | 15
pH | 7,2
Проба з котловану

## Slide 53: Аналіз снігу для зрівняння проб з водних об’єктів
Рівень рН | Вміст розчинених солей, г/л
6,2 | 0,07

## Slide 54
Chart: 
| Котлован | Канал | Водосховище
рівень pH | 7.81 | 7.21 | 7.8


Chart: 
| Котлован | Канал | Водосховище
вміст розчинених солей, г/л | 0.22 | 0.01 | 0.01



## Slide 55: Висновки
За допомогою тест-смужки визначено нітрати, нітрити,
хлориди, та загальну і карбонатну жорсткість у воді
4
Удосконалено методики відбору проб повітря, ґрунту, питної води та води з ріки
1
Визначено вміст солей, нітратів та рН
за допомогою приладів
2
Розраховано завантаженість вулиці автотранспортом
3