## Slide 1: Підіймально-транспортувальні машини, механізми та пристрої.

## Slide 2: Вимоги безпеки
Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України.

## Slide 3: Транспортери та елеватори
Обладнання для транспортування сировини, тари і продукції відноситься до загальнозаводського обладнання, яке забезпечує безперервність і ритмічність роботи технологічних ліній.
До транспортуючих машин відносяться: транспортери і елеватори в гнучким і жорстким тяговим органом (стрічкові , ланцюгові, гвинтові та ін.), обладнання пневматичного, гідравлічного транспорту підйомно-транспортне обладнання.
Транспортер стрічковий
Елеватор

## Slide 4: Вимоги безпеки
Транспортери повинні бути обладнані аварійними кнопками “Стоп” для їх аварійної зупинки. Кнопка “Пуск” повинна бути утоплена.
Для запобігання травмування, рухомі елементи транспортерів та елеваторів в зоні робочих місць повинні бути огороджені металевими кожухами або сіткою.
Перед початком роботи проводиться пробний холостий запуск без завантаження; перевіряється, чи спрацьовують кінцеві вимикачі.

## Slide 5: Рольганги та ескалатори
Рольганг – машина безперервної дії, призначена для транспортування штучних вантажів.
Ескалатор – транспортна доріжка у вигляді похилих сходів з рухомими горизонтальними сходинками.
Рольганг
Ескалатор ЕТК-330

## Slide 6: Вимоги безпеки
Рольганги та ескалатори повинні мати на кінцях гальмівні пристрої для обмеження швидкості.
Якщо розміри вантажу менші за відстань між трьома роликами, вантаж повинен переміщуватися на піддонах.
По всій довжині рольганги облаштовують запобіжними бортами на менше 0,06 м; у місцях повороту – 0,12-0,13 м.
При роботі рольгангів не дозволяється стояти або залазити на його стійки та опори.

## Slide 7: Вантажопідіймальні крани
Мостовий кран — кран з вантажопідчепним пристроєм, що переміщується по рухомій стальній конструкції (мосту).
Вантажопідйомність: <5т, 5-50т, 50-320т.
Магнітний кран
з вантажним електромагнітом
Мостовий кран

## Slide 8: Вимоги безпеки
Вантажопідіймальні крани проходять попереднє та приймально-здавальні випробування, технічне опосвідчення перед пуском їх у роботу і періодичне – у процесі роботи, результати заносять у паспорт.
До обслуговування вантажопідйомних кранів допускаються особи, що пройшли навчання і склали іспит на право управління.

## Slide 9: Кран-балка
Кран-балка – рухомий металевий міст з рухомим підйомним механізмом, де тельфер ( таль електрична) пересувається пролітною балкою. Кінцеві візки спираються на рейки, які встановлені на спеціальних балках.
Електропривод кран-балки
Вантажопідйомність – до 10 т

## Slide 10: Вимоги безпеки
До роботи з кран-балкою не допускаються неповнолітні особи та особи без спеціального допуску.
Маса вантажу, що переміщується кран-балкою, не повинна перевищувати заявленої вантажопідйомності.
Строповка вантажу відбувається стропольником, із перевіркою надійності кріплення на висоті не більше 1 м.

## Slide 11
Робота мостового крану в прокатному цеху

## Slide 12: Вимоги безпеки
Переміщення вантажу в металургійних цехах здійснюється спеціальними проїзними маршрутами.
Не дозволяється переміщення вантажу мостовими кранами над працюючим обладнанням, робочими зонами та місцями пересування робітників.
Працівникам необхідно приділяти особливу увагу попереджувальним знакам та сигналам.

## Slide 13: автонавантажувач вилковий
Автонавантажувач вилковий – вид підлогового транспорту, призначений для підняття, переміщення, розвантаження та складування вантажів.
Боковий автонавантажувач,
15 т
Автонавантажувач 3 т

## Slide 14: Вимоги безпеки
До управління допускаються лише повнолітні особи, що пройшли навчання, здали іспит та отримали право на керування автонавантажувачем.
Автонавантажувачі застосовуються тільки на відкритих ділянках із твердим покриттям.
Забороняється переміщувати вантаж, вага якого перевищує встановлену інструкцією норму.
Розташування вантажу на підіймальній рамі відбувається з урахуванням центру ваги та його габаритів.
Вантажі великих розмірів, що перекривають водію видимість, переміщують заднім ходом за допомогою другої особи, яка вказує дорогу і подає сигнали.
Швидкість руху не повинна перевищувати 7 км/ч.

## Slide 15: Ліфти та підйомники
У залежності від призначення і вантажопідйомності, ліфти поділяються на:
пасажирські;
Вантажо-пасажирські;
вантажні з провідником;
вантажні без провідника (до 160 кг).
Двостійковий грузовий підйомник,
вантажопідйомність до 5 т
Вантажо-
пасажирський
ліфт

## Slide 16: Вимоги безпеки
Ліфти 1 раз на рік підлягають технічному опосвідченню, при якому здійснюється їх огляд, статистичні та динамічні випробування.
Дозвіл на пуск ліфта в експлуатацію видає інспектор технічного нагляду.
Підйомники призначені для підйому або спуску вантажів (а не людей!).
Підйомники повинні бути огороджені бортами або мати кабіну (кліть).