## Slide 1
Тема: Дослідження напівпровідникових діодів за допомогою програмного комплексу Electronics Workbench.
Мета:
1. Вивчення принципу дії та основних властивостей напівпровідникових діодів, дослідження їх вольтамперних характеристик, ознайомлення з основними параметрами
2. Отримати навички моделювання та дослідження схем прямого і зворотнього ввімкнення напівпровідникових діодів в програмному середовищі Electronics Workbench

## Slide 2
РОЛЬ ДІОДІВ В РОБОТІ КОМПЮТЕРНИХ ПРИСТРОЇВ

## Slide 3
5.1 Загальні відомості про напівпровідникові прилади.
Напівпровідникові діоди - це НП прилади, виготовлені на основі дво­шарових НП структур і які використовують властивості р-п переходу.
Широко розповсюджені випрямні діоди, дія яких базується на викорис­танні вентильних властивостей р-п переходу.

## Slide 4
Структура та умовне позначення діода, а також ΒΑΧ потужного випрямного діода наведені на рис. 1.
Рисунок 1- Структура та умовне позначення (а) і ΒΑΧ (б) випрямного діода
Діоди призначені для випрямлення змінного струму низької частоти.

## Slide 5: Виготовляються випрямні діоди переважно із кремнію (у перспек­тиві із арсеніду галію, як більш термостійкого). Найпростіша схема ви­прямлення напруги змінно­го струму із застосуванням випрямного діода наведена на рис. 2.
Рисунок 2. - Найпростіша схема випрямлення напруги

## Slide 6: 5.2 Правила техніки безпеки при виконанні лабораторної роботи: 1.При роботі з ЕОМ Будьте уважні, дисципліновані і обережні. 2.Не розташовуйте на столі сторонні предмети. 3. Не вмикайте і не вимикайте комп'ютер без дозволу викладача. 4. Не чіпати дроти і роз'єми з’єднувальних кабелів. 5. Не торкатись до екрану монітора. 6. Працювати на клавіатурі і з маніпулятором «миша» чистими і сухими руками. 7. При будь-яких неполадках повідомте викладача.

## Slide 7: 6.11.. Основне меню програми File - робота з файлами містить підпункти: New – створити новий файл (документ); Open – відкрити існуючий файл; Save – зберегти файл; Save As - зберегти файл під іншим ім'ям; Program Options – настройки програми; Exit – вихід з програми Edit - редагування схеми, що містить у собі підпункти: Copy - копіювання елемента схеми або виділеної її частини в буфер обміну; Cut - копіювання елемента схеми або виділеної її частини в буфер обміну з знищенням її з схеми; Paste - вставка частини схеми з буфера обміну; Select All - виділення всієї схеми; Copy As Bitmap - копіювати виділену частину схеми в буфер обміну як крапковий малюнок; Show Clipboard - показати зміст буфера обміну.

## Slide 8: Circuit – робота зі схемою містить підпункти: Rotate - повернути елемент на 90 за годинниковою стрілкою; Flip Vertical, Flip Horizontal - відобразити зображення елементу відносно вертикальної або горизонтальної вісі; Zoom In, Zoom Out - наблизити/відсунути схему ; Component Properties – властивості (параметри) елемента схеми; Create subcircuit - виділити фрагмент схеми (утворення блока - підсхеми); Schematic Options - властивості схеми.

## Slide 9: 6.1.2. Збирання схем і ознайомлення з панелями інструментів і компонентів Для прикладу розглянемо схему, що зображена на рис. 3.

## Slide 10: Тепер зайдіть в панель Diodes (діоди) і також перетягніть діод на робоче поле. Рис. 5. Панель компонентів Diode

## Slide 11: Панель джерел живлення. Перетягніть джерело змінної напруги на робоче поле. Рис.6. Панель компонентів Sources (джерела). - Заземлення (спільна точка схеми); Джерело змінної напруги- ..

## Slide 12: Для створення схеми (рис.1) нам також будуть потрібні амперметр, вольтметр і лампа розжарювання- знаходяться в панелі Indicators (рис. 7). Перенесимо ці елементи на робоче поле. Рис. 7. Панель Indicators та робоче поле з елементами, що використано.

## Slide 13: 6.13.Зєднання елементів схеми. Для з'єднання елементів схеми: - підвести курсор миші до одного з виводів, -натиснути ліву кнопку миші , -утримуючи її, підвести до виводу іншого -Для того, щоб знищити провідник потрібно навести на нього курсор і натиснути ліву кнопку миші. Щоб повернути елемент на 90 градусів проти годинникової стрілки -

## Slide 14: Необхідно враховувати, що до кожного вузла може приєднуватися не більш чотирьох провідників! Так само потрібно мати на увазі, що компонент «Заземлення» має нульову напругу і таким чином забезпечує точку для відліку потенціалів.
Рисунок 8. Приклад схеми для досліджень напівпровідникових діодів

## Slide 15: 6.1.4. Завдання параметрів для елементів схеми При вмиканні схеми, лампа перегоріла.: необхідно змінити параметри джерела або лампи розжарювання: -закладкуа «Value» (величина) і змінити параметри «Voltage» (діюче значення напруги), наприклад, 8В; Frequency (циклічна частота) - 50Гц; Phase (початкова фаза) - 0; Для активних елементів: закладка Model для вибору моделі діода з бібліотек програми, з можливістю редагування параметрів. Примітка. Після завдання всіх параметрів можна зробити вмикання схеми, для цього необхідно натиснути на вимикач у верхньому правому кутку. Після цього лампа починає характерно блимати, що говорить про роботу схеми. Значення струму і напруги в елементах ланцюга можна визначити за відповідними приладами. Для аналізу схеми, зручно використати осцилограф, виводи якого підключаються до відповідних вузлів схеми.

## Slide 16: 6.1.5. Використання електронного осцилографа Осцилограф має іконку на панелі Instruments. Ви можете підключити осцилограф до вже ввімкненої схеми або під час роботи схеми переставити його виводи до інших вузлів - зображення на екрані осцилографа зміниться автоматично.

## Slide 17: Подвійним натисканням миші по зменшеному зображенню відкривається зображення передньої панелі простої моделі осцилографа.

## Slide 18: 6.1.6. Приклади використання осцилографу Для зручності один з провідників виділений червоним кольором – змінився колір променя що відображає відповідний сигнал на екрані осцилографа. ЕО має загальну точку. Це дозволяє контролювати дві напруги відносно спільної точки схеми. При необхідності виміру напруги на елементах кола, які не мають безпосереднього зв'язку зі спільною точкою схеми (наприклад для виміру напруги на діоді) можна використати допоміжне джерело напруги, вихідне коло якого з'єднується із спільною точкою ЕО. Рис. 9. Схема підключення осцилографа і осцилограми роботи схеми

## Slide 19: 7.Самостійна робота студентів. Виконання студентами завдань лабораторної роботи. (40хв) 7.1.Запустіть Electronics Workbench - Пуск; . 7.2. Підготуйте новий файл для роботи. Для цього необхідно виконати такі операції з меню: File/New і File/Save as. При виконанні операції Save as буде необхідно вказати ім'я файлу і каталог, у якому буде зберігатися схема. (Мої документи; Комп'ютерна електроніка; гр. 2ОК1.) Рисунок 10. Схема дослідження напівпровідникових діодів 7.3. Розгляньте схему на рис. 10 і виконайте її моделювання. 7.4.Перенесіть необхідні елементи з заданої схеми на робочу область Electronics Workbench. Для цього необхідно вибрати розділ на панелі інструментів (Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital Ics, Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments 7.5. З'єднайте контакти елементів і розташуйте елементи в робочій області для одержання необхідної вам схеми. Для з'єднання двох контактів необхідно клацнути на один з контактів лівою кнопкою миші і, не -відпускаючи клавішу, довести курсор до другого контакту. 7.6.Проставте необхідні номінали і властивості кожному елементу. Для цього потрібно двічі виконати подвійне натискування лівою кнопкою миші на зображенні елементу. 7. Канал «А» осцилографа приєднуємо до точки «а», а канал «В» до точки «b» схеми. Для зручності спостереження, відповідні провідники пофарбувати у різні кольори 7.8. Дослідження роботи діоду при прямому вмиканні. 7.9 Дослідження роботи діоду при зворотньому вмиканні. 7.10.Дослідження роботи діоду при вмиканні його до змінного струму. 7.11.На рис.2 звіту зафіксувати осцилограми напруги на лампі uH і на діоді uVD (відповідно канал “А” та канал «В») Рис.11. Схема підключення осцилографа і осцилограми роботи схеми

## Slide 20: Тестування по карткам програмованого контролю

## Slide 22: 9. Домашнє завдання. Оформити звіт, та дати відповіді на запитання домашньої роботи. Контрольні запитання 1. Як побудований напівпровідниковий діод? 2. Які типи p-n переходів Ви знаєте ? 3. Перерахуйте складові ємності p-n переходу? 4. Назвіть і коротко охарактеризуйте типи 5. напівпровідникових діодів?

## Slide 23: Звіт про роботу повинен включати: 1.Тема роботи 2.Мета роботи 3. Зміст і послідовність виконання завдань 2.Електричну схему досліджень 3.Таблицю результатів досліджень 4.Осцилограму змінного сигналу 5 Відповіді на запитання. Контрольні запитання 1.Як побудований напівпровідниковий діод? 2.Які типи p-n переходів Ви знаєте ? 3.Перерахуйте складові ємності p-n переходу? 4.Назвіть і коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів?