## Slide 1: Асинхронні та синхронні RS-тригери

## Slide 2: План лекції
1 Визначення та призначення тригерів.
2 Класифікація тригерів.
3 RS-тригери:
А) Асинхронний RS-тригер на елементах НЕ І;
Б) Асинхронний RS-тригер на елементах НЕ ЧИ;
В) Синхронний RS-тригер на елементах НЕ І;
Г) Синхронний RS-тригер на елементах НЕ ЧИ;
Д) Двоступеневі RS-тригери.

## Slide 3: 1 Визначення та призначення тригерів
Тригер – це запам’ятовуючий елемент з двома стійкими станами, зміна яких відбувається під дією вхідних сигналів.
Тригер призначений для зберігання одного біта інформації, тобто лог.0 або лог.1. Схема тригера забезпечує записування, зчитування, стирання та індикацію двійкової інформації, яка зберігається. На основі тригерів будують типові функціоналні вузли комп’ютерів – регістри, лічильники, накопичувальні суматори, а також мікропрограмні автомати.

## Slide 5: Питання на закріплення:
- Що таке тригер?
- Скільки біт інформації зберігає тригер?
- Які функціональні вузли комп’ютера будують на тригерах?
- Чи завжди тригер має схему керування?

## Slide 6: 2 Класифікація тригерів
Тригери класифікують за такими ознаками:
Логікою функціонування (RS, JK, D, T та ін.);
Способом записування інформації (асинхронні й синхронні);
Моментом реакції на тактовий сигнал (статичні й динамічні);
Кількістю тактів синхронізації (одно-, дво- і тритактові);
Кількістю ступенів (одно- або двоступеневі тригери);
Складом логічних елементів (тригери на елементах НЕ І, НЕ ЧИ, НЕ І ЧИ та ін.)

## Slide 7: Відповідно до логіки функціонування розрізняють такі тригери:
З роздільною установкою станів «0» і «1» (RS-тригери);
З одним інформаційним входом (D-тригери);
З лічильним входом (Т-тригери);
Універсальні з роздільною установкою станів «0» і «1» (JK-тригери);
Комбіновані (RST-, RSJK-тригери);
Із складною вхідною логікою.

## Slide 8
За способом записування інформації розрізняють асинхронні й синхронні тригери

## Slide 9
За способом керування записуванням виділяють синхронні тригери зі статичним (за рівнем), динамічним (за фронтами) та двоступеневим керуванням.

## Slide 10: Питання на закріплення:
- Які тригери Ви знаєте?
- Як називається тригер з лічильним входом?
- Який тригер називається універсальним?
- Як називається тригер з роздільною установкою станів?

## Slide 11: 3 RS -тригери
RS - тригером називають запам’ятовуючий елемент з роздільними інформаційними входами для установлення його в стан «0» (R-вхід) і в стан «1» (S-вхід).
Рисунок 4 - Карта Карно для RS-тригерів

## Slide 12: Асинхронний RS-тригер на елементах НЕ І

## Slide 13: Демонстрація роботи макета RS-тригера на к155ла3

## Slide 15: Асинхронний RS-тригер на елементах НЕ ЧИ

## Slide 16: Синхронний RS-тригер на елементах НЕ І
При значенні сигналів CS=1 на виході елемента D1 встановлюється лог. 0.
І тригер перемикається в стан «1». При значенні сигналів CR=1 на виході.
Елемента D2 встановлюється лог. 0 і тригер перемикається в стан «0».
Комбінація вхідних сигналів CSR=1 заборонена.

## Slide 17: Синхронний RS-тригер на елементах НЕ ЧИ
_ _
При С=S=0 на виході елемента D2 встановлюється лог.1 (тобто СS=1) і
тригер переключається в стан «1». При С=R=0 на виході елемента D1
Встановлюється лог. 1 (тобто СR=1) і тригер переключається в стан «0».
Комбінація сигналів С=S=R=0 заборонена – невизначений стан тригера.

## Slide 18: Двоступеневі RS-тригери

## Slide 19: Питання на закріплення:
- Що потрібно зробити щоб асинхронний тригер перетворити на синхронний?
- Що таке двоступеневий тригер?
- Як організовується зв’язок між ступенями тригера?

## Slide 20: Виконання тестового завдання

## Slide 21: Правильні відповіді:
Варіант № 1 Варіант № 2 Варіант № 3
1 - б; 1 - г; 1 - а;
2 - б; 2 - г; 2 - г;
3 - г; 3 - а; 3 - б;
4 - б; 4 - в; 4 - б;
5 - а. 5 - а. 5 - а.

## Slide 22: Домашнє завдання
Вивчити тему «Асинхронні та синхронні RS-тригери» Л1, Ст.96-99.
Тема на самостійне вивчення «Таблиця переходів і логічні рівняння RS-тригера» Л1 Ст. 99-103