## Slide 1
«Кращий нафтовик»

## Slide 2: 1. Назвіть елементи свердловини, та її конструкцію

## Slide 3: Свердловина - це гірська виробка , великої довжини і порівняно з довжиною малог о діаметру, яка споруджується за допомогою спеціальних машин і механізмів без доступу в неї людини.
Рис.1 - Свердловина та її елементи: 1-устя; 2- стінки свердловини; 3- забій свердловини; 4- ділянки стінок свердловини, що обсажені трубами

## Slide 4
2. Яке призначення породоруйнуючого інструменту, які види доліт існують?

## Slide 5
Двохлопатеве долото Шарошкові долота

## Slide 6
3. Назвіть способи буріння свердловин

## Slide 7
Роторне буріння— різновид обертального буріння, коли породоруйнуючий інструмент (долото), яким здійснюється заглиблення вибою у свердловині циліндричної форми, одержує обертання через колону бурильних труб від ротора бурового устаткування.
Турбінне буріння— спосіб буріння обертового з застосуванням турбобуру як робочого органу.
Електробуріння - долото приводиться в рух за допомогою заглибного електродвигуна, який називають електробуром і встановленого над долотом.

## Slide 10
4. Що таке бурильна колона, її призначення, та з яких труб вона складається?

## Slide 11
Бурильна колона— ступінчастий порожнистий вал, що з'єднує породоруйнуючий інструмент (долото) з наземним обладнанням при бурінні глибоких свердловин (на нафту або газ).

## Slide 12
5. Дайте визначення вибійного двигуна. Що собою представляє турбобур?

## Slide 13: Вибійний двигун - це заглибна машина, яка перетворює, гідравлічну, електричну енергію підведену ззовні , в механічну енергію породоруйнуючого інструменту.
Турбобур – машина з вибійним двигуном гідродинамічного типу (турбіною), в якій гідравлічна енергія потоку рідини, що подається по трубах насосами з поверхні, в турбіні турбобура перетворюється в механічну енергію вала, до якого під'єднується бурове долото, і яка призначена для буріння глибоких нафтових і газових свердловин.

## Slide 14
6. Які ускладнення виникають в процесі буріння?

## Slide 15
Ускладнення – це порушення технологічного процесу, який порушує нормальний хід процесу буріння свердловини.
До ускладнень належать:
  поглинання технологічних рідин (промивальних рідин і там­понажних розчинів);
  флюїдопрояви (газонафтоводопрояви);
  порушення цілісності стінок свердловини (утворення каверн, жолобів, звуження ствола);
  прихоплення колони труб.

## Slide 16
Із золота
Зі срібла
Із бронзи

## Slide 18
7. Які існують види, згідно класифікації, промивних рідин? Назвіть їх функції

## Slide 19
Функції бурового розчину:
1) Винесення частинок вибуреної породи зі свердловини;
2) Передача енергії турбобурах або гвинтовому двигуну;
3) Попередження надходження в свердловину нафти, газу та води;
4) Утримання частинок вибуреної породи в підвішеному стані при припиненні циркуляції;
5) Охолодження й змащування тертьових деталей долота;
6) Зменшення тертя бурильних труб об стінки свердловини;
7) Запобігання обвалів порід зі стінок свердловини;
8) Зменшення проникності стінок свердловини, завдяки кіркоутворенню.
Види бурових розчинів:
- агенти на водній основі (технічна вода, природні бурові розчини, глинисті і неглинисті розчини);
- агентів на вуглеводневій основі;
- агенти на основі емульсій;
- Газоподібні і аеровані агенти.

## Slide 20
8. Яка мета буріння похило- направлених свердловин?

## Slide 21
Розробка продуктивних пластів похило-скерованою свердловиною
Розробка продуктивних пластів горизонтальною свердловиною

## Slide 22
9. З якою метою проводять кріплення свердловини, які види обсадних труб при цьому застосовують?

## Slide 23
Основними цілями кріплення свердловин є:
а) створення довговічного і герметичного каналу для транспортування рідини від експлуатаційних горизонтів до денної поверхні або в протилежному напрямі;
б) герметичне відокремлення горизонтів із неоднаковими коефіцієнтами аномальних пластових тисків із метою охорони надр та запобігання серйозних ускладнень;
в) укріплення стінок свердловин, складених недостатньо стійкими гірськими породами.

## Slide 24
1. Протока між Чорним і Азовським морем? (Керченська) 2. Несприятливість організму до інфекцій і чужорідних речовин. (Імунітет) 3. Хто автор «Пісні про Байду»? (Народ)
4. Чи може речення складатися з 1 слова? (Так)
5. Кому належать слова: «Прийшов, побачив, переміг»? (Юлій Цезарь)
6. Якому м’ясу віддавали перевагу українці в давнину? (Свинині)

## Slide 25
10. Охарактеризуйте процес цементування.

## Slide 27
11. Охарактеризуйте первинне розкриття продуктивного пласта та способи його кріплення.

## Slide 29
12. Охарактеризуйте вторинне розкриття продуктивного пласта.

## Slide 30: Кульовий перфоратор Кумулятивний Гідропіскоструменний

## Slide 31: Конкурс
Скільки триває раунд у боксі? (3 хв.)
Хто винайшов та запатентував вибійний двигун «турбобур»? (Капелюшников)
Скільки гравців у волейбольній команді? (6)
Як і чому називали місто Борислав, що на західній Україні (Галицька Каліфорнія)
Який діючий склад футбольної команди? (11 гравців)

## Slide 32
13. Назвіть та проаналізуйте методи інтенсифікації пластового флюїду.

## Slide 34
14. Що собою представляє фонтанний спосіб експлуатації?

## Slide 35
Фонтанне видобування нафти – спосіб експлуатації свердловин, при якому підйом нафти на поверхню здійснюється за рахунок пластової енергії.

## Slide 36
15. Що собою представляє газліфтний спосіб експлуатації?

## Slide 37
Газліфтним називається спосіб експлуатації нафтових свердловин, при якому підйом рідини з пласта на поверхню здійснюється стисненим газом, нагнітається в колону підйомних труб. Залежно від того, який газ під тиском закачується в свердловину, розрізняють два способи компресорного видобутку нафти:
газліфт (робочий агент – природний газ);
ерліфт (робочий агент – повітря).

## Slide 38
Яка кількість областей в Україні? (24)
Скільки морів омивають нашу країну? (2)
Яка найдовша річка України? (Дніпро 981км)
Яка національна страва України? (борщ)
Український наркотик ? (Сало)

## Slide 39
16. Що собою представляє штанговий спосіб експлуатації?

## Slide 40
Суть даного способу експлуатації свердловин полягає в тому, що у свердловині розміщують плунжерний насос, який наводитися в дію поверхневим приводом за допомогою колони штанг.

## Slide 41
17. Що собою представляє безштанговий спосіб експлуатації ?

## Slide 42
Спосіб видобування нафти із застосуванням безштангових насосів. У цих випадках до насоса підводять через ствол свердловини електричну енергію (по спеціальному кабелю) або інший потік енергонесучої рідини (стиснений газ, теплоносій). Найбільш поширені установки з відцентровими електронасосами.

## Slide 43
18. Охарактеризуйте методи зневоднення нафти.

## Slide 44
Механічне зневоднення нафти
Термічне зневоднення нафти
Хімічне зневоднення нафти
Електричне зневоднення
Фільтрація

## Slide 45
Чого не потребує аксіома на відміну від теореми? (Доведення)
З якого хімічного елемента починається таблиця Менделєєва? (Азот)
Як називається антибіотик, що його винайшли першим? (Пеніцілін)
Як називались козацькі човни? (Чайки)
Як називали раду, що проводилася без старшини? (Чорна рада)

## Slide 46
19. Охарактеризуйте обладнання для відокремлення нафти від газу.

## Slide 48
20. Які існують методи
осушки газу?

## Slide 49
Існує багато технологічних схем осушування природних газів, розроблених на основі різних методів осушки:
• фізико-хімічні, засновані на здатності деяких рідких і твердих речовин поглинати вологу з газу; до них відносяться сорбційні методи - поглинання вологи рідкими (абсорбція) і твердими (адсорбція) сорбентами;
• фізичні, засновані на охолодженні газового потоку з використанням природної енергії газу або за допомогою додаткового підведення енергії ззовні;
• хімічні, засновані на хімічній реакції між молекулами води і різними речовинами.