## Slide 1: УРОК-ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ВЕСЕЛИЙ КУХАР» виготовлення кухонних прихваток керівник Морозова Олена
СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ
СТУДІЯ «СТИЛЬ»
м.Краматорськ

## Slide 3: Матеріали для роботи.
Тканина для прихваток
Різнокольоровий фетр
Українська тасьма
Коса бейка
Синтепон
Тканина для обличчя
Нитки муліне,
Ножиці, голка, швацька крейда, булавки, термо-клей, швейна машинка та принади для шиття

## Slide 4: Тема уроку: виготовлення кухонної прихватки «Веселий кухар».
Мета уроку: навчити вихованців технології виготовлення кухонної прихватки; розвивати навички роботи зі швейним обладнанням, творчу уяву, спостережливість, творчі здібності; повагу до національних традицій.
Тип уроку: урок майстер-клас

## Slide 5: Із тканини по шаблону вирізаємо дві деталі прихватки і зметуємо їх між собою по контуру. Із червоного фетра викроюємо фартушок і пришиваємо його на прихватку. Декоративну тасьму кріпимо голками на роботу (за власним задумом).

## Slide 6: Пришиваємо тасьму до роботи (якщо потрібно примітайте тасьму на прихватку) на швейній машині, або ручними стібками.

## Slide 7: По контурам обшиваємо фартушок косою бейкою, складеною навпіл (важливо: пришивати на швейній машині зигзагоподібною строчкою, для більшої площі кріплення бейки; якщо потрібно, примітайте бейку на роботу).

## Slide 8: Обшийте прихватку по контуру косою бейкою (примітайте, якщо потрібно). Краще це зробити зигзагоподібною строчкою. Залишить трохи бейки (6-7см) в кінці роботи.

## Slide 9: Закріпіть залишену бейку в петельку. Викроїте деталі для голови( 2 деталі обличчя і синтепон для придання об’єму), та шапочки кухара.

## Slide 10: Зшиваємо деталі обличчя між собою ( склавши лице до лиця), вивертаємо та наповнюємо синтепоном. По краю шапочки закладаємо складки, та обшиваємо по низу тасьмою, складеною навпіл (ручними стібками).

## Slide 11: Прошиваємо риси обличчя нитками муліне, носик звичайними нитками, та клеєм шапочку та волосся. Готову голову кріпимо на прихватку (клеєм чи ручними стібками). Можна прикрасити виріб краваткою з фетру (за бажанням).

## Slide 12: Роботу відпрасовуємо електропраскою, не заторгуючи голову. Кухонна прихватка «Веселий кухар» готова. Вона стане гарною прикрасою кухні, чи подарунком матусі.

## Slide 13: Модели аналоги авторські роботи

## Slide 14: Натхнення в творчості !