## Slide 1
Біоенергетика

## Slide 2
Біомаса відіграє домінуючу роль серед інших видів НВДЕ, формуючи біля 46 % ринку відновлюваних джерел енергії. Вона може забезпечувати виробництво тепла, електроенергії та різних видів газоподібного (біогаз), рідкого (біоетанол, біодизель) та твердого палива. Технології переробки біомаси дозволяють також вирішувати проблему утилізації шкідливих побутових та промислових відходів, одержувати як побічні продукти високоякісні добрива, будівельні та інші корисні матеріали, так за рахунок біогазу вже сьогодні в країнах ЄС отримується щороку понад 10 млн МВтгод електричної та близько 10 млн Гкал теплової енергії. Лідерами з використання біогазових технологій є такі країни як: Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Бразилія, Данія, Китай, Індія та інші.

## Slide 3
Завод піролізу біомаси, Австрія
Біомаса сьогодні є четвертим за значенням паливом в світі, даючи щорічно 1250 млн т у.т. енергії і складаючи близько 15% всіх первинних енергоносіїв (у країнах, що розвиваються - до 38%).

## Slide 4
Біоенергетика в Україні має широкий спектр сировинних ресурсів які можна використовувати як шляхом прямого спалювання, так і для виробництва біогазу, біодизелю, біоетанолу, твердих паливних брикетів та ін.
Це і відходи лісового господарства, сільгоспгосподарства, побутові відходи і, нарешті, спеціально вирощувана біомаса, зокрема – ріпак, сприятливі умови для вирощування якого є в багатьох регіонах України. Крім сировинної бази, в Україні є і технологічна та промислова база для розвитку промисловості з виробництва біодизелю, біоетанолу, біогазу. Але, незважаючи на це, а також на наявність нормативно-законодавчих актів, які повинні сприяти розвитку біоенергетики (Закон України «Про альтернативні види рідкого й газоподібного палива» від 14.01.2000 р. № 1391-XIV, Постанова КМУ від 04.07.2000 р. № 1044 «Про затвердження програми «Этанол», Закон «Про альтернативні джерела енергії» від 20.03.2003 р. № 555-IV, Указ Президента від 26.09.2003 р. № 1094/2003 «Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини», Постанова КМУ від 22.12.2006 р. № 1774 «Про затвердження Програми розвитку виробництва дизельного біопалива», Розпорядження КМУ № 145 від 15.03.2006 р. «Про затвердження «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” та ін.), їх положення поки так і залишилися на папері.

## Slide 6
Поодинокі приклади будівництва заводів з виробництва біопалива, розробки нових технологій переробки біосировини не роблять погоди на ринку. Розширення площ під ріпак носить спонтанний характер і практично весь урожай експортується. При цьому мало хто турбується про виснаження землі. Відсутні також технічні умови і регламенти на виробництво, зберігання, використання біодизельного пального, не створені умови для залучення інвестицій у будівництво заводів. Українські технологічні розробки та обладнання не знаходять попиту на українському ринку і експортуються.
Для промислового використання біодизелю необхідно буде розробити відповідні заходи, які б передбачали значні пільги для виробників біодизелю, комплектацію насіннєвого фонду елітними сортами ріпаку, інвестиції для будівництва потужних підприємств з виробництва біодизелю.

## Slide 7
Енергетичний потенціал біомаси в Україні (дані 2001 р.)
Вид біомаси | Енерг. потенціал, млн т у.п./год(вірогідна оцінка) | Енерг. потенціал, млн т у.п./год(оптимістична оцінка)
Зернові культури/ солома (без кукурудзи): - пшениця - ячмінь - овес - жито - інші Всього по зернових культурах | 0.97 0.79 0.10 0.15 0.77 3.63 | 5.6
Кукурудза на зерно/ стебло, качани | 1.19 | 2.4
Соняшник/ стебло, лушпиння | 2.31 | 2.3
Навоз/ біогаз | 1.59 | 1.6
Стічні води/ біогаз | - | 0.2
Біогаз з полігонів ТБВ | 0.3 | 1.6
Відходи деревини - Невивезена деревина на лісосіках (порубкові залишки), W 50-60%*) - Відходи в ліспромгоспах при розпилюванні кругляка, W 40-45% - Відходи на Доках при виготовленні готової продукції, W 25-30% - Дрова, що вивозяться з лісосіки, W 40-45% Всього по відходах деревини | 0.32 0.11 0.18 0.97 1.58 | 2.0
Паливо з ТБВ | - | 1.9
ВСЬОГО | 10.6 | 17.6

## Slide 8
Україна має значні потужності для виробництва харчового спирту, які значною мірою простоюють. Їх можна було б переорієнтувати на виробництво паливного етанолу, але для цього необхідно забезпечити їх рентабельність, та вирішити комплекс проблем які пов'язані із сертифікацією палива, розвитком інфраструктури, вивченням потенційних ринків та ін.
Потрібно також поширити досвід виробництва котлів опалення, які працюють на відходах деревини та іншій біомасі, які в Україні вже є. Це особливо стосується західних областей України, де сировинна база (відходи лісового господарства) дозволяє заміщати використання дорогого та дефіцитного природного газу для опалення приміщень.
В даний час у стадії розгляду знаходиться "Енергетична стратегія України на період до 2030 р. і подальшої перспективи", розроблена групою українських учених по Указу Президента України. Згідно робочому варіанту Стратегії частка біомаси в ОППЕ складе 3.4% (2.7 млн т у.п.) в 2010 р., 7.8% (6.3 млн т у.п.) в 2020 р. і 12.6% (9.2 млн т у.п.) в 2030 р.