## Slide 1: Проєкт на тему: «Механічні властивості твердих тіл»
ВиконаЛИ:
СтудентИ 125 «д» групи
Кпек лнту
Марковський олександр, КУХАР ТІМУР, ФЕДОРУК АНАСТАСІЯ, ЄГОРОВА ДАРІЯ,вознюк юлія,ніконюк вікторія

## Slide 2
механічні властивості твердих тіл
пружність, пластичність, крихкість.
Пружними матеріалами називають такі, у яких пружні деформації мо-
жуть бути досить великими: наприклад, це сталь і гума. Якщо подовжити
сталевий стрижень на 1 % від початкової довжини, то він повернеться до
первісного стану. Для гуми таке подовження може становити кількадесят
відсотків.
Пластилін, мокра глина, свинець, мідь практично не виявляють пруж-
них властивостей. Під дією навіть малих навантажень вони зазнають плас-
тичних деформацій. Такі матеріали називають пластичними.
Крихкими називають матеріали, тіла з яких руйнуються навіть у разі
малих деформацій. Такими матеріалами є, наприклад, скло, фарфор, ча-
вун, мармур.
Слід зазначити, що ті самі матеріали в різних умовах можуть виявляти
різні механічні властивості. Так, за великих навантажень пружна сталь ро-
биться пластичною і зі сталевих листів можна штампувати посуд або деталі
автомобілів. Пластичний свинець у разі охолодження стає пружним, а скло
за температур від 500 до 700 °С стає еластичнішим, ніж пластилін за кім-
натної температури.

## Slide 3
Механічні деформації - це зміна форми і розмірів тіла під дією зовнішніх сил. Унаслідок деформації виникають сили пружності, які їй протидіють. Сили пружності є рівнодійними сил міжмолекулярної взаємодії.
Типи деформації:
пружна,пластична, руйнуюча.
Пружна - деформація, яка зникає після припинення дії зовнішньої сили, що
спричинила цю деформацію.
При пружній деформації відбувається зворотний зсув атомів з положення рівноваги в кристалічній гратці. Пружна деформація не викликає помітних залишкових змін в структурі і властивостях металу. Після зняття навантаження атоми, які змістилися під дією сил тяжіння (при розтягуванні) або відштовхування (при стисканні) повертаються у вихідне рівноважне положення і кристали набувають первинну форму і розміри. Пружні властивості матеріалів визначаються силами міжатомної взаємодії.

## Slide 4
Пластична (залишкова) - деформація, яка повністю або частково зберігається після припинення дії зовнішньої сили.
В основі пластичної деформації лежить незворотне переміщення одних частин кристала відносно інших. Після зняття навантаження зникає лише пружна складова деформації. Пластичність, тобто здатність металів перед руйнуванням зазнавати значну пластичну деформацію, є одним з найважливіших властивостей металів.
Руйнування металів - це залишкова деформація, що приводить до порушення суцільності металу і до розриву зв'язків між атомами. Руйнування наступає тоді, коли зовнішні сили перевищать сили міжатомного тяжіння.
Розрізняють два види руйнувань: крихке і в'язке.
Крихке руйнування не супроводжується помітною пластичною деформацією, отже такий вид руйнування настає раніше, ніж буде досягнута межа текучості матеріалу. Крихке руйнування - це розрив зв'язків між атомами під впливом нормального напруження якоїсь площини.
В'язке руйнування супроводжується певною пластичною деформацією. Отже в'язке руйнування наступає після того, коли буде перевищена межа текучості. У зв'язку з тим, що пластична деформація відбувається під впливом дотичного напруження, то спочатку останнє перевищує межу текучості, відбувається певна пластична деформація і після цього здійснюється розрив зв'язків між атомами.

## Slide 6
Деформацію розтягу або стиску описують такі фізичні величини:
Абсолютне видовження:
де ∆ℓ – абсолютне подовження (м);
ℓ і ℓ0 – кінцева і початкова довжина тіла (м).
Якщо тіло розтягують,
то ℓ > ℓ0 і ∆ℓ = ℓ – ℓ0;
якщо тіло стискають,
то ℓ < ℓ0 і ∆ℓ = – (ℓ – ℓ0)= ℓ0 – ℓ
Мал. Абсолютне видовження при деформації стиску
Мал.Абсолютне видовження при деформації розтягу

## Slide 7
ВІДНОСНЕ ВИДОВЖЕНЯ
Фізична величина, яка характеризує деформації розтягнення та стиснення і дорівнює зміні до­ вжини тіла в результаті деформації, називається видовженням.
Відносне видовження - це частина, яку складає абсолютне видовження від довжини недеформованого тіла.
Відносне видовження - це частина, на яку змінюється довжина тіла в порівнянні з її довжиною у недеформованому стані.
де ε – відносне подовження тіла (%);
∆ℓ – абсолютне подовження тіла (м);
l0 – початкова довжина тіла (м).
При деформації розтягування ε > 0, при стисненні – ε < 0.
Відносне видовження позначається грецькою літерою ε (читається «епсілон»).
Оскільки відносне видовження визначає частину, то ця фізична величина або є безрозмірною, або вимірюється у відсотках: [ε]SI = %. Визначається відносне видовження за формулою:

## Slide 8
Деформація стиску
- це деформація, при якій відбувається зменшення певних розмірів тіла під дією зовнішніх сил
Деформації стиску зазнають опори мостів, підпорки будівель, ніжки стільців чи столів, пружини авторучок, амортизатори автомобіля тощо
Поставимо пристрій для демонстрації деформацій на стіл і покладемо зверху тягар. Під дією тягаря та власної ваги верхні пластини пристрою змістяться вниз, а нижні залишаться на місці, тому висота пристрою зменшиться.
Приблизно так само під час стискання тіла зміщуються в напрямку дії сили шари його молекул. У результаті розміри тіла зменшуються — тіло деформується. Таку деформацію називають деформацією стиснення — її зазнають стовпи, ніжки столів і стільців, фундаменти будинків тощо

## Slide 9
Деформація розтягу
- це деформація, при якій відбувається збільшення певних розмірів тіла під дією зовнішніх сил
Деформації розтягу зазнають різноманітні підвіси, канати, ремені безпеки, дроти лінії електропередач, ланцюги тощо
Якщо тіло розтягувати, то відстань між шарами молекул збільшується, відповідно збільшуються й розміри тіла. Таку деформацію називають деформацією розтягнення — її зазнають троси, канати, ланцюги в піднімальних пристроях, зчепи між вагонами тощо.

## Slide 10
Деформація зсуву
- це деформація, при якій відбувається зміщення (зсув) одних частин тіла відносно інших
Деформації зсуву зазнають тіла під час їх розрізання ножицями або ножем, тіла під час шліфування їх поверхонь, навіси дверей, зуби при жуванні, деякі види кріплень
Поставивши тверде тіло вертикально, його нижню частину зафіксуємо, а верхню спробуємо зрушити рукою, діючи в горизонтальному напрямку. Шари молекул зсунуться один відносно одного, а само тіло змінить свою форму — відбудеться деформація зсуву

## Slide 11
Деформації кручення можуть зазнавати тіла при їх обертанні: гвинти, болти, свердла, викрутки, вентилі кранів системи водопостачання, кермо автомобіля, різноманітні вали та ін.
Деформація кручення
- це деформація при якій відбувається поворот (обертання) одних частин тіла відносно інших
Якщо повернути верхню частину тіла, залишаючи нижню нерухомою, то зсув шарів молекул відбудеться неоднаково — кожний шар повернеться на певний кут відносно наступного шару. Таку деформацію називають деформацією кручення— її зазнають вали всіх машин, ключі, викрутки тощо.

## Slide 12
Деформація згину
- це вид деформації, який є комбінацією деформації розтягу та стиску, тому що при деформації згину деякі частини тіла стискаються, деякі розтягуються, а деякі взагалі не зазнають деформацій
Деформації згину зазнають поверхні столів та стільців, поверхні мостів, сходи, підлога та ін.
Щоб уявити собі деформацію згину можна провести простий дослід: покладіть на край столу лінійку, так, щоб частина її звішувалась з краю столу. Кінець лінійки на парті утримуйте рукою, а на вільний кінець лінійки покладіть чи прив’яжіть вантаж. В ході цього досліду лінійка деформується. І ця деформація буде деформацією згину. У природі деформації згину зазнають поверхні столів та стільців, залізничні рельси, балки перекриттів, різноманітні важелі тощо.
ДОСЛІД Згин – це деформація, яка теж зводиться до деформації розтягу та стиску, однак різні частини тіла деформуються по-різному. Розглянемо гумову стрічку, в яку вткнуті вертикальні металеві спиці. Вигинаючи стрічку, ми побачимо, що одні кінці спиць віддалились одні від одних, а інші – навпаки наблизились. Це свідчить про те, що одна частина стрічки (в даному випадку нижня) зазнає стиску, а інша (верхня) – розтягу. Однак, деякі середні шари стрічки не змінили свого взаємного розташування (цей шар називають нейтральним шаром).
ЦІКАВО ЗНАТИ. За міру деформації згину приймають зміщення її кінців чи середини. Це зміщення називають стрілою згину. Стріла згину збільшується зі збільшенням довжини білки та зменшується зі збільшенням її ширини та товщини. Стріла згину прямо пропорційна прикладеній деформуючій силі та кубу довжини і обернено пропорційна кубу товщини балки і також обернено пропорційна першій степені її ширини. Саме тому рельси мають форму літери «Н» нахиленої на бік.

## Slide 13
Механічна напруга
– це фізична величина, яка чисельно рівна силі пружності,
що діє в деформованому тілі на одиницю площі його поперечного перерізу.
Механічна напруга позначається маленькою літерою «сигма» і визначається
за формулою:
де, F- величина результуючої сили пружності;
S - площа поперечного перерізу зразка, по якій розподілена сила пружності;
Одиницею вимірювання механічної напруги у СІ є 1 Па=1Н/1м2 .
Фізичний зміст механічної напруги:
Механічна напруга характеризує ступінь деформації як тіла в цілому так і
окремих його частин. Частини тіла, у яких механічна напруга (тобто сила пружності розподілена по площі) перевищує певні критичні значення зазнають руйнування. І щоб цього запобігти слід (відповідно до формули (1)) або зменшити деформуючу силу у зазначених місцях, або збільшити площу перерізу зразка.
Потенціальна енергія деформованого тіла:

## Slide 14
Закон Гука
при невеликих деформаціях механічна напруга у пропорційна відносному подовженні
дорівнює:
Ця формула є одним з видів запису закону Гуку для одностороннього розтягування (стиснення). У цій формулі відносне подовження узяте по модулю, оскільки воно може бути і позитивним, і негативним.
Коефіцієнт пропорційності Е в законі Гука називається модулем пружності (модулем Юнга).
Модуль Юнга характеризує опірність матеріалу пружної деформації розтягування або стиснення.
Закон Гука можна записати формулою:

## Slide 15
Діаграма розтягу
- експериментально отриманий графік
залежності механічної напруги від відносного видовження.
Запас міцності n - відношення межі міцності до прикладеної
механічної напруги:
Ділянка ОА: при малих деформаціях напруга о прямо пропорційна відносному подовженню є. Виконується закон Гука: Деформація пружна.
Ділянка АВ: закон Гука не виконується, але деформація пружна. Максимальна напруга, за якої ще не виникає помітна залишкова деформація, називається межею пружності σпруж.
Ділянка ВС: пластична деформація.
Ділянка СD: ділянка плинності матеріалу. Видовження відбувається практично без збільшення навантаження.
Ділянка DЕ: зміцнення матеріалу: видовження відбувається при значному збільшенні навантаження.
При досягненні максимального значення механічної напруги σм.м. (межа міцності) матеріал розтягується без збільшення зовнішнього навантаження до самого зруйнування в точці К.
На практиці запас міцності коливається від 1,7 до 10.

## Slide 16
Кристали – це тверді тіла, атоми або молекули яких займають певні впорядковане положення в просторі. Наприклад, поварена сіль, сніжинки мають вісь симетрії форми.
Залежність фізичних властивостей від напрямку всередині кристалу називається анізотропією.
Для кристалічних тіл характерним є дальній порядок у розташуванні атомів.
Найважливішою властивістю будь-якого кристалічного тіла є наявність деякої фіксованої температури плавлення, за якої воно перетворюється в рідину, не розм’якшуючись перед цим.
Тверде тіло, що складається з великої кількості маленьких кристаликів, називаються полікристаличними.
Поодинокі кристали називаються монокристалами.

## Slide 17
Залежно від природи частинок, що містяться у вузлах кристалічних ґраток, та відповідно до фізичної природи сил, що діють між ними, розрізняють чотири види кристалів:
йонні,
атомні,
молекулярні, металеві
ВИДИ КРИСТАЛІВ

## Slide 18
Аморфні тіла відрізняються від кристалічних тим, що вони (аморфні) не мають сталої температури плавлення, і проявляють текучість.
4. Види кристалічних решіток:
а) іонна – це решітка, яка характеризується наявністю у вузлах решітки іонів, між якими діють електричні сили. Приклад: NaCl;
б) атомна - характеризується наявністю у вузлах решітки атомів, між якими діють ковалентні зв’язки (за допомогою електронних пар). Приклад: алмаз;
в) молекулярна – характеризується наявністю у вузлах решітки молекул, між якими діють міжмолекулярні сили. Приклад: лід;
г) металічна – характеризується наявністю у вузлах решітки позитивних іонів, які взаємодіють між собою через вільні електрони.

## Slide 19
РІДКІ КРИСТАЛИ
В останні десятиріччя XX ст. учені відкрили, що існують речовини з «подвійною природою» — так звані рідкі кристали.
Рідкі кристали — специфічний стан речовини, якому властиві риси як рідини (текучість), так і кристалу (анізотропія властивостей).
В нематичних рідких кристалах існує ніби «ниткоподібна структура», хоча ці речовини текучі подібно до звичайних рідин, поздовжні осі всіх молекул паралельні. (а,б)
В смектичних рідких кристалах молекули розташовані шарами.(в)

## Slide 20
В аморфних тілах, так само, як і у твердих, атоми або молекули коливаються відносно положень рівноваги. Ці положення не мають чіткого розташування у просторі, хоча найближчі «сусіди» й зберігають деякий порядок у розташуванні, який називають близьким. Прикладами аморфних тіл є смола, скло, бурштин.
Аморфні тіла мають певні особливості. На відміну від кристалів, аморфні тіла розбиваються на частини довільної форми.
Істотна ВІДМІННІСТЬ від кристалічних тіл: аморфні тіла не мають певної температури плавлення.
Ще однією особливістю аморфних тіл є їхня пластичність.
Атоми аморфних тіл зберігають ближній порядок. Основні особливості аморфних тіл:
текучість, в’язкість, відсутність фіксованої температури плавлення.
АМОРФНІ ТІЛА

## Slide 21
У кристалічних твердих тілах фізичні властивості різняться в різних напрямках. А в аморфних тілах вони по всіх напрямках однакові. Це явище називають ізотропністю.
Всі аморфні тіла ізотропні, тобто їх фізичні властивості однакові по всіх напрямах.
До аморфних тіл відносяться скло, смола, каніфоль, цукровий льодяник і ін.
Аморфні тіла при низьких температурах по своїх властивостях нагадують тверді тіла.
Текучістю вони майже не володіють, але у міру підвищення температури поступово розм'якшуються і їх властивості все більш і більш наближаються до властивостей рідин. Певної температури тіл у аморфних тіл, на відмінувід кристалічних, немає.
ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ ТІЛ.ІЗОТРОПНІСТЬ

## Slide 22
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ