## Slide 1
Теплова дія електричного струму
Урок про теплову дію струму,
Закон Джоуля-Ленца та застосування його.
Микола РЕШЕТЮК

## Slide 2
Теплова дія струму
1
Нагрівання провідника
Струм нагріває провідник при проходженні.
2
Причина
Зіткнення заряджених частинок передає теплову енергію.
Електричний струм — упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у речовині чи у вакуумі.

## Slide 3
Закон Джоуля-Ленца
Формулювання
Кількість теплоти, що виділяється з провідника по якому протікає струм рівна добутку квадрату сили струму, опору цієї ділянки провідника і часу протікання струму.
Формула
Q = I2 R t

## Slide 4
Формули закону Джоуля-Ленца
Q = I2 R t
Основна формула
Q = U2 t / R
Додаткова формула
Q = U I t
Додаткова формула

## Slide 5
Електронагрівальні прилади
Праска
Нагріває тканину для прасування.
Електрочайник
Швидко нагріває воду для напоїв.
Лампа розжарення
Перетворює електричну енергію на світло та тепло.

## Slide 6
Лампа розжарення
Цоколь
Основа лампи для підключення до мережі.
Нитка розжарення
Вольфрамова нитка, нагрівається до 3000°C.
Інертний газ
Заповнює колбу для захисту нитки.

## Slide 7
Коротке замикання та запобіжники
Коротке замикання
Різке збільшення струму через малий опір.
Запобіжники
Біметалеві та плавкі для захисту від перегріву.
Функція
Захист електричних кіл від пожеж.

## Slide 8
Використання
теплової дії струму
1
Побут
Електроплитки, обігрівачі для домашнього комфорту.
2
Промисловість
Електропечі, зварювання для виробничих процесів.
3
Сільське господарство
Обігрів теплиць, сушіння зерна для агросектору.

## Slide 9
Розв'язання задачі
Умова:
R = 10 Ом,
I = 2 А,
t = 1 год.
Q = ?
Розв'язок:
Q = I2 * R * t
Q = 22 * 10 * 3600 = 144000 Дж
Відповідь:
Q = 144 кДж

## Slide 10
Підсумок
1
Закон Джоуля-Ленца
Описує теплову дію електричного струму.
2
Застосування
Широке використання в побуті та промисловості.
3
Безпека
Запобіжники захищають від короткого замикання.