## Slide 1: Розв’язування задач на тему:
«Трансформатор»

## Slide 2: Трансформатор - електромагнітний пристрій, що перетворює змінний струм однієї напруги на змінний струм іншої напруги за незмінної частоти. Дуже поширений пристрій в електроніці та електротехніці.
Використовуються:
1. У мережах передачі електроенергії.
2. У радіоелектронних приладах (підсилювачі низької частоти тощо)
3. У джерелах живлення практично всіх побутових приладів.

## Slide 3: Коефіцієнт трансформації
Режим холостого ходу – робота ненавантаженого трансформатора.
Режим навантаження – вторинна обмотка замкнута на опір
підвищуючи за допомогою трансформатора напругу у кілька разів, ми в стільки ж разів зменшуємо силу струму
(та навпаки).
k >1 → U2 > U1→ N2 > N1 (підвищувальний)
k < 1 → U2 < U1 → N2 < N1 (знижувальний)

## Slide 4: Задача № 1: Вимірювальний трансформатор напруги має обмотки з числом витків N1 = 10000 і N2 = 200. До вторинної обмотки приєднано вольтметр з номінальною напругою 150 В. Визначити коефіцієнт трансформації і граничну напругу, яку можна виміряти.
Дано:
Розв’язання:
Відповідь: Коефіцієнт трансформації трансформатора дорівнює 50. Гранична напруга вимірювання трасформатора – 7500 В.

## Slide 5: Задача № 2: Щоб дізнатися, скільки витків міститься у первинній та вторинній обмотках трансформатора, на вторинну обмотку намотали додатково 11 витків дроту. При включенні первинної обмотки в мережу напругою 220 В вольтметр показав, що на обмотці з 11 витками напруга дорівнює 4,4 В, а на вторинній обмотці 12 В. Скільки витків у первинній і вторинній обмотках?
Дано:
Розв’язання:
= 550
= 30
Відповідь: Трансформатор має на первинній обмотці 550 витків, а вторинна обмотка має – 30 витків.

## Slide 6: Задача № 3: На яку силу струму має бути розрахований провід первинної обмотки зварювального трансформатора, якщо у вторинній обмотці максимальне значення сили струму 100 А при напрузі 40 В? Напруга на первинній обмотці трансформатора 380 В. Втратами потужності знехтувати.
Дано:
Розв’язання:
Втрати потужності відсутні тому:
Відповідь: провід первинної обмотки зварювального трансформатора повин бути розрахований на максимальну силу струму 10,5 А.

## Slide 7: Задача № 4: Первинна обмотка трансформатора для живлення радіоприймача має 12000 витків і ввімкнена в коло напругою 120 В. Яку кількість витків повинна мати вторинна обмотка, якщо її опір 0,5 Ом. Напруга розжарення радіоприймача 3,5 В при силі струму 1А.
Дано:
=1 А
Розв’язання:
Коефіцієнт трансформації: ,
Закон Ома для повного кола
)=
Закон Ома для ділянки кола:
= 400
Відповідь: Вторинна обмотка повинна мати 400 витків.

## Slide 8: Задача № 5: До електромережі під’єднаний знижувальний трансформатор, коефіцієнт трансформації якого дорівнює 5. Опір вторинної обмотки трансформатора дорівнює 0,4 Ом, а опір корисного навантаження – 4 Ом. Визначте напругу в мережі живлення, до якої під’єднаний трансформатор, якщо напруга на корисному навантаженні дорівнює 40 В. Опором первинної обмотки знехтуйте. Відповідь подайте у вольтах.
Дано:
k
Розв’язання:
Трансформатор працює в режимі навантаження:
, тоді
За законом Ома: , ,
Звідси
Тоді напруга на первинній обмотці:
220 В
Відповідь: Напруга в мережі живлення становить 220 В.

## Slide 9: Задача № 6: До трансформатора із ККД 90 %, що знижує напругу від 600 В до 30 В, підключені 300 гучномовців зі струмом 6 мА у кожному. Обчислити споживану трансформатором потужність.
Дано:
n = 300
I = 6 мА= 6 ·А
Розв’язання:
, де
= 60
Відповідь: Споживана трансформатором потужність 60 Вт.
Notes: 〖𝑈 〗_1=𝑘〖𝑈 〗_𝑐 (1+〖𝑅 〗_об/(〖𝑅 〗_𝑐 ))

## Slide 10: Дякуємо за увагу.
Бажаємо успіху у навчанні.