## Slide 1
Розв’язування задач
про самоіндукцію і індуктивність
Фізика 11 клас

## Slide 2
ПІДПИСУЄМОСЬ НА КАНАЛ
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь. ( Т. Г. Шевченко)

## Slide 3
Задача 1.
Магнітний потік, що пронизує котушку, яка має 500 витків проводу, рівномірно зміню-ється протягом 0,2 с від нуля до 12 мВб. Визначте ЕРС самоіндукції, що виникає
в котушці, і її індуктивність, якщо
сила струму за цей час змінилася
від нуля до 0,5 А.

## Slide 4
Задача 2.
Струм силою 4 А, протікаючи по замкнуто-му контуру, створює магнітний потік
100 мВб. Струм рівномірно зменшується
до 2 А за 0,002 с. Яка ЕРС самоіндукції
виникає в контурі в цьому випадку?

## Slide 5
Задача 3.
Сила струму в провіднику зменшилася про-тягом 20 с від 12 А до 8 А. При цьому енергія магнітного поля провідника зменшилася
на 2 Дж. Визначте індуктивність
провідника й ЕРС самоіндукції, що
виникла в ньому.

## Slide 6
Задача 4.
До джерела струму з ЕРС 40 В і внутрішнім опором 1 Ом приєднали соленоїд, опір обмот-ки якого 3 Ом. Визначте індуктивність соле-ноїда, якщо після встановлення постійної сили струму енергія магнітного поля в ньому
дорівнює 7,5 Дж. Яке середнє значення мати-ме ЕРС самоіндукції в соленоїді під час розми-кання кола за 15 мс?

## Slide 7
Задача 5.
Усередині котушки, індуктивність якої
0,25 мГн, знаходиться плоский виток проводу з опором 10 Ом. Площина витка перпендику-лярна до осі котушки. Сила струму в котуш-ці рівномірно змінюється від 2 А до 10 А. Який заряд пройде через поперечний переріз проводу?