## Slide 1: Тема: «Прості механізми в побуті»
Виконали :Волошин А. учень 7 класу
Керівник проекту:Данилюк М.М.,
вчитель фізики

## Slide 2
Характеристики проекту: дослідницько-пошуковий,практичний, міжпредметний, парний.
Термін виконання:3 тижні
Можливі об’єкти дослідження: ножиці, домкрат, м’ясорубка, ніж, ложка,сапа,граблі,вішак,гойдалка,тачка,лом,лопата,коромисло,терези,
піаніно,коловорот у криниці,лебідка, зубило,ніж,цвях,голка,кол,
стамеска,молоток,рубанок,коса,серп,швейна машинка
Ключові питання (проблема):
Простий механізм у побутовому приладі,у побуті.
Класифікація приладів за типами простих механізмів
Дослідити ,щоб гойдалка з дітьми була в рівновазі, де потрібно сидіти на ній.
Виготовити моделі простих механізмів, які застосовуються в побуті.
Мета. Формувати вміння одержувати нові знання з текстів , ілюстрацій та із життєвого досвіду, переконатися в справдженні правила важеля в побутових умовах, формувати самостійну пізнавальну діяльність,практичні навички.
Очікувані результати:вивчити та класифікувати прості механізми в побуті.Виготовити моделі підйомника,де використовуються блоки,модель криниці,похилої площини та обчислити ККД похилої площини

## Slide 3: Важіль

## Slide 4: У важелі першого типу точки прикладання сил лежать з різних боків від точки опори. Одна з сил намагається повернути важіль за годинниковою стрілкою, інша — проти годинникової стрілки. Для того, щоб отримати виграш у силі, потрібно, щоб плече, до якого прикладена сила, було довшим за плече навантаження.

## Slide 5: Дитяча гойдалка-важіль першого типу Досліджуючи рівновагу на гойдалці, ми спочатку виміряли масу тіл Назара та Саші. Вага Назара -600Н, а Саші - 500Н.Відстань від опори гойдалки до Назара-1,2м,а до Саші-1.44 м. Отже, Саша діє на гойдалку з силою у 1,2 рази меншою, як Назар. ми переконалися в справедливості умови рівноваги важеля.

## Slide 6: Тачалка,вішак

## Slide 7: У важелі другого типу обидві точки прикладання сил лежать по один бік від точки опори і тягар має менше плече. Щоб підняти тягар, необхідно направити силу вгору. Приклади таких важелів — тачка, лом.

## Slide 8: Граблі,сапа-це приклади простих механізмів

## Slide 9: Лопата-один із найдавніших простих механізмів

## Slide 10: Коромисло

## Slide 11: Різні види ваг,клавіші піаніно, Шатун-кривошип,цвяходер

## Slide 12: У важелі третього типу обидві точки прикладання сил лежать по один бік від точки опори, але тягар має більше плече. При цьому потрібно прикладати силу, більшу за тягар. Приклад такого важеля — ложка.Ложка складається з черпала, за допомогою перемички з'єднаного з ручкою.

## Slide 13: Блок — один з простих механічних пристроїв, що дозволяє регулювати силу.

## Slide 14: Коловорот - простий механізм Його і зараз використовують для підйому води з колодязів, у лебідках. Коловорот може давати виграш як у силі, так і в швидкості. Це залежить від того, де прикладається сила, а де – навантаження. Коловорот представляє собою барабан, до якого прикріплюється рукоятка. Виграш у силі визначається відношенням радіуса кола, по якій здійснюється рух рукоятки до радіусу барабана, на який намотується мотузка.

## Slide 15: Приклади коловороту-лебідка,свердло

## Slide 16
Похила площина — один із простих механізмів, призначений для зменшення сили, за допомогою якої можна підняти вантаж на висоту. Виграш у силі визначають відношенням довжини самого пристосування до його висоти за умови малого тертя.

## Slide 17
До похилих площин відносяться пандуси,драбини, звичайні сходи

## Slide 18
клин
Це по суті подвійна похила площина.
Виграш у силі, дорівнює відношенню його довжини до товщини на тупому кінці .
.
Найчастіше, для створення великої сили використовують вид похилої площини - клин. Його дія грунтується на тому, що при великому зусиллі в напрямку обуха формуються великі сили, перпендикулярні бічним поверхням пристрою.

## Slide 19
Використання простих механізмів істотно полегшує людську діяльність. Наприклад, клин, який вбивається в поліно, володіє більшою силою, ніж сам удар по пристосуванню. Тому дерево швидко розпирає в різні боки. Разом із цим, удар на клин йде зверху вниз, а частини поліна розсуваються в сторони. Тобто в даному випадку відбувається ще й перетворення в напрямку руху.

## Slide 20
Принцип клина використовується в таких інструментах і знаряддях, як зубило, ніж, цвях,голка,кол,стамеска,
молоток,рубанкок.

## Slide 21: коса,серп, Відкривачка,часникодавка

## Slide 22
Різьба гвинта являє собою похилу площину, яка багато разів обгорнута навкола циліндра.
Приклади —болт з гайкою,різні затискачі,в тому числі-заколки для волосся,ножі для м’ясорубок,механічних соковижималок
Виграш у силі дорівнює відношенню відстані, яку проходить точка прикладання зусилля за один оборот гвинта (довжини кола), до відстані між двома сусідніми витками різьби .
Ще одним різновидом похилої площини є гвинт. Так само як і клин, цей пристрій здатний змінювати напрямок або числове значення сили.

## Slide 23: Приклади гвинта:штопор,міксер

## Slide 24
Складні механізми
Механізми, які складаються з двох або більше простих механізмів, з’єднаних між собою, називаються складними. Прикладом складного механізму можуть бути звичайні ножиці. Вони складаються з двох з’єднаних між собою важелів, заточених у вигляді клина.

## Slide 26: швейна машина, ключ для консервації-приклади складних механізмів.у ключі використані прості механізми,такі як важіль і клин

## Slide 27: Висновки
Досить поширені прості механізми в побуті. Так, досить складно було б відкрити водопровідний кран, якби у нього не було невеликої ручки, яка являє собою досить ефективний важіль. Те ж можна сказати і про гайковий ключ, за допомогою якого здійснюється відкручування або закручування гайок або болтів. Чим довше рукоятка, тим легше буде здійснюватися дію.

## Slide 28
D1, м | D2, м | F1, H | F2, H
0,05 | 0,1 | 2 | 1
0,1 | 0,2 | 4 | 2
0,05 | 0,15 | 3 | 1

## Slide 29
Досліджуючи прості механізми в побуті,ми побачили,що вони істотно полегшують працю людини і можуть складатися з однієї або декількох деталей. При цьому навіть при наявності двох і більше елементів можуть залишатися простими. Серед елементів є і важелі, блоки, гвинти, колеса на осях, похилі площини, клин. Всі ці пристосування працюють в комплексі. Завдяки їм людина істотно полегшує працю. Під час роботи над проектом, переконалися в справдженні правила важеля, у принципі роботи блоків, у призначенні похилої площини та її різновидів.

## Slide 30
Список використаної літератури та інтернет-ресурсів:
Вікіпедія
https://www.google.com.ua/search?hs=X9k&q=прості+механізми+в+побуті
https://naurok.com.ua/prezentaciya-prosti-mehanizmi-4769.html