## Slide 1
ВПУ № 40 г. Алчевска
Лаврушкина А.М.
Техника безопасности при облицовочных работах

## Slide 2: Цель данной презентации:
наглядно показать, что должны делать
учащиеся, работая на различных станках,
оборудовании, используя приспособления
Цель урока:
    обучающая:
    – дать начальное представление о безопасных приемах работы в мастерских
    развивающая:
    – развить умения и навыки использования первичных средств пожаротушения, отключения электросети в учебных мастерских; научить правильной организации рабочего места
    воспитательная:
    – воспитать у учащихся бережное отношение к материалам и инструменту, аккуратность, бдительность в соблюдении правил ОТ и ТБ
При выполнении облицовочных работ соблюдение несложных правил техники безопасности позволит избежать получения травм и ожогов.

## Slide 3
Так как во время облицовочных работ мы имеем дело с режущими инструментами, легко воспламеняющимися растворами и бьющимися материалами, чтобы не
покалечить себя и не нанести ущерб своему имуществу, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Тем более, что их не так уж и много.

## Slide 4: Техника безопасности при приготовлении растворов и мастик
1. Помещение, где готовят растворы и мастики, должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией,
2. Все электрооборудование, предназначенное для приготовления растворов, должно быть снабжено заземлением. Движущиеся и вращающиеся части оборудования должны иметь ограждения. Питающие провода рекомендуется заключить в резинотканевый рукав и подвесить на 2,5-3 м выше уровня рабочей площадки.
3. В случае возгорания электрооборудования, его необходимо немедленно отключить от сети, а очаг возгорания засыпать песком или залить пеной из огнетушителя.
4. Растворы на основе цемента готовят в плотной спецодежде и брезентовых рукавицах.

## Slide 5: Техника безопасности во время подготовительных работ
1. Рукоятки всех инструментов должны плотно сидеть.
2. Рабочая поверхность инструментов должна быть ровной, без дефектов.
3. Минимальная длина ручек ударных инструментов — 15 см.
4. Во время сколки неровностей основания необходимо надеть защитные очки с небьющимися стеклами.
5. При приготовлении водного раствора соляной кислоты для обезжиривания основания помните, что кислоту вливают в воду, а не наоборот! При этом используют кислоту слабой 3-%-ой концентрации.
6. Чтобы избежать химического ожога во время обезжиривания облицовочной поверхности, ветошь, смоченную в соляной кислоте, наматывают на конец деревянной палки, а не берут голыми руками.

## Slide 6: Техника безопасности во время подготовительных работ
7. Чтобы кислотные испарения не скапливались в помещении, до начала обезжиривания основания не забудьте открыть окна и двери.
8. Сортировку керамических, каменных и прочих плиток с острыми краями производят в брезентовых рукавицах.
9. Резку плиток и последующую обработку срезов осуществляют в плотных рукавицах и защитных очках с небьющимися стеклами.
10. Запрещено выполнять резку и обтеску плитки на коленях!
11. Пластиковые и минеральные плитки режут в направлении "от себя"!

## Slide 7: Техника безопасности во время подготовительных работ
12. При работе с электрическими инструментами под напряжением 220-127 В необходимо надеть диэлектрические перчатки или галоши. Если ни того, ни другого нет, то под ноги следует положить резиновый коврик.
13. Запрещается работать неисправным электроинструментом!
14. Полистирольную плитку хранят вдали от любых открытых источников огня.

## Slide 8: Техника безопасности во время облицовочных работ
1. Укладку плиток рекомендуется производить в плотных резиновых перчатках, которые не только защитят от порезов, но и от контакта с растворами и мастиками.
2. При настилке винилового пола необходимо надеть мягкую обувь.
3. В процессе облицовочных работ помещение следует время от времени проветривать.
4. Помещения, в которых работают с мастиками КН-2 и КН-3, должны быть оборудованы вентиляцией
5. Укладку виниловых плиток на мастиках КН-2 и КН-3 ведут только в светлое время суток.

## Slide 9: Техника безопасности во время облицовочных работ
6. При использовании легко воспламеняющихся клеящих составов следует соблюдать правила пожарной безопасности: в помещении не курить, не включать электроприборы и т. п.
7. Банки с клеящими составами и мастиками открывают только непосредственно перед употреблением. По окончанию облицовочных работ емкости с остатками мастики (клея) плотно закрывают.
8. Емкости с легко воспламеняющимися составами во избежание искрения нельзя открывать металлическими инструментами.
9. Легко воспламеняющиеся мастики и синтетические клеи наносят на плитку при помощи пластмассовых, резиновых или деревянных, но не металлических инструментов (также во избежание образования искр).

## Slide 10: Техника безопасности во время облицовочных работ
10. Загустевшие мастики разогревают в емкостях с горячей водой, но ни в коем случае не на электрической плите или на открытом огне.
11. Корпус шлифовально-облицовочной машины должен находится во время работы в горизонтальном положении. Питающие кабели не должны пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением. Обязательно наличие заземления!
12. Облицовку потолка и верхней части стен, особенно если они выше 2,7 м, ведут со строительных подмостей.
13. По окончанию работы рабочее место необходимо привести в порядок, строительный мусор убрать, а инструменты очистить и положить на место.

## Slide 11: ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Знай и выполняй правила внутреннего распорядка в учебной мастерской.
Работай только в спецодежде.
До начала работы проверь исправность оборудования - электропроводов, инструментов и приспособлений.
Обо всех замеченных неисправностях немедленно сообщи мастеру.

## Slide 12: ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Подготовь рабочее место, удобно для работы разложи инструменты, приспособления и заготовки.
Приступая к работе, ознакомься с заданием, усвой, что и как нужно делать, какие правила техники безопасности обязан соблюдать.
При выполнении задания поддерживай порядок на рабочем месте, инструменты и приспособления используй только по назначению. Строго соблюдай указания о приемах работы, мерах безопасности.
По окончании работы сдай инструменты, приспособления, заготовки и изделия. Приведи в порядок рабочее место

## Slide 13: Трудовая дисциплина в учебных мастерских
До начала работы проверь исправность рабочего оборудования и инструмента.
Прекрати всякую работу и внимательно выслушай мастера при объяснении нового теоретического материала, демонстрации трудовых приемов или текущего инструктажа.
Относись бережно к инструменту и оборудованию мастерской, используй их только по назначению, экономь материал.
Инструменты и оборудование используй только с разрешения мастера.
В мастерскую заходи с разрешения мастера.
Сумку с учебными принадлежностями клади в отведенное для этого место.
На рабочий стол положи только необходимые для урока принадлежности.
Работай только на отведенном тебе рабочем месте.

## Slide 14: Трудовая дисциплина в учебных мастерских
Применяй безопасные приемы работы и соблюдай правила внутреннего распорядка учебных мастерских.
Покидать мастерскую или менять рабочее место можно только с разрешения мастера, не бери с собой ни инструмент, ни материал.
Убери рабочее место по окончанию работы.
При поломке инструмента, оборудования немедленно сообщи о случившемся мастеру.
Не мешай товарищам во время работы.
О малейших полученных травмах немедленно поставь в известность мастера, который окажет первую помощь или направит к врачу.
По окончании работы убери свое рабочее место, убери материал и рабочий инструмент на свое место.
В конце урока приведи себя в порядок, вымой руки и повесь рабочую одежду на место.

## Slide 15: Спасибо за внимание!