## Slide 1: Підготовка бетонних, шлакобетонних, гіпсобетонних поверхонь під обштукатурювання
Виконав учень групи 117:
Яценко Олексій

## Slide 2: Організація робочого місця
Продуктивність праці залежить від правильної організації робочого місця.
Робочим місцем робітника називають частину виробничої площі, призначену для виконання певного обсягу трудових дій працівником певної кваліфікації.
На робочому місці опоряджувальника мають бути обладнання, матеріали і знаряддя праці, потрібні для виконання опорядження. Їх розміщують так, щоб під час роботи не доводилося робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який беруть правою рукою, має лежати справа, а той, що беруть лівою рукою,- зліва.

## Slide 3
Якщо для роботи потрібен столик, то його встановлюють так, щоб з цього місця можна було виконати якнайбільший обсяг роботи.
Робоче місце опоряджувальника має бути добре освітлене природним світлом.
На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітників.
Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування.

## Slide 4: Інструменти та пристосування
Металева щітка призначена для очищення поверхонь.
Зубило призначене для підготовки поверхні під штукатурку.
Троянка і зубчатка застосовують для насікання поверхонь.

## Slide 5
Молоток-кулачок застосовують для завдання ударів по зубилу, троянці, зубчатці.
Щітка призначена для змочування поверхонь водою.
Водяний рівень для контролю горизонтальності та вертикальності поверхонь.

## Slide 6
Відбійний та електричний молотки призначені для механізованого насікання поверхонь.

## Slide 7: Будівельні матеріали
2% розчин соляної кислоти.
Вода.
Розчинники.
Скипидар.

## Slide 8: Технологічний процес
ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ:
Очищення поверхонь сталевими щітками від напливу розчину і бруду.
Виконання насічок завглибшки 3-5 мм на відстані 50-70 мм одна від одної,на 1 м2 поверхні не менше 300 насічок.
50-70мм

## Slide 9
Додатково в шлакобетонних чи бетонних поверхнях можна висвердлити отвори – гнізда завглибшки до 20 мм, діаметром 10-12 мм у шаховому порядку на відстані 50-70 мм один від одного.
50-70мм

## Slide 10
Бетонні поверхні дуже важко піддаються обробці. Тому для насікання використовують засоби малої механізації: електричні чи пневматичні відбійні молотки. Для підвищення продуктивності праці у відбійний молоток вставляють зубчатку або троянку.
Усувають з поверхонь олійні та мастильні плями, смоли, фарби 2% розчином соляної кислоти, розчинниками та скипидаром. Знежирення виконують щітками, наче трохи розтираючи поверхню,а потім добре промивають поверхню водою.

## Slide 11: Вимоги до якості
Бетонні, шлакобетонні, гіпсобетонні поверхні відповідно до технічних умов повинні бути строго вертикальні і горизонтальні.
Допустимі відхилення від горизонталі на 1 м довжини – до 5 мм, а на всю висоту приміщення – не більше ніж 15 мм.

## Slide 12: Охорона та безпека праці
Будівельні роботи на висоті понад 1,5 м виконують із помостів або столиків.
Робочі місця, розміщені над землею вище ніж 1 м, обгороджують поруччям заввишки не менш як 1 м і з бортовою дошкою заввишки 15 см.
Працюючи з кислотою, використовують 2% розчин. Під час розведення кислоту вливають у воду, а не навпаки.
За роботи з кислотою, розчинниками використовують гумові рукавички.

## Slide 13
Потрібно працювати з електрифікованим інструментом з потрібною напругою 220, 127В тільки в діелектричних рукавичках, чоботах чи стоячи на гумовому килимі.
Забороняється натягувати і перегинати провід електроінструмента, тримати електроінструмент за провід.

## Slide 14: Література
Добровольський Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи. – К.: “Техніка”, 1997. – 308с.
Карапузов Є.К. Матеріали і технологія сучасного виробництва. – К.: “Вища школа”, 2005. – 495с.
Винокурова Л.Е. та інші. Основи охорони праці. – К.: “Факт”, 2005. – 342с.
Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт. - К.: “Вища школа”, 2003. – 383с.