## Slide 1: Набивання металевої сітки за підготовки поверхонь під обштукатурювання
Виконав учень групи 117:
Ходаківський Микола

## Slide 2: Організація робочого місця
Продуктивність праці залежить від правильної організації робочого місця.
Робочим місцем робітника називають частину виробничої площі, призначену для виконання певного обсягу трудових дій працівником певної кваліфікації.
На робочому місці опоряджувальника мають бути обладнання, матеріали і знаряддя праці, потрібні для виконання опорядження. Їх розміщують так, щоб під час роботи не доводилося робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який беруть правою рукою, має лежати справа, а той, що беруть лівою рукою,- зліва.

## Slide 3
Якщо для роботи потрібен столик, то його встановлюють так, щоб з цього місця можна було виконати якнайбільший обсяг роботи.
Робоче місце опоряджувальника має бути добре освітлене природним світлом.
На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітників.
Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування.

## Slide 4: Інструменти та пристосування
Молоток
Гострогубці
Штукатурна лопатка

## Slide 5: Будівельні матеріали
Металева сітка
Цвяхи
Дріт перерізом 0,8 – 1,2 мм2
Дранка

## Slide 6
Розчинник
Цементне молоко (цемент, вода)
Фарба або лак

## Slide 7: Технологічний процес.
За підготовки поверхонь під обштукатурювання широко використовують металеві сітки, які за видом переплетення поділяються на:
ткані,
плетені,
саржеві.
Найчастіше використовують плетені сітки.
Плетена сітка за кріплення її до поверхні прилягає до неї не всією площиною, утворюючи тим самим необхідну шорсткість.

## Slide 8
Металева сітка має отвори не більше ніж 40 мм, використовують її замість драні для підготовки дерев'яних поверхонь під обштукатурювання по гідроізоляційному шару.
Сітку з розміром отворів 1-2 мм використовують:
за підготовки поверхонь з різних матеріалів. Місця сполучень поверхонь з різних матеріалів оббивають із заходом 40-45 мм на обидва боки стику.

## Slide 9
за обштукатурювання сталевих балок; сітку в такому разі приварюють або прив'язують;
за улаштування сітчасто-армованих конструкцій;
під час закриття каналів, борозен.

## Slide 10
Технологія набивання металевої сітки:
1.Нову сітку перед набиванням підготовляють: зшкрібають запобіжне мастило штукатурною лопаткою, промивають в розчиннику та просушують.
Щоб запобігти корозії, стару сітку покривають цементним молоком, фарбою або лаком.

## Slide 11
2.Сітку нарізають на шматки потрібного розміру, плетену сітку розплітають. За закриття стиків ширина сітки має бути не менше ніж 10 см, за закриття борозен, каналів ширина сітки має на 15 см перевищувати їхню ширину.
3.Під сітку підкладають дерев'яні рейки, простелену дранку завтовшки не менше ніж 3 мм на відстані 40-50 мм одна від одної у будь-якому напрямку. Це допоможе утворити міцний штукатурний шар завтовшки 20-25 мм.

## Slide 12
4.З одного кінця сітку прибивають цвяхами завдовжки 50-70 мм, потім туго натягують і прибивають з другого кінця.
5.Сітку закріплюють по центру, розташовуючи цвяхи за периметром чи в шаховому порядку, на відстані 100 мм один від одного. Цвяхи забивають на три чверті їхньої довжини, решту загинають, щільно притискаючи сітку до поверхні.

## Slide 13: Охорона та безпека праці
До роботи допускаються лише ті особи, які пройшли інструктаж.
Ручний інструмент має бути справним. Ручки добре оброблені і міцно з’єднані з інструментом.
Потрібно виконувати операції з підготовки поверхні під оштукатурення в спецодязі.
Робочі місця розміщені над землею вище 1 м мають бути обгороджені поруччям заввишки не менше 1 м з продовжними горизонтальними елементами і бортовою дошкою заввишки не менше 15 см.
Дерев’яні елементи помосту виготовляють з якісних обрізних дощок не нижче 2 сорту.
Категорично заборонено застосовувати для роботи на висоті тимчасовий поміст, спираючи настил на бочки, цеглу та інше.

## Slide 14: Література
Добровольський Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи. – К.: “Техніка”, 1997. – 308с.
Карапузов Є.К. Матеріали і технологія сучасного виробництва. – К.: “Вища школа”, 2005. – 495с.
Винокурова Л.Е. та інші. Основи охорони праці. – К.: “Факт”, 2005. – 342с.
Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт. - К.: “Вища школа”, 2003. – 383с.