## Slide 1
Виконала учениця групи 117: Луценко Ірина
Підготовка
дерев’яних
поверхонь під обштукатурювання

## Slide 2: Організація праці та робочого місця
Наукова організація праці (НОП) передбачає здійснення комплексу організаційно-технічних і соціально-економічних заходів. Найважливіша вимога НОП – поділ і кооперування праці.
Кількісний і професійно-кваліфікаційний склад бригади має відповідати виду трудомісткості й термінам виконання робіт із дотриманням стабільного складу виконавців
Продуктивність праці робітника залежить і від правильної організації його робочого місця.
Робочим місцем робітника-опоряджувальника називають ділянку, у межах якої він працює і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти та матеріали.

## Slide 3
1 – верстат для різання дранки; 2 – стіл для збивання щитів; 3 – готові щити; 4 – відсортована дранка

## Slide 4
Механізми і матеріали на робочому місці розмістити так, щоб під час роботи не доводилося робити зайвих рухів.
На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітника.
Для виконання робіт на висоті потрібно встановити на робочому місці потрібні матеріали, інструменти та пристрої.
Велике значення в організації робіт має своєчасне підготування потрібних матеріалів.
Робоче місце повинно бути добре освітлене природнім світлом і температура має бути 18-20оС.
Після закінчення роботи потрібно прибрати робоче місце.

## Slide 5: Будівельні матеріали
Для кращого зчеплення дерев'яної поверхні з штукатурним шаром використовують дранку.
Штучна дранка – тонкі дерев’яні планки завдовжки 1000-2500 мм.
Штучна дранка
скіпальна
пиляна

## Slide 6
Вид дранки | Розмір (мм) | 
 | ширина | товщина
Скіпальна а) рядова б) відбірна в) шпонова | 12-30 15-25 14-30 | 2-5 3-4 2-5
Пиляна | 25-40 | 5-7
Вимоги до дранки:
відсутність гнильності, цвілі;
вихідна дранка має бути товщиною не більше ніж 5 мм, завширшки 15-20 мм.

## Slide 7
Для підвищення продуктивності праці із дранки при допомозі цвяхів збивають дранкові щити, розмірами 300х700 мм, 2000х600 мм, 1500х500мм.

## Slide 8: Інструменти та пристосування
а – молоток штукатурний; б – ніж штукатурний; в – водяний та будівельний рівні; г – висок; д – сокира
а
б
в
г
д

## Slide 9
Пересувні інвентані столики:
а – різновисотний;
б – двовисотний;
є – універсальний;
1 – нерухомий стояк;
2 – драбина; 3 – висувний стояк; 4 – настил; 5 – штир;
6 – підкіс; 7 – полиця;
8 – поруччя

## Slide 10: Технологічний процес
1. Дошки завширшки понад 100 мм надколюють, щоб утворилися щілини завширки 5-12 мм. Це попереджає пожолоблення дощок.
2. До початку роботи з дранкою її сортують за розміром та якістю.
З кривої і тонкої дранки підбивають перший шар — простелений, а з прямої — другий (вихідний).
Простелений шар роблять з кривої дранки тому, що між такою дранкою і поверхнею будуть утворюватись більші проміжки, ніж при використанні прямої дранки, а це значить, що під час штукатурення в них буде потрапляти розчин, що сприятиме кращому утриманню штукатурного шару на поверхні.

## Slide 11
Щоб збільшити продуктивність праці при значних обсягах робіт, поверхню оббивають не окремими дранками, а готовими щитами.

## Slide 12
3. Дранку прибивають хрест-навхрест під кутом 45° відносно підлоги.
Відстань між окремими дранками повинна бути не більше 45 мм.
Цвяхи забивають через один-два перехрещення дранок.
4. Краї нарощуваних дранок з’єднують не впритул, а з зазорами 2-3 мм.
З’єднання без зазорів при намоканні призводить до жолоблення країв дранки та здутості, що спричинює розрив штукатурки.

## Slide 13: Вимоги до якості
Конструкції, що підготовляють до штукатурення, повинні бути стійкими, міцно закріпленими.
Допускаються відхилення поверхні і кутів конструкції від вертикалі не більше 10 мм на поверх; відхилення перекриття від горизонталі – не більше 2 мм на 1 м довжини і не більше 10 мм на одне приміщення.

## Slide 14: Охорона праці та техніка безпеки
- це система заходів та засобів, дотримання яких робить трудовий процес безпечним і продуктивним.
До роботи допускаються лише ті особи, які пройшли інструктаж.
Ручний інструмент має бути справним. Ручки добре оброблені і міцно з’єднані з інструментом.
Потрібно виконувати операції з підготовки поверхні під оштукатурення в спецодязі.
Робочі місця розміщені над землею вище 1 м мають бути обгороджені поруччям заввишки не менше 1 м з продовжними горизонтальними елементами і бортовою дошкою заввишки не менше 15 см.
Дерев’яні елементи помосту виготовляють з якісних обрізних дощок не нижче 2 сорту.
Категорично заборонено застосовувати для роботи на висоті тимчасовий поміст, спираючи настил на бочки, цеглу та інше.

## Slide 15: Література
Добровольський Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи. – К.: “Техніка”, 1997. – 308с.
Карапузов Є.К. Матеріали і технологія сучасного виробництва. – К.: “Вища школа”, 2005. – 495с.
Винокурова Л.Е. та інші. Основи охорони праці. – К.: “Факт”, 2005. – 342с.
Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт. - К.: “Вища школа”, 2003. – 383с.