## Slide 1
Виконала учениця групи 117: Корнійчук Людмила
ПІДГОТОВКА ЦЕГЛЯНИХ
ПОВЕРХОНЬ ПІД ОБШТУКАТУРЮВАННЯ

## Slide 2: Організація праці та робочого місця
Наукова організація праці (НОП) передбачає здійснення комплексу організаційно-технічних і соціально-економічних заходів. Найважливіша вимога НОП – поділ і кооперування праці.
Кількісний і професійно-кваліфікаційний склад бригади має відповідати виду трудомісткості й термінам виконання робіт із дотриманням стабільного складу виконавців
Продуктивність праці робітника залежить і від правильної організації його робочого місця.
Робочим місцем робітника-опоряджувальника називають ділянку, у межах якої він працює і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти та матеріали.

## Slide 3
Механізми і матеріали на робочому місці розмістити так, щоб під час роботи не доводилося робити зайвих рухів.
На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітника.
Для виконання робіт на висоті потрібно встановити на робочому місці потрібні пристрої.
Велике значення в організації робіт має своєчасне підготування потрібних матеріалів.
Робоче місце повинно бути добре освітлене природнім світлом і температура має бути 18-20оС.
Після закінчення роботи потрібно прибрати робоче місце.

## Slide 4: Будівельні матеріали
Вода – для змочування поверхні.

## Slide 5: Інструменти та пристосування
а – штукатурний молоток; б – бучарда; в – зубило; г – металева щітка; д – щітка для змочування
а
б
в
г
д

## Slide 6
б – скарпель і троянка; в – водяний рівень; г – будівельний рівень
г
б
в
г

## Slide 7
Пересувні інвентаhні столики:
а – різновисотний;
б – двовисотний;
є – універсальний;
1 – нерухомий стояк;
2 – драбина; 3 – висувний стояк; 4 – настил; 5 – штир;
6 – підкіс; 7 – полиця;
8 – поруччя

## Slide 8: Технологічний процес
Особливість поверхні: незаповнені шви з цегляного мурування створюють добру шорсткість поверхні, отже, забезпечують добре зчеплення штукатурного шару.
Підготовка цегляних стін,
мурованих впустошовку
Етапи підготовки поверхні
1. Очищення поверхонь від бруду, напливів розчину.
2. Видалення пилу, рясне змочування поверхні водою.

## Slide 9
Особливість поверхні: поверхня гладка і не забезпечує доброго зчеплення з розчином.
Підготовка цегляних поверхонь,
мурованих з підрізанням розчину
Етапи підготовки поверхні
1. Розчищення швів цегляного мурування на глибину до 15 мм.
3. Змочування поверхні водою.
2. Очищення поверхонь від кусочків розчину та бруду.
4. Для міцнішого зчеплення цеглу в кількох місцях насікають. Насічки глибиною 3-5 мм, а відстань між ними 5-7 мм.

## Slide 10: Вимоги до якості
Поверхня повинна бути строго вертикальна і горизонтальна. Допустимі відхилення кутів мурування від вертикалі на 1 поверх цегляних стін не повинні перевищувати 10 мм, на усю висоту будинку – 30 мм.
Нерівності на вертикальних поверхнях допускаються для стін з цегли до 10 мм. Відхилення рядів мурування за горизонталлю на 10 м довжини стін допускаються до 20 мм.

## Slide 11: Охорона та безпека праці
До роботи допускаються лише ті особи, які пройшли інструктаж.
Ручний інструмент має бути справним. Ручки добре оброблені і міцно з’єднані з інструментом.
Потрібно виконувати операції з підготовки поверхні під оштукатурення в спецодязі, респіраторі або масці.
Розчищення швів цегляного мурування потрібно виконувати в захисних окулярах і в рукавичках.

## Slide 12
Робочі місця розміщені над землею вище 1 м мають бути обгороджені поруччям заввишки не менше 1 м.
Дерев’яні елементи помосту виготовляють з якісних обрізних дощок не нижче 2 сорту.
Категорично заборонено застосовувати для роботи на висоті тимчасовий поміст, спираючи настил на бочки, цеглу та інше.
При ударі молотком з вузьким обушком по зубилу (троянці) щоб не схибити необхідно використовувати кулачки.

## Slide 13: Література
Добровольський Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи. – К.: “Техніка”, 1997. – 308с.
Карапузов Є.К. Матеріали і технологія сучасного виробництва. – К.: “Вища школа”, 2005. – 495с.
Винокурова Л.Е. та інші. Основи охорони праці. – К.: “Факт”, 2005. – 342с.
Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт. - К.: “Вища школа”, 2003. – 383с.