## Slide 1: Опорядження поверхні полімерцементними декоративними штукатурками Ceresit CT 35
Виконали учні групи 216

## Slide 2: Організація праці та робочого місця
Наукова організація праці (НОП) передбачає здійснення комплексу організаційно-технічних і соціально-економічних заходів.
Найважливіша вимога НОП – поділ і кооперування праці.
Кількісний і професійно-кваліфікаційний склад бригади має відповідати виду трудомісткості й термінам виконання робіт із дотриманням стабільного складу виконавців
Продуктивність праці робітника залежить і від правильної організації його робочого місця.
Робочим місцем робітника-опоряджувальника називають ділянку, у межах якої він працює і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти та матеріали.

## Slide 3: Організація праці та робочого місця
Механізми і матеріали на робочому місці розмістити так, щоб під час роботи не доводилося робити зайвих рухів.
На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітника.
Для виконання робіт на висоті потрібно встановити на робочому місці потрібні пристрої, а на них у зручних для роботи місцях – тару для розчину або сумішей.
Велике значення в організації робіт має своєчасне підготування потрібних матеріалів.
Робоче місце повинно бути добре освітлене природнім світлом і для фарбування температура має бути 18-20оС.
Після закінчення роботи потрібно прибрати робоче місце.

## Slide 4: Будівельні матеріали
Ceresit СТ 16, СТ 17 – глибокопроникні грунтовки;
Ceresit СТ 35 – суміш, призначена для декоративного опорядження в середині і зовні будинку всіх видів поверхонь. Можливе створення різноманітних “ короїдних ” фактур;

## Slide 5: Інструменти та пристосування
Електроміксер – для приготування розчинової суміші

## Slide 6
Шпателі – для нанесення суміші.

## Slide 7
Нержавіючі гладилки та терки – для нанесення суміші.

## Slide 8
Щітки – для
ґрунтування

## Slide 9: Технологічний процес
Вимоги до основи:
основа має бути сухою, міцною, без пошкоджень;
очищеною від пилу, бруду, напливів, жирних плям;
Прогрунтованою грунтівками.

## Slide 10
Виконання робіт.
Після підготовки основи готують розчинову суміш;
До сухої суміші додають розраховану кількість чистої води і перемішують вручну або за допомогою електроміксера;
Розчинову суміш витримують 5 хвилин для “дозрівання” і знову перемішують;
Наносять розчинову суміш СТ 35 шаром завтовшки 5-6 мм за допомогою шпателів, терок із нержавіючої сталі рухами знизу вгору,
Розрівнюють та формують товщину шару покриття, що відповідає розміру зерна наповнювача штукатурки;

## Slide 11
Шорстку фактуру з матеріалу СТ 35 формують за допомогою пластмасової абр дерев'яної терки;
Роботи на однорідній поверхні слід виконувати без перерв;
Свіжу суху штукатурку потрібно захищати протягом 3 діб від дощових опадів.

## Slide 12: Вимоги до якості
Тріщини, дутики та пропуски штукатурки не допускаються. Наявність штукатурки, відшарованої від поверхні, перевіряють легким простукуванням дерев'яним молотком.
Колір, відтінок і фактура декоративної штукатурки мають відповідати встановленому проектом зразку. Допускаються незначні (до 10% площі) зміни меж у стиках, а також малопомітні сліди стиків штукатурки через перерви в роботі на коротких лініях, наприклад між вікнами і дверима, та на ділянках стін завдовжки до 10 м.
Стики або межі захваток декоративної штукатурки мають бути в найменш помітних місцях.
Не допускаються смуги, що різняться за кольором або тоном від основного кольору штукатурки, а також плями від ремонту і закладання місць кріплення риштувань і правил.

## Slide 13: Охорона та безпека праці
- це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, дотримання яких робить трудовий процес безпечним і продуктивним.

## Slide 14
До роботи допускаються лише ті особи, які пройшли інструктаж.
Знати і дотримуватись правил безпеки праці при виконанні основних та допоміжних операцій.
Працівник повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання малярних робіт.
Користуватися тільки справними інструментами.
Знати і виконувати правила експлуатації електричних приладів.
При виконанні малярних робіт на висоті необхідно користуватися справними риштуваннями, помостами та іншими пристроями.

## Slide 15: Література
- Нікуліна А.С. та інші. Малярні роботи ч. І. – К.: “Вікторія”, 2006. – 287с.
- Нікуліна А.С. та інші. Малярні роботи ч. ІІ. – К.: “Вікторія”, 2006. – 287с.
- Винокурова Л.Е. та інші. Основи охорони праці. – К.: “Факт”, 2005. – 342с.
- Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт. - К.: “Вища школа”, 2003. – 383с.
- Карапузов Є.К. Матеріали і технологія сучасного виробництва. – К.: “Вища школа”, 2005. – 495с.
-Добровольський Г.М. Малярні і шпалерні роботи. – К.: “Вища школа”, 1996. – 383с.
Сайт: infobud.com.ua.
Сайт: www.stroy-mart.ru.