## Slide 1
Урок
з предмету «Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій»

## Slide 2
Тема уроку:
Види примикань гіпсокартонних перегородок до огороджувальних конструкцій

## Slide 3
Рис.1. Випадки прогину верхнього (а) і нижнього (б) перекриттів під дією навантаження Р

## Slide 4
№ з/п | Вид примикання | Визначення примикання | Рисунок вузла в розрізі | Позначки
1 | Ковзне | За у найпростішому варіанті є укороченими стояками каркаса, які встановлюються у напрямний профіль таким чином, щоб стояковий профіль не доходив би до стінки напрямного профілю на а = 10-20 мм. |  | 1- ГКП 2 -профіль типу UW 3-утеплювач 4-профіль типу СW 5-шпаклівка «Уніфлотт» 6-окантовувальний профіль 23*15. 7- смуги з ГКП 8- ущільнювальна прокладка на ділянці примикання 9- дюбель 10- шуруп самонарізний ТN

## Slide 5
2 | Жорстке | За допомогою дюбелів, анкерів, електрозварюван­ня закладних частин; Верхній напрямний профіль металевого каркасу перегородки закріплюється дюбелем до базової стелі, підшитої гіпсокартоном через пружну стрічку (герметик). перегородок до перекриттів не розраховані на великі прогини (більш ніж 10 мм), тому, якщо проліт перекриття перевищує 4,5 м, перегородки слід улаштовувати з ковзним примиканням |  | 1- ГКП 2 - профіль типу UW 3-утеплювач 4-дюбельне кріплення 5-пружна стрічка (герметик) 6- роздільна стрічка
3 | Пружне | Наприклад, при застосуванні пружних прокладок. |  | 

## Slide 6: Жорстке примикання
Пружне примикання
Ковзальне примикання

## Slide 7
Фото гіпсокартонних конструкцій
в училищі

## Slide 8
Фото гіпсокартонних конструкцій
в училищі

## Slide 9
Я дізнався…
Я навчився…
Я зрозумів…
Мені сподобалося…
Для мене стало новим...

## Slide 10
Творче завдання: Зробіть рисунок вузла примикання перегородки, яку ви влаштовуєте в кабінеті фізики, та обґрунтуйте свій вибір
Домашнє завдання:

## Slide 11
До зустрічі на наступному уроці!