## Slide 1
«КРАСИВО ОДЯГАТИСЯ - МИСТЕЦТВО»
Тема програми: Виготовлення халата

## Slide 2
-Запас кишеню не тяне
-Із чужої кишені платити легко
-Повна кишеня не заміне порожнюю голову
-За словом в кишеню не полізе
-В суд ногою в кишеню рукою
-Не надійся Романе на чужу кишеню
-Те що жінці по душі, те чоловіку не по кишені
“ВСТАВ СЛОВО”

## Slide 3: ОБРОБКА НАКЛАДНОЇ КИШЕНІ З ВІДРІЗНОЮ ПЛАНКОЮ ТА З’ЄДНАННЯ ЇЇ З ПІЛОЧКОЮ ХАЛАТА
ТЕМА УРОКУ:

## Slide 4: Дайте відповіді !!!
1. Дайте визначення терміну «Кишеня»?
Кишеня-це елемент одягу, призначений для зберігання різних речей.
2.Які види кишень ви знаєте?
В залежності від місця розташування: зовнішні і внутрішні.
В залежності від виду обробки: прорізні і накладні
3. Назвіть зшивні шви які ви отримали?
Зшивний «у запрасування», «у розпрасування»
4. Згадаємо технічні умови виконання зшивних швів «у розпрасування» та «у запрасування»?

## Slide 5: Спеціфікація деталей
1. Кишеня -2 деталі 2. Відрізна планка -2 деталі 3. Клейова прокладка в планку-2 деталі
1
2
3
Обробка кишені з відрізною планкою Деталі крою:

## Slide 6: Обробка відрізної планки
На виворітній бік відрізної планки накласти клейову прокладку, клейовим боком до тканини, продублювати за допомогою праски Скласти відрізну планку навпіл і запрасувати, урівнюючи зрізи
2

## Slide 7: Пришивання планки до зрізу кишені
Накласти відрізну планку на верхній зріз кишені, урівнюючи зрізи, закріпляємо шпильками Зшиваємо відрізну планку з верхнім зрізом кишені швом 1 см Обметуємо цей зріз по відрізній планці Запрасовуємо шов зшивання в бік кишені з лицьового та виворітнього боку Прокладаємо оздоблювальну строчку 0,1-0,2 см від шва пришивання планки Відпрасувати кишеню у готовому вигляді

## Slide 8: З’єднання кишені з пілочкою халата
Беремо допоміжне лекало для запрасування кишені,накладаємо його на виворітній бік кишені,урівнюючи верхню і бокову частину, загортаємо краї кишені на шаблон і запрасовуємо передню і нижню частину кишені.
Можна припрасований край заколоти шпильками або ж приметати
Накласти кишеню до бокового зрізу урівнюючи з насічками по боковому шву
Наживити кишеню кравецькими шпильками або приметати кишеню до пілочки
Настрочити кишеню на пілочку швом 0,1-0,2 см (Звернути увагу на кути кишені).
Припрасувати кишенюв готовому вигляді

## Slide 9: ОБРОБКА НАКЛАДНОЇ КИШЕНІ З ВІДРІЗНОЮ ПЛАНКОЮ ТА З’ЄДНАННЯ ЇЇ З ПІЛОЧКОЮ ХАЛАТА
Крива строчка
Не відповідність ширини шва ТВ
Неякісне виконання ВТО
Різна ширина кишені
Невідповідність кольору ниток до кольору тканини
Брудна строчка
Видалити строчку і прокласти рівну
Видалити строчку
Дотримуватись усіх операцій ВТО
Уточнити деталь кишені за лекалом
Замінити нитки в колір тканини.
Почистити машину, видалити плями.
ДЕФЕКТИ СПОСОБИ УСУНЕННЯ

## Slide 10: КАРТКА КОНТРОЛЮ
ПЕРЕВІР!!!
якість обробки кишені
ширину шва пришивання
рівність закріплювальної строчки
якість виконання ВТО

## Slide 11: Правила безпечних умов праці
Сілишити за машину
Тримайте рівно корпус й …...
Пальці далі від голки … ,
Під косинку ви чубчик…. .
Давайте повторимо правила ці,
Щоб завжди були в безпеці усі.
Щоб не стався небезпечний поворот,
Не можна брати голки й шпильки в …..
На стіл кладу я ножиці кільцями до себе,
Передаю я ножиці кільцями до …. .
Зімкнутими ножиці повинні лежати,
Покласти розімкненими – біда може ….. .
Щоб пожежі не було,ти не лови гав,
На підставку мершій ти праску …..!
Простеж,щоб підошва не торкалась шнура,
Тоді у безпеці буде…….
Ваш іспит маленький у всіх я приймаю і до роботи усіх допускаю!

## Slide 12: Завдання на день
Час виконання робіт - 5 годин
Обробити кишені з відрізною планкою-2 дет
З’єднати кишені з пілочками халата

## Slide 13
БАЖАЮ УСІМ, ЩОБ ДО КОЖНОГО З НАС
ЗАВІТАЛО НАТХНЕННЯ СЬОГОДНІ У КЛАС
І ЗБУДИЛО БАЖАННЯ ЗДОБУТИ ЗНАННЯ,
ЩОБ ПОТІМ ЖИТТЯМ ВИ НЕ ЙШЛИ НАВМАННЯ
ЩОБ ВАМ ХОТІЛОСЬ НОВЕНЬКЕ ПІЗНАТИ,
САМИМ НАУЧИТИСЬ ТА ІНШИХ НАВЧАТИ
ТО Я ПОБАЖАЮ, ЩОБ ЛІНЬ ВИ ПРОГНАЛИ
Й НАТХНЕННЯ ЩОБ КОЖНОГО ДНЯ ЗУСТРІЧАЛИ