## Slide 1: «Сухі будівельні суміші для мурування печей та камінів»
Підготували:
учні групи №2
Зіневич Олег
Аванесов Рафаель
Керівник:
майстер виробничого навчання
Швець Олег Леонідович
Бердичівський професійний будівельний ліцей

## Slide 2
Будіве́льні су́міші (сухі) — це приготований в заводських умовах, строго дозований відповідно до рецепту набір інгредієнтів, призначений для виконання певного виду будівельно-ремонтних робіт
Виготовлення сухих будівельних сумішей в заводських умовах дозволяє отримувати широкий асортимент композицій для різних видів робіт. За видом зв'язника сухі суміші поділяються на цементні, цементо-вапняні, вапняні, вапняно-гіпсові, гіпсові.
Сухі суміші знайшли широке застосування в будівництві і використовуються практично для всіх видів робіт

## Slide 3
Сухі будівельні суміші

## Slide 4
Світові та вітчизняні виробники та бренди: ABC, STABILL, SCANMIX, KNAUF, CERESIT, EKOGIPS, EUROGIPS, ARTISAN, АТЛАНТ, АЛЬБА. Великі і середні компанії ринку в Україні: «Хенкель Баутехнік (Україна)», «Полірем», Павлограджитлобуд, «Атлант», «Геліос», «Артіль».
В Україні питаннями, пов'язаними із розвитком ринку сухих будівельних сумішей займається Асоціація виробників сухих будівельних сумішей
За оцінками галузевої асоціації, зараз працюють майже 100 виробників сухих будівельних сумішей, але 75—80 % вітчизняного виробництва припадає на «велику п'ятірку» — Henkel (Вишгород), «Фомальгаут»[12] і «Полірем» (Київ), «Геліос» (Львів) і «Павлограджитлобуд»[10]. Вийшовши на ринок, вітчизняні виробники за кілька років завоювали близько 70 % українського ринку[10]

## Slide 5
Прабатьком сучасної печі або каміна, без яких не можна уявити жоден заміський будинок, було звичайне багаття в печері, таким чином, багаття і каміни мають подібні функції — дарувати людям тепло і затишок.
Якщо зробити невеликий екскурс в глибоку старовину, можна сказати, що в той час обов’язковим атрибутом будь-якого житлового приміщення були печі або каміни.

## Slide 6
Будівництво печей, можна назвати справжнім мистецтвом, ті, хто володіють цим мистецтвом були і є одними з найбільш шанованих людей.

## Slide 7
Існують термостійкі клейові та затирочні суміші, що застосовуються при кладочно-лицювальних роботах при спорудженні теплоакумуляційних керамічних печей та камінів

## Slide 8
Розчинна суміш для кладки вогнетривкої цегли для внутрішніх та зовнішніх робіт (товщина шару 2-15 мм).
Властивості
Високопластична.
Водостійка.
Морозостійка.
Зручна і проста в застосуванні.
Екологічно чиста.
Застосування
Жаростійка суміш для кладки Мастер «Піч» застосовується для зведення стін з вогнетривкої цегли, блоків під час виготовлення коминів, печей і т. д. з робочою температурою до 1200 °С.

## Slide 9
Розчинна суміш для тонкошарової кладки вогнетривкої цегли, для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Властивості
Високопластична.
Тонкошарова.
Водостійка.
Морозостійка.
Зручна і проста в застосуванні.
Екологічно чиста.
Область застосування
Жаростійка суміш для кладки Мастер «Камін» застосовується для тонкошарового будівництва стін з вогнетривкої цегли і блоків під час виготовлення коминів, печей, топок і т. д. з робочою температурою до 1700 °С.

## Slide 10
Вогнестійка суміш для мурування печей та камінів
«Поліпласт»
для кладки стін топок печей і камінів, барбекю, димоходів, кріплення вогнестійкої цегли та аналогічних спеціалізованих вогне-і жаростійких матеріалів, для ремонту поверхонь з вогнестійкої цегли та розшивання кладки швів.
Стійка до вогню і високих температур (до 1200 градусів С), вологостійка, високопластична.

## Slide 11
Термостійка суміш для кладки МП-18
Призначення
Суха термостійка суміш призначена для кладки (високотемпературних зон) печей та камінів: топки, внутрішні стінки печей, що стискаються з потоком розпечених газів. Рекомендовані поверхні: вогнетривка шамотна цегла ПБ-5, ША-5, ШБ-5 (розчин Мертелю МП-18 в кладці має ступінь розширення при нагріві, рівнозначну вогнетривкій цеглі ПБ-5, ША-5, ШБ-5, що запобігає розтріскуванню швів), бетон, камінь.
Вогнетривкість t +1610°С.
Технічні дані
тип: полукислий.
Марка: МП18.
Масова частка AL2O3: не меньше 18% .
Вогнетривкість: t+160°С.
Пропорція змішування: приблизно 0,3 л води на 1 кг суміші.
Правила безпеки
Під час ведення робіт з сумішшю дотримуватись правил з техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності звернутися за допомогою до лікаря.

## Slide 12
Суха кладочна термостійка суміш
для кладки
печей і камінів з керамічної та вогнетривкої цегли
Може бути використана для кладки
та ремонту термонапряжених ділянок
будівельних конструкцій - випалювальні печі для виробництва цегли, печі для гартування та відпуску металевих виробів, сушильні печі, топкові камери зерносушарок, хлібопекарські печі та т.д.
Суміш виготовлена зі спеціального жароміцного наповнювача і спеціального мінерального сполучного, які забезпечують підвищену тріщиностійкість кладочних швів. Форма і розмір наповнювача забезпечують підвищену механічну міцність розчину, мінімальну термічну ерозію кладочних швів.
Насипна щільність суміші: 800-1100 кг/м3
Максимальний розмір зерна суміші не більше 2 мм
Температура початку розм'якшення: 1350 С

## Slide 13
ПРИЗНАЧЕННЯ
Суха будівельна кладочна термостійка суміш FIRE призначена для кладки, ремонту печей і камінів з керамічної та вогнетривкої цегли. Суміш може бути використана для кладки й ремонту термонапружених ділянок будівельних конструкці
ВЛАСТИВОСТІ
Вогнетривка
Швидко твердіє
Стійка до появи тріщин
Висока адгезія
Зручна у використанні
Відсутність усадки
Механічна міцність
Екологічно чиста
Термостійка суміш для кладки
МП-18
Суха термостійка суміш призначена для кладки (високотемпературних зон) печей та камінів: топки, внутрішні стінки печей, що стискаються з потоком розпечених газів. Рекомендовані поверхні: вогнетривка шамотна цегла ПБ-5, ША-5, ШБ-5 (розчин Мертелю МП-18 в кладці має ступінь розширення при нагріві, рівнозначну вогнетривкій цеглі ПБ-5, ША-5, ШБ-5, що запобігає розтріскуванню швів), бетон, камінь.
Вогнетривкість t +1610°С.