## Slide 1
Презентація на тему:
«Види клею та шпалер»
ПІДГОТУВАВ УЧЕНЬ гр.
№ 14:
Крук Андрій
.

## Slide 2: Що ж таке склошпалери?
Склошпалери - це різновид оздоблювальних матеріалів, який виготовляється на основі скловолокна.

## Slide 3: Склошпалери
Існує кілька різновидів полотен, що відрізняються між собою за фактурою і складністю візерунків.
Гладенькі склошпалери (малярне склополотно) – матеріал низької щільності з рівною фактурою, який у народі називається – «павутинка».
Рельєфні склошпалери – більш щільний матеріал, який застосовується для фінішної обробки. Вони настільки міцні, що зіпсувати такі шпалери під час наклеювання і подальшої експлуатації практично неможливо.

## Slide 4: Існує безліч варіантів рельєфності таких шпалер.
Склошпалери з простим (фактурним) малюнком – виготовляються на стандартних ткацьких верстатах.
Склошпалери зі складним (елегантним) малюнком – для їх виготовлення використовують жакардовий ткацький верстат, за допомогою якого створюється складний структурний візерунок.

## Slide 5
У продажу склошпалери представлен трьох груп: для стін, стелі та універсальні.
Даний поділ обумовлений, насамперед, щільністю склошпалер та їх текстурою.
Найчастіше використовуються склошпалери з такою структурою:
Ромб
Рогожка
Ялинка
Павутинка,та ін.

## Slide 6: Клей для шпалер:
Щодо клею тут потрібно звернути особливу увагу. Не потрібно вводити себе в оману, з приводу того що звичайний клей для паперових шпалер підійде для приклеювання полотен даних шпалер. Не варто забувати, що фактурне полотно важить набагато більше вичайного полотна шпалер, і тому зчеплення з поверхнею стін повинно бути здійснено на найвищому рівні. Тому слід обрати високоякісний клей, який призначений лише для обклеювання стін склошпалерами.

## Slide 7: До достоїнств клею можна віднести:
спеціальні добавки, що перешкоджають розвитку цвілі і грибка;
простота виготовлення клею з сухої суміші;
економічність (100 гр сухої суміші виходить до 3 кг готового продукту) і швидкість виготовлення (термін набухання суміші 10 хвилин);
термін придатності вже готового клею до двох місяців;
застосуємо для обклеювання всіх видів поверхонь;
висихання протягом 20 хвилин (за цей час є можливість відкоригувати дефекти, допущені при обклеюванні).

## Slide 8: Як виглядають склошпалери в інтерєрі