## Slide 4: План лекції
Плашкові превентори
Універсальні превентори
Обертові превентори

## Slide 5
Плашкові превентори

## Slide 6
Плашкові превентори
Призначені для герметизації гирла свердловини при наявності та відсутності труб в свердловині при їх бурінні, освоєнні, капітальному ремонті з метою попередження нафтогазопроявлень та відкритих фонтанів.
Забезпечують герметизацію бурильних, обсадних і насосно-компресорних труб на гладкій частині і герметизацію гирла свердловини при відсутності у свердловині трубної головки.
Розробники плашкових превенторів: американські фірми Cameron, Hydril, Shaffer, румунська фірма Industrial-export, Волгоградський завод бурової техніки, Бакинський завод імені лейтенанта Шмідта, Воронезький завод бурової техніки.

## Slide 7
Превентор плашковий
1, 6 – кришка; 2 – корпус; 3 – колектор; 4, 9, 13, 14 – ущільнення; 5 – болти; 7 – гідроциліндр; 8 – поршень зі штоком; 10 – шліцевий вал; 11 – вилка; 12 – шліцева втулка; 15 – паропроводи; 16 – ущільнення плашки; 17 – вкладиш плашки; 18 – корпус плашки.

## Slide 8
Розібрана трубна плашка:
1 – ущільнення; 2 – металевий вкладиш; 3 – корпус.
Розібрана глуха плашка:
1 – ущільнення; 2 – металевий вкладиш; 3 – корпус

## Slide 9
Зрізуючі плашки
Універсальні плашки фірми Cameron

## Slide 10
Типорозмір | Діамерт проходу превентора, мм | Робочий тиск РР, МПа | Діаметр ущільнюючих труб, мм | Висота, мм, не більше | Маса, кг
ППГ-180 × 21 | 180 | 21 | 33-114 | 310 | 700
ППГ-180 × 35 | 180 | 35 | 33-127 | 350 | 750
ППГ-180 × 70 | 180 | 70 | 33-127 | 400 | 1000
ППГ-230 × 35 | 230 | 35 | 33-168 | 350 | 900
ППГ-230 × 70 | 230 | 70 | 33-168 | 430 | 1500
ППГ-280 × 21 | 280 | 21 | 33-168 | 430 | 1000
ППГ-280 × 35 | 280 | 35 | 48-219 | 500 | 1400
ППГ-280 × 70 | 280 | 70 | 48-219 | 550 | 1700
ППГ-350 × 21 | 350 | 21 | 114-219 | 450 | 1500
ППГ-350 × 35 | 350 | 35 | 60-273 | 500 | 1700
ППГ-350 × 70 | 350 | 70 | 60-273 | 600 | 3000
ППГ-425 × 14 | 425 | 14 | 60-340 | 450 | 1300
ППГ-425 × 21 | 425 | 21 | 60-340 | 500 | 1800
ППГ-520 × 14 | 520 | 14 | 60-425 | 590 | 2100
ППГ-520 × 21 | 520 | 21 | 60-425 | 640 | 2400
Основні параметри плашкових превенторів з гідравлічним і ручним управлінням.

## Slide 11
Примітка: приклад позначення типорозміру превентора: ППГ-280 × 35
П – превентор;
П – плашковий;
Г - гідравлічне управління;
280 – умовний діаметр проходу превентора, мм;
35- робочий тиск, МПа.

## Slide 12
Практична ситуація 1
Підібрати типорозмір плашкового превентора, якщо пластовий тиск складає 22 МПа, а максимальний діаметр доліт при бурінні свердловини складе 295 мм.
Як випробують превентори на герметичність?
Який тиск повинні витримувати корпусні деталі вибраного превентора при гідравлічних випробуваннях на міцність?

## Slide 13
Універсальні превентори

## Slide 14
Універсальні превентори
Призначені для герметизації гирла свердловини нафтових і газових свердловин при їх бурінні, освоєнні, капітальному ремонті з метою попередження нафтогазопроявлень та відкритих фонтанів.
Забезпечують:
герметизацію свердловини за наявності в ній трубної колони будь-якого діаметра і форми перерізу труб (круглої, квадратної, шестигранної);
герметизацію свердловини за відсутності в ній трубної колони (повне закриття превентора);
проведення спуск-підіймання трубної колони при закритому превенторі і наявності тиску в свердловині;
провертання в разі необхідності загерметизовану трубну колону.
Розробники універсальних превенторів: американські фірми Cameron, Hydril, Shaffer, Волгоградський завод бурової техніки, Воронезький механічний завод, ущільнювачі для превенторів виготовляють: ДП «Дінтем» (м. Дніпро), Волзьке підприємство «Интов-Эласт».

## Slide 15
Превентор універсальний
1 - шпилька;
2 - кришка; 3 - болт; 4 - ущільнення; 5 - гумовометалева ущільнююча манжета; 6 - ущільнення; 7 - ущільнення; 8 - штуцер; 9 - плунжер; 10 - проушина; 11 - ущільнення; 12 - ущільнення; 13 - штуцер; 14 - втулка; 15 - ущільнення; 16 - ущільнення; 17 - корпус; 18 - ущільнююче металічне кільце; 19 - шпилька.

## Slide 16
Ущільнювач універсального превентора

## Slide 17
Типорозмір | Хід поршня, мм | Об’єм камери закриття, дм3 | Діаметр, мм | Висота, мм, | Маса, кг
180 × 21 | 105 | 10,8 | 660 | 813 | 1185
180 × 35 | 114 | 14,6 | 743 | 937 | 1785
180 × 70 | 140 | 35,6 | 1110 | 1210 | 5440
230 × 14 | 146 | 17,3 | 698 | 768 | 1110
230 × 21 | 146 | 16,4 | 710 | 962 | 1610
230 × 35 | 146 | 25,8 | 864 | 1080 | 2720
230 × 70 | 171 | 60 | 1283 | 1416 | 8250
280 × 14 | 156 | 28 | 832 | 806 | 1995
280 × 21 | 156 | 28 | 857 | 1010 | 2400
280 × 35 | 181 | 37,2 | 952 | 1213 | 3740
280 × 70 | 203 | 95 | 1435 | 1613 | 11300
350 × 21 | 181 | 43 | 1030 | 1150 | 3980
350 × 35 | 216 | 68 | 1156 | 1375 | 6250
350 × 70 | 248 | 131 | 1550 | 1840 | 15200
425 × 14 | 216 | 66 | 1175 | 1257 | 5200
425 × 21 | 229 | 79,7 | 1228 | 1368 | 6730
425 × 35 | 267 | 108,6 | 1360 | 1556 | 9450
540× 14 | 286 | 117,7 | 1340 | 1330 | 6750
Технічна характеристика універсальний превенторів фірми Hydril
Примітка: приклад позначення типорозміру превентора: 230 × 35
230 – умовний діаметр проходу превентора, мм; 35- робочий тиск, МПа.

## Slide 18
Практична ситуація 2
Підібрати типорозмір універсального превентора, якщо пластовий тиск складає 34 МПа, а максимальний діаметр доліт при бурінні свердловини складе 370 мм.
Як випробують даний превентор на герметичність?
Який тиск повинні витримувати корпусні деталі вибраного превентора при випробуванні їх на міцність?

## Slide 19
Обертові превентори

## Slide 20
Обертові превентори
Призначені для автоматичної герметизації гирла свердловини навколо трубної колони при бурінні свердловини з використанням промивання свердловин аерованими рідинами, продуванні свердловин газоподібними агентами, розкритті пластів, при бурінні в умовах зрівноважених та низьких пластових тисках.
Забезпечують: обертання бурильної колони в процесі нафтогазопроявлення, а також проведення спуско-підіймальних операцій під тиском. Їх можуть використовувати як при проведенні технологічних
так і аварійних операцій у свердловинах.
Розробники обертових превенторів: Волгоградський завод бурової техніки, Воронезький механічний завод,
Ущільнювачі для превенторів виготовляють: ДП «Дінтем» (м. Дніпро), Волзьке підприємство «Интов-Эласт».

## Slide 21
Схема гирлового обладнання з використанням обертового превентора:
1 – обертовий превентор; 2 – плашковий превентор;
3 – підпревенторна хрестовина; 4 – колонна головка;
5 – універсальний превентор.

## Slide 22
Превентор обертовий
1 – вкладиші; 2 - шинно-пневматична муфта; 3 – радіальний підшипник; 4 -нерухомий патрон; 5 – упорний підшипник; 6 - обертовий ствол; 7 – корпус; 8 - азбографітові манжети; 9 - самоущільнююча манжета; 10 - фіксатор; 11 – трос; 12 - гвинт; 13 - пульт керування.

## Slide 23
Ущільнювач обертового превентора з однією ущільнювальною поверхнею для труб умовним діаметром: а – 73 мм; б – 114 мм.
Ущільнювач обертового превентора з двома (а і б) ущільнювальними поверхнями:
1 – металева арматура; 2 – гума.

## Slide 24
Параметри | ПВ-156×32 | ПВ-230×32 | ПВ-307×20
Діаметр проходу превентора, мм: корпусу превентора ствола бокового відводу Тиск, МПа: робочий пробний допустимий при найбільшій частоті обертання Діаметр, мм: корпуса патрона змінних ущільнень під труби і квадратні штанги Найбільша частота обертання, об/хв Висота, мм Маса, кг | 156 130 150 32 64 8 380 73; 89 100 1570 1250 | 230 158 150 32 64 8 510 73; 89;114 100 1550 1785 | 307 215 150 20 40 8 515 89; 114; 140 100 1800 1560
Технічна характеристика обертових превенторів.

## Slide 26
 |  |  |  |  | п | л | а | ш | к | а |  | 
 |  |  |  | т | р | у | б | а |  |  |  | 
п | л | у | н | ж | е | р |  |  |  |  |  | 
 |  |  | с | т | в | о | л |  |  |  |  | 
 |  |  | о | б | е | р | т | о | в | и |  | й
у | щ | і | л | ь | н | ю | в | а | ч |  |  | 
 |  |  |  |  | т | и | с | к |  |  |  | 
 |  |  |  | к | о | р | п | у | с |  |  | 
 |  |  | ш | а | р | н | і | р |  |  |  | 
Ущільнювач плашкових превенторів.
Що герметизується обертовим превентором?
Рухома деталь універсального превентора.
Деталь обертового превентора, до якої приєднується ущільнювач.
Як називається превентор, що герметизує свердловину при використанні аерованих рідин?
Як називається елемент, що забезпечує герметизацію гирла свердловини в обертових превенторах.
Один із основних параметрів превенторів.
Базова частина плашкового превентора.
Вузол, що забезпечує зручність заміни плашок в польових умовах.

## Slide 27: Назвіть елемент, що показаний на схемі, його призначення

## Slide 28: З якою метою використовується ущільнювач, що показаний на схемі?

## Slide 29: Яка різниця між глухими та трубними плашками?
Глуха плашка
Трубна
плашка

## Slide 30: Назвіть призначення зрізуючих плашок? Коли вони використовуються?

## Slide 31: Назвіть призначення обертових превенторів?

## Slide 32
Домашнє завдання:
1.Опрацювати матеріал за конспектом та підручником:
Баграмов Р.А.
Буровые машины и комплексы –М.; Недра, 1988. (с.449-457),
Костриба І.В., Шостаківський І.І. Гумові технічні вироби в нафтогазовому
обладнанні. Навчальний посібник; Івано-Франківськ, 2014. (с. 156-234).
2. Підготувати доповіді та презентації з теми: «Превенторні установки»
Домашнє завдання:
Опрацювати матеріал за конспектом та підручником:
Баграмов Р.А. Буровые машины
и комплексы –М.; Недра, 1988. (с.449-457)
Костриба І.В., Шостаківський І.І. Гумові технічні вироби в
нафтогазовому обладнанні. Навчальний посібник;
Івано-Франківськ, 2014. (с. 156-234).
2. Підготувати доповіді та презентації з теми: «Превенторні установки»