## Slide 1
Урок
з предмету «Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій»

## Slide 2
Тема уроку:
Обличкування стін плитними матеріалами на металевому каркасі

## Slide 4
№ п/п | Назва операції | Ескіз | Поетапність виконання | Інструменти, пристосування, обладнання | Матеріали
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  |  | Здійснюємо розмітку приміщення (визначаємо місце встановлення напрямного профілю) |  | 
2 |  |  | Установка напрямного профілю на підлозі |  | Профіль UW

## Slide 5
№ п/п | Назва операції | Ескіз | Поетапність виконання | Інструменти, пристосування, обладнання | Матеріали
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  |  | Кріпимо напрямний профіль дюбелями до стелі |  | Профіль UW, дюбеля L – 60 Ø 6 мм
2 |  |  | Стоякові профіль підрізаємо за розміром ( - 20 мм), скріплюємо з направляючим за допомогою просікача |  | Профіль CW

## Slide 6
Переваги застосування металевого каркасу при облицюванні стін в порівнянні з облицюванням на клею
швидке вирівнювання старих нерівних, непривабливих стін (без очищення від пилу, плям різного походження тощо);
створення ідеально рівних поверхонь під опорядження
поліпшення звукоізоляції і теплоізоляції приміщення (збереження енергоресурсів)
створення порожнини для прокладання необхідних комунікацій (телефонні, комп'ютерні мережі, системи безпеки тощо.).
Зниження витрат при виконанні будівельних робіт
Підвищення продуктивності праці
Підвищення темпів будівництва та якості будівельної продукції
Економія будівельних матеріалів і витрат на їхнє транспортування і зберігання
Облицювання стін гіпсокартоном по металевому каркасу - найбільш надійний, довговічний і, в кінцевому рахунку, економічний варіант облаштування стін в будинках та спорудах різного призначення.

## Slide 8
Для кріплення профілів CD 60Х27 до несучої основи. Застосовують при необхідності зменшити до мінімуму відстань між конструкціями.
Поставляється у вигляді прямої пластини. При монтажі каркасу необхідно бічні смуги підвісу відігнути до одержання П - подібної форми.
Профіль кріпиться до підвісу прямого за допомогою LN шурупів.
На кожній бічній смузі є два ряди отворів. Один ряд зміщений щодо другого на 2,5мм, це дає змогу досить точно проводити нівелювання конструкцій. Після закріплення профілів у проектному положенні виступаючі кінці прямого підвісу відгинають або відрізають. Несуча здатність прямого підвісу дорівнює 0,40 кН, або 40 кг.
Кількість підвісів і розмір вибирають в залежності від висоти і відстані конструкції. (Стандарні розміри 125х60х30, 300х30 товщина 0,6, 0,7 и 0,9 мм.

## Slide 10
№ п/п | Назва операції | Ескіз |  | Інструменти, пристосування, обладнання | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 

## Slide 13
№ п/п | Назва операції | Ескіз | Поетапність виконання | Інструменти, пристосування, обладнання | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Виконання розмітки |  |  | Олівець, відбивний шнур, рулетка, рівень | 
2 | Монтаж направляючих профілів |  |  | Перфоратор, молоток, рівень, відбивний шнур шуруповерт, ножиці по металу, олівець, рулетка, кутник,риштування | 
3 | Монтаж підвісів |  |  | Перфоратор, олівець,молоток, рулетка | 
4 | Монтаж стоякових профілів |  |  | Рівень, ножиці по металу, олівець, рулетка, кутник,риштування | 
5 | Встановлення теплоізоляції (за потребою) |  |  | Ніж | 
6 | Монтаж ГКП |  |  | Шуруповерт, рубанок по ГКП, ніж, рулетка, олівець | 

## Slide 15
Я дізнався…
Я навчився…
Я зрозумів…
Мені сподобалося…
Для мене стало новим...

## Slide 16
Творче завдання:
Визначити на скільки зменшується площина приміщення при обличкуванні на металевому каркасі
Домашнє завдання:
Опрацювати § 7.1 стор 131-133

## Slide 17
До зустрічі на наступному уроці!