## Slide 1
Підготувала:
викладач вищої категорії
професійно-теоретичної підготовки
з професії:
“В'язальник трикотажних виробів та полотна”
Карпова Людмила Цезаріївна
.
Презентація викладача
на тему:
м. Житомир
«Натуральні волокна тваринного походження. Вовна».
Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації
Державний навчальний заклад
«Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення м. Житомира»

## Slide 2: план Презентації
1.Класифікація текстильних волокон
2. Поняття про вовну.
3. Будова вовняного волокна.
4. Типи вовняних волокон.
5. Класифікація вовни.
6. Властивості вовни.
7. Вовна інших тварин.
8. Застосування вовни інших тварин.
9. Дефекти вовни.
10. Переваги овечої вовни.

## Slide 3: Волокно
Волокно - тонка не прядена нитка рослинного, мінерального або штучного походження.
Волокна
натуральні
хімічні

## Slide 4: Натуральні волокна
Волокна тваринного походження
Волокна рослинного походження
на основі целюлози
бавовна, льон, рамі, сизаль, пенька і джут
на основі протеїнів
вовна, верблюжа вовна, альпака, кашемір, вікунья, мохер, ангора і шовк

## Slide 5
Термін "вовна" означає ваовну овець або ягнят.
Термін "грубий волос" означає волос тварин, не зазначених вище, за винятком волосу і щетини, які використовуються для виготовлення щіток та кінського волосу.
Термін "тонкий волос тварин" означає волос альпаки, лами, вікуньї, верблюда, яка, ангорських, тибетських, кашмірських або аналогічних кіз (за винятком звичайних кіз), кролика (включаючи ангорського), зайця, бобра, нутрії, ондатри.
Терміни в УКТ ЗЕД

## Slide 6: Вівця
Вівця - найдавніше домашня тварина.
Її вовна кристаллизоваться для виготовлення одягу народами різних країн вже більше 10 000 років.

## Slide 7: Вовна
Вовна - тонка довга шерсть тварин, що використовується в трикотажній та текстильній промисловостях як сировина для виготовлення пряжі і вовняних тканин.
Вовна - волосяний покрив тварин, що володяє влстивостями прядіння або звалювання.
Вовна — це волосяний покрив, зістрижений або вичесаний з овець, кіз і верблюдів, кролів та інших тварин.

## Slide 8
Найпоширенішою в світі є овеча вовна, саме тому дуже часто коли говорять про вовну мають на увазі саме її.
Існує понад 8 000 сортів і видів вовни, яку отримують у різні терміни стриження тварин.
.

## Slide 9
НИТКИ
ВОЛОКНО
ТКАНИНА
Процес виготовлення
пряжі і тканини
ПРЯЖА

## Slide 10: Вовняні волокна під мікроскопом
Якщо придивитися до вовняного волокна під мікроскопом, то на його поверхні можна виявити безліч лусочок.
Слідом за лусочковим шаром йде корковий шар - цей шар складає основну масу волокна.
Далі може йти серцевинний шар .

## Slide 11: Волокно вовни складається з трьох шарів
Лусочковйй шар
Містить зроговілі клітини (лусочки) і виконує захисну функцію
Корковий шар
Складається з видовжених клітинок, розташованих повздовж волокна, з'єднаних між собою міжклітинною речовиною. Цей шар складає основну масу волокна. Властивості цього шару визначають властивості всього волокна: міцність, розтяжність, пружність, гнучкість.
Серцевинний шар, або канал
Складається з рухливих (дірчастих) клітинок, проміжки між якими заповнені повітря.

## Slide 12
а — пух; б — перехідне волосся; в — ость; г — «мертве» волосся.
ОСНОВНІ ТИПИ ВОВНЯНИХ ВОЛОКОН
Залежно від товщини та будови розрізняють такі основні типи волокон вовни: пух, перехїдне волосся, ость і «мертве» волосся.

## Slide 13: Пух
Пух - дуже тонке (10...30 мкм), дрібно звите. м'яке, міцне волокно, кругле в перетині.
Складається з лускатого 1 і коркового 2 шарів (рис. а).
Луска охоплює волокно по всьому периметру, нашаровуючись одна на одну й створюючи шорсткувату поверхню з хорошою здатністю до зчеплення.
Така будова поверхневого шару сприяє найкращій здатності до звалювання.
Корковий шар (є одночасно й серцевиною) складається з веретеноподобніх кліток, у яких утримується пігмент, що надає волокну природного забарвлення.
Звалюваність – це здатність вовни у процесі валяння утворюваати повстеподібну поверхню.
Здебільше звалювання характерне для тонкої, пружної і сильно звитої вовни.

## Slide 14: Перехіде волосся
Перехідне волосся - волокно більш грубе, ніж пух.
Перехідне волосся за структурою є проміжним між пухом й остю.
Cкладається з лусочкового, коркового та слаборозвиненого серцевинного шарів.
Його серцевинний шар переривчастий і вузький, що дозволяє віднести його ближче до пуху, ніж до ості.

## Slide 15: Ость
Ость - волокно більш грубе, ніж перехідний волос.
Волокно товсте (50...90 мкм), майже пряме, грубе з неправильною овальною формою в поперечному перерізі.
Складається з лускатого 1, коркового 2 і серцевинного 3 шарів ( рис. б).
Луска неправильної форми щільно прилягає до коркового шару, що надає волокну сильного блиску і меншої здатності до звалювання .
Серцевинний шар займає від 1/3 до 2/3 товщини волокна й складається з пухких кліток, заповнених повітрям. Він поліпшує теплоізоляційні властивості вовни, але знижує міцність, розтяжність, гнучкість, звивистість і збільшує жорсткість волокна.

## Slide 16: «Мертве» волосся
«Мертве» волосся» – найтовстіше (товсте в перерізі), дуже грубе, покрите великими лусочками, пряме, ламке й коротке волокно, позбавлене природного кольору й блиску.
Його серцевинний шар займає 90...95% товщини.(дуже розвинений), це погано позначається на міцності й властивості звалюватися
«Мертве» волосся не піддається фарбуванню й швидко руйнується від тертя.
При переробці його необхідно видалити із загальної маси волокна.
Наявність мертвого волосу набагато знижує якість вовни, оскільки він випадає з готових тканин.

## Slide 17: За складом покриву волокон розрізняють вовну :
Однорідну
Вовна , що складається з одного типу волокна (пухових або перехідних), називають однорідною.
Однорідна вовна буває тонка, напівтонка і напівгруба.
Неоднорідну
Вовна, що складається з 2—3 різних типів волокна (ость, перехідне волокно, пух), називається неоднорідною.
Сюди відноситься груба і напівгруба вовна.

## Slide 18: Класифікація вовни
Види овечої вовни залежно від товщини та будови типу волокон:
:
Тонка вовна | Пухові волокна | Використовують для камвольних і тонкосуконних тканин. | Тонина 25 мкм
Напівтонка вовна | Більш грубі волокна, ніж в тонкої вовни, що складаються переважно з перехідних або суміші перехідних волокон і огрубленого пуху. | Використовують для камвольних і тонкосуконних тканин. | Тонина 25-34 мкм
Напівгруба вовна | Складається з пуху, перехідних волокон і тонкої ості. | Використовують для тонкосуконних і грубосуконних тканин. | Тонина 35 -40 мкм
Груба вовна | Складається з пуху, перехідних волокон, ості, мертвого волоса. Співвідношення волокон різних типів може змінюватись. | Виготовляють грубосуконні тканини. | Понад 40 мкм

## Slide 19: Дві форми вовни
Завдяки своїм властивостям у очищеної вовни глобально існує дві можливості для подальшого формування.
Вовна може стати:
ниткою за допомогою прядіння, тобто механічного впливу,
повстю, під впливом тільки механічних зусиль або в поєднанні з вологою, теплом і лужним середовищем, завдяки яким лусочки розкриються і зчепляться один з одним.
Дві форми вовни :
повстяна "основа" черевичків і в'язана «халявина»

## Slide 20: Властивості овечої вовни
Волокна вовни мають білкове походження, їх основу становить кератин.
Деякі види вовни містять ланолін - вовняний віск, продукт змішання жиру і поту тварини - густа в'язка маса жовто-бурого кольору і своєрідного запаху. Ланолін - природний антисептик.
Вовняні волокна мають помітні властивості звалюватися.
Вони еластичні, гігроскопічні. здатні увібрати до третини вологи щодо своєї власної ваги, залишаючись при цьому сухими на дотик, а також поглинають вологу з повітря.
Вони безпосередньо залежать від:
тварини,
умов, в яких віна проживає,
її віку,
того, чи була вовна зістрижена з живої тварини (взагалі кажучи, лише така вовна може називатися натуральною), з неживої
тварини або зовсім продукт переробки
натуральної вовни.

## Slide 21
Вовна має низьку теплопровідність, володіє чудовими теплоізоляційними властивостями.
Вона важко займається.
Вовняна пряжа та нитки горять (лише в полум’ї, поза полум’ям горіння припиняється) повільно і спучуються, після їх згоряння.
Згорання супроводжується запахом подібного до запаху паленого рогу, залишається при цьому чорна вуглеводна зола. Пари, що виділяються при цьому виявляють лужну реакцію.
Вовняні волокна можуть неодноразово згинатися, не ламаючись, і пружинисто повертатися до свого первісного стану, тому вовняні тканини та трикотажні вироби майже не мнуться.
Пряжа з вовни овець тепла, еластична, міцна і дуже добре фарбується.

## Slide 22: Мериносова вовна
Мериноси – порода тонкорунних овець, батьківщиною яких вважають Передню Азію. Пізніше вона поширилася в країни Західної Європи, Північної Америки і Австралію.
Це - вовна тонкоруної вівці породи мерінос, безперечно, найвідомішою, але не єдиною.
Мериносове волокно пух тоніною 12-25 мкм. Одна вівця в середньому дає до 15 кг вовни щорічно, в той час як інші породи – 6-7 кг. Вихід чистої вовни – 35-45%.
Вовна від цих овець довга, блискуча, м'яка, тепла, має високу повітропроникність, при мінімальній вазі вона прекрасно зберігає тепло.
За рахунок природніх завитків вона відрізняється пружністю.
Вона славиться своїм білосніжним кольором, який легко фарбується. Волокна сильні, еластичні, добре тримають фарбу, за м»якістю цей вид вовни нагадує кашемір.
До неї рідко додають інші види волокон, і якщо додають, то тільки для того, щоб зробити вовну дешевше, а не поліпшити її якість.
Коштує вона дорожче, ніж вовна звичайної вівці.
хлоп" я мериноса

## Slide 23: Коррідель (corriedale)
Коррідель є другою найбільш значимою породою овець в світі після Мериносів.
Волокна вовни Коррідела відрізняються особливо яскравим блиском.
Вовна овець цієї породи обов»язково повинна мати білий колір, вовна іншого кольору свідчить про проблеми в породі.

## Slide 24: Лейсестер (Leicester)
Старинна англійська грубововняна довгововняна
порода родом з Лейсестерширу - символ
англійського вівчарства протягом багатьох сторіч.
Порода Лейсестер нині існує в трьох
різновидах:
Border Leicester відрізняється доволі високим
обсягом отримуваної вовни - 4-6,5 кг з виходом
чистої вовни до 80%. Вовні властива гарна звивистість і блиск.
Blueface Leicester дає порівняно невелику кількість вовни ( всього 2
кг), яка коротша ніж у породи Border Leicester і менше блистить. Але є тоншою і значно м”якшою на дотик.
Довгововняний Лейсестер ззовні дуже схожий на Уенслідейл, тільки
з більш короткою вовною. Обсяг отримуваної вовни в середньому складає 5-7 кг, але може досягати і 10 кг.

## Slide 25: Уенслідейл (Wensleydale)
Ще одна довгововняна порода, яка в обмеженій кількості поширена в північно-західних районах Англії і Шотландії. Вовняне волокно дуже хвилясте, рівно завите на кінцях.
Средній обсяг отримуваної вовни - 5-7 кг, максимальний може досягати 11 кг.
Вовна схожа на скупчення товстих зкручених вірьовочок, які рівними довгими прядками (30-36 см) спадають від середини спини у всі боки, майже торкаючись землі.

## Slide 26
Ангорская коза
Кашмірські кози
Ангорський кролик
Тибетські гірські кози
Вовна інших тварин
Тонкий волос інших тварин, окрім овець, часом не вважають вовною у вузькому значенні цього слова, з іншого боку саме словосполучення "овеча вовна" вказує, що слово "вовна" має ширше значення.
Ківіют

## Slide 27
Альпака
Лама
Вікуньї
Як
Верблюд
Кроль
Бізон

## Slide 28: Кашемір
КАШЕМІР (CASHMERE) - це найтонший пух (підшерсті) високогірній кози кашеміровий породи, вищипаний уручну навесні після холодів (під час линьки), коли пух козі начеб як і ні до чого.
Мешкає вона в районі Тибету і в провінції Кашмір між Індією і Пакистаном. Розводять кашемірових кіз також в Австралії, Новій Зеландії і Шотландії.
Тоніна волокна кашеміру складає всього 13-19 мкм. Одна тварина дає від 100 до 200 г пуху в рік, що означає, що для виготовлення середнього светра буде потрібно участь 4-6 тварин. Це пояснюється дуже високою ціною на вироби.
Природні кольори кашеміру - сірий, коричневий, чорний і білий. Білий цінується дорожче, оскільки може бути забарвлений в будь-який колір.
Кашемір - це вишуканий, шикарний, ультрамодний, витончений і справедливо найдорожчий матеріал. Не випадково його називають «королівська пряжа», «вовняний діамант» або «дорогоцінна нитка».

## Slide 29: Волокно кашеміру
Самі тонкі й довгі волокна кашеміру називаються «пашміна» (від перс «підшерсток кашмірської кози».
Пух, підшерсток.
Ці дивовижні за своєю ніжністю і теплом волокна дали назву знаменитим шалям, якими з давніх пір славиться Кашмір.
ВОЛОКНО КАШЕМІРУ ПІД МІКРОСКОПОМ

## Slide 30: Пух оренбурзької кози
Ці кози, нащадки кашмірських кіз, мешкають тільки в Росії між Астраханню і Оренбургом. Для дозрівання пуху потрібні особливі кліматичні умови, такі, як в оренбурзьких степах.
Чешуть кіз двічі - у лютому та березні. Пух чески найцінніший.
Пух оренбурзької кози еластичний, легкий, ніжний, пухнастий, у нього низька теплопровідність.
За тоніною і шовковистістю він не поступається пуху ангорських, а по міцності і розтяжності перевершує знамениту мериносову вовну.
Для отримання пряжі пух кілька разів вручну прочісують, прядуть, а потім з'єднують з тонкою шовковою ниткою, одночасно скручуючи для міцності.
З цієї пряжі в'яжуть знамениті оренбурзькі хустки і «павутини».

## Slide 31: Пашміна “ Pashmina ”
Пашміна “ Pashmina ”– це різновид кашеміру.
Пашміна - це пух гімалайських гірських козлів. Хутро саме цих тварин цінне тим, що через суворий клімат козли мають верхню грубу довгу шість і дуже ніжний короткий підшерсток. Саме цей підшерсток і стає основою для створення пашміни.
Цей вид пуху вищипують з грудей і живота козла і
його об'ємне перевищує 50 г з однієї тварини. Її
волокна довші, а тоніна не перевищує 13-15 мкм. Пашміна тепліше звичайної шерсті в кілька разів.
Пашміна – це самий високоякісний кашемір у світі

## Slide 32: Ангорська коза
Ангорська коза — найкраща вовнова порода
кіз.
Назву дістала від турецької провінції Ангора
(Анкара), хоча батьківщиною ангорських кіз
вважаються західні райони Туркменії.
Вовна ангорських кіз однорідна, біла,
відзначається сильним блиском, міцністю і пружністю.
Настриг вовни від дорослих кіз 3–5 кг, від козлів 4—6 кг. Вихід чистого волокна 75–80%.. Довжина вовни від 18–25 до 35 см. При хорошому догляді вовна зростає із швидкістю 2,5 см в місяць.
У вовні ангорської кози є невелика кількість короткої ості, що трохи знижує її якість.

## Slide 33: ВЕРБЛЮЖА ВОВНА (CAMEL)
Верблюжа вовна (CAMEL) - це пухове підшерстя неробочого двогорбого верблюда (бактріан), що живе в Центральній і Східній Азії. Вона - королева серед вовни.
Вовняний покрив верблюда складається із зовнішнього грубого волоса (25-100мкм) і внутрішнього ніжного пуху (17-21мкм), що становить 80-85% об'єму. Саме його називають «верблюжа вовна».
Один раз в рік його збирають (або вичісують) у кількості 4-9 кг з одного верблюда, сортують за кольором та складом,.
Вовна верблюжат складає 17-18 мкм. та:
м'яка і шовковиста;
сама міцна й еластична. порожниста,
сама тепла і відмінний теплоізолятор, що підтримує постійну температуру тіла в різних умовах,
легша за інші види вовни (наприклад, вона в 2 рази легше овечої).
добре захищає від вологи,
не викликає алергії і здатна знімати статичну напругу,
здатна поглинати і швидко випаровувати її, залишаючи тіло сухим.
Верблюжий пух практично не піддається обробці хімічними речовинами, фарбуванню і вибілюванню, проте палітра природних кольорів радує своєю різноманітністю.

## Slide 34: Вовна верблюда
Розрізняють три кольори верблюжої вовни:
білий (колір топленого молока – вовна цього кольору дорожче вовни інших кольорів ),
бежево-бурий,
коричневий.

## Slide 35: ЛАМА
ЛАМА (LAMA) - родом з Перу.
Зустрічається виключно в Південній Америці.
Вовна лами є білковим волокном, що не містить натуральних олій і ланоліну. Вона має повну структуру основи і складається з двох шарів: верхнього захисного волосся і підшерстя (пуху). Верхнє волосся товсте і не скручується. Його частка становить до 20%. Підшерстя м'яке і розкішне товщиною 20-40мкм.
Вовна лами легка і м'яка,чудово зберігає тепло і забезпечує комфорт у широкому діапазоні температур, гіпоалергенна, оскільки не містить ланоліну.
Вона володіє винятковою різноманітністю природних відтінків: від білого, попелясто-рожевого, світло-коричневого, сірого і сріблястого до темно-коричневого і чорного. Біла вовна добре фарбується.

## Slide 36: РОЗРІЗНЯЮТЬ ТАКІ ПІДВИДИ
Альпака
Вікунія
Гуанако

## Slide 37
Альпака (лат. Vicugna pacos) - домашній парнокопитний
савець (родини верблюжих). Мешкає в Перуанських Андах на висоті 4000-5000 м.
Тіло альпака вкрито м'якою довгою (до 38 см) вовною, подібною до вовни мериносів. Вона дорога. Стрижуть альпака на відміну від овець, один раз на рік і отримують з однієї тварини всього 3-5 кг вовни. Волокно тоніною 18-34 мкм..
Вовна альпака володіє винятковими властивостями:
вона легка, м'яка, довга, однорідна і шовковиста, зберігає унікальний шовковистий блиск весь термін служби виробу;
дуже тепла (в 7 разів тепліше овечої), з високими терморегулюючими властивостями (у ній тепло на холоді і не жарко в теплі);
міцна (в 3 рази міцніше овечої), не схильна до скочування, звалювання і зминання, не містить ланоліну;
стійка до забруднення і не викликає алергічних реакцій;
волокна альпака гладкі і комфортні на дотик;
вона має найбільший діапазон природних кольорів (22 відтінки: від чорного, сірого, бордового, коричневого, кремового до білого).
Подібних якостей немає в жодного іншого виду вовни. Всі перераховані властивості створюють у власників виробів з вовни альпака відчуття унікального естетичного та фізичного комфорту.
Альпака (ALPACA)

## Slide 38: природне забарвлення Вовни Альпака,

## Slide 39: Вікунія
Вікунія - тварина високогір'я, де температура часто сягає нуля градусів за цельсієм. Тварина родини верблюдових. мешкає в основному в Перу.
Саме вона дає найтоншу в світі вовну. Травин стрижуть лише раз на рік. Оскільки вікунії не приручаються, то стрижуть впольованих чи зловлених тварин. Тому цей вид вовни вельми рідкісний.
Вовна у вікунії коротка, м'яка сортується вручну. Вона помітно витонченіша, ніж у споріднених видів, і достатньо густа, щоб служити ізолюючим шаром проти холоду.
Але на грудях росте розкішна ділянка вовни високої якості - своєрідне жабо́. Саме це жабо і стигуть раз на два роки ( зазвичай отримують близько 600-900 грамів ). Тому ця вовна високо поціновується і дорого коштує.
Довжина вовни дорослої тварини може досягати 4,8 см, але, як правило, її середня довжина - близько 3,28 см, при цьому довжина вовни на грудях - від 18 до 20 см. Тонина (тонкість) вовни коливається від 10 до 15 мкм. Звичайна тонина становить 12,52 мкм.

## Slide 40: Гуанако
Гуанако (Lama guanicoe, від кеч. wanaku) — ссавець роду лам родини верблюдових. Вважається предком одомашенних лами і альпаки.
Волокно хутра гуанако дуже цінується за м'якість, поступається лише хутру вікуній.
Як і його одомашнений родич, лама, гуанако має два шари волосся, грубий зовнішній та м'якіший внутрішній, приблизно 16-18 мкм, тонше навіть за кашмірську вовну.

## Slide 41: Лама - гуанако
Лама-гуанако - ссавець роду лам сімейства верблюжих. Є предком одомашненої лами.
Мешкає в Південних Андах на висоті більше 4000м над рівнем моря. Це рідкісний вид тварин, вирощуваних у важкодоступних умовах.
Стрижка тварин проводиться ручним способом, тому що в більшості районів електрика недоступно.
Середня маса одного руна становить 3,5 кг, з яких при відборі і сортуванні залишається лише кілька грамів. Вовна лами підрозділяють на 22 колірних відтінків. Починаючи від чистого білого, бежевого, срібного, коричневого і чорного. Вовну цих тварин фарбують рідко так як у них багата природна колірна гама.

## Slide 42: Ангорський кролик
Вовна ангорського кролика густа, довга, важка, виключно дуже м'яка, тепла і пухнаста, з характерним ніжним ворсом і зовсім не еластична. Невелика кількість остєвого волосся, зате є густий підшерсток.
Вона відносно недовговічна: тоніна 11-13 мкм і середня довжина волокна 36 мм не сприяє міцному зміцненню волокна в пряжі.
Шерстинки ангорського кролика–самі білі волокна вовни в природі, які тільки можна зустріти.
Ангорський кролик (Angora rabbit) - вважається турецькою породою (яка виведена сотні років назад).
Ангора (ANGORA) - це пух ангорських кроликів. З одного ушастого отримують близько 300 г пуха. Високоякісну вовну ангорського кролика не зістригають, а зчісують з тварини, щоб не втратити жодної шерстинки
Дитинча ангорського кроля

## Slide 43: Ківіют
Останній представник так званої мамонтової фауни, що зберігся до теперішнього часу.
Ківіют- це слово здебільшо вживається для позначення вовни вівцебика.
Вівцебик має дворівневий хутряний покрив; слово «ківіют» відноситься саме до м'якого підшерстя під шаром довшої зовнішньої вовни. Він скидає цей шар кожної весни.
Під час щорічного линяння ківіют вибирають з хутра вівцебиків або збирають його з предметів, об які терлися тварини; на відміну від овець, вівцебиків не стрижуть
Ківіют цінується у якості прядивного волокна, тому що він, на відміну від овечої вовни, не збігається у воді за жодної температури. (Водночас це означає, що він непридатний для валяння.)
Це один із найм'якших видів вовни. Ківіют дуже коштовний.

## Slide 44: ЯК
Дикі Якї - жителі Тибету. Досить великі тварини, що досягають в холці двох метрів.
Щоб захиститися від різких сніжних зим з надзвичайно низькими температурами, Які мають довгу й товсту кошлату вовну, так і короткі і м'які волокна.
Нижній м'який підшерсті вичісується селянами вручну, а потім надходить на місцеві фабрики для подальшої обробки.
Середня товщина волокон пуху Яка 20,0-24,0 мкм, середня довжина 34,5-35,5 мм.
Вовна Яків дорога. Буває декількох кольорів - сірого, темно-сірого і коричневого.
Вовна легка, м'яка, дуже тонка, але при цьому дуже міцна, тому вироби з неї зігріють Вас в будь-які морози і подарують приємне тепло та прослужить довго.
Одомашнений Як походить від тибетського дикого Яка, який живе у високогірних областях Монголії.

## Slide 45: Бізон
Бізон - могутній мешканець північноамериканського континенту. Дорослі особини можуть досягати 3-х метрів в довжину і 2-х метрів у висоту масою до півтора тонн. Вовну добувають з густого підшерстя цього велетня.
На виробах абсолютно не утворюються катишки, їх можна сміливо прати в пральній машині. До речі після інтенсивного прання вироби стають м'якше і пухнастіше.

## Slide 46: Собача вовна
Ця вовна не має промислового вживання через різноманітність порід і неоднорідності собачої вовни.
Особливо захоплені в'язальниці самі займаються
прядінням собачої вовни. Для цього довгошерстих собак вичісують. Якщо вовна стрижена, то це повинна бути м'яка вовна, довжиною не менше 5-6 см.
Вовна собак: вона відмінно зберігає тепло, при цьому пропускаючи повітря всередину, сприяє кращому живленню тканин організму і значно зменшує час одужання.
Вона майже в два рази легше овечої вовни і в кілька разів міцніше.
Собача вовна володіє яскраво вираженими протизапальними властивостями, містить речовини, які, проникаючи в організм, зменшують біль.
Прядуть собачу вовну вручну, з'єднуючи її з тонкою синтетичною ниткою. Тоді вироби не деформуються, добре тримати форму і не витягуються.

## Slide 47: Дефекти вовни
Засмічена вовна | Містить різні чіпкі рослинні домішки: головки лопуха, чортополоху, залишки стебел соломи, сіна тощо, які дуже важко відокремити | Це дуже небажаний дефект, однак повністю очистити вовну від таких рослинних домішок неможливо.
Реп'яхова вовна | Засмічена чіпкими рослинними домішками: реп'ях-пилкою (кримський реп'ях), ковилою тощо. | 
Переслідини | Різке місцеве потоншення вовняних волокон, яке виникає внаслідок поганого годування або захворювання овець. | Цей дефект значно знижує якість вовни: на місці переслідин вовняні волокна рвуться навіть при незначному зусиллі. Наявність у вовняних виробах переслідистих волокон зменшує термін їх служби.
Мертвий волос | Волокно з дуже тонким корковим шаром і широкими каналами, грубе на дотик, ламке на згин, не має блиску, неміцне і не зафарбовується барвниками | Наявність цього дефекту прискорює зношування тканин, погіршує їх естетичний вигляд.

## Slide 48: переваги овечої вовни
Овеча вовна є абсолютно безпечною для дотику і не вимагає спеціалізованого захисного одягу або обладнання, що робить її простою в використанні.
Не викликає подразнення очей, шкіри або легких і вовняні волокна не представляють небезпеки для вашого здоров'я.
Вовняні волокна є дихаючими, тобто вони можуть поглинати вологу і видаляти без зниження теплових характеристик на відміну від скловолокна продуктів.
Вовна не підтримує горіння у випадку пожежі.