## Slide 1
Інструкційно – технологічна картка
Обробка кокетки
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Прифастригувати кокетку до спинки | Зі сторони кокетки на відстані 1.0 – 1.5 см | 
2. | Пришити кокетку | Зі сторони кокетки на відстані 1.0-1.5 см | 
3. | Перевірити якість строчки та видалити нитки тимчасового призначення | З лицевого та виворітнього боку перевірити натяг нитки | 
4. | Обметати припуск шва пришивання кокетки | . Зі сторони спинки. Строчка 2 | 
5. | Виконати ВТО шва пришивання кокетки | Припрасувати шов пришивання кокетки на ребро. Запрасувати шов пришивання кокетки у сторону кокетки | 

## Slide 2
Інструкційно – технологічна картка
Обробка рельєфів
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Сфастригувати рельєфні шви | Зі сторони бічної частини спинки. Ширина шва 1.4см | 
2. | Зшити рельєфні шви | Зі сторони бічної частини спинки. Ширина шва 1.5см (строчка 1) | 
3. | Перевірити якість строчки та видалити нитки тимчасового призначення | З лицевого та виворітнього боку перевірити натяг нитки | 
4. | Обметати припуск шва зшивання рельєфів | Зі сторони бічної частини спинки, залишаючи ширину припуску 1.0 см (строчка 2) | 
5. | Виконати ВТО рельєфних швів | Припрасувати рельєфні шви на ребро. Запрасувати рельєфний шов в бік центральної частини спинки | 

## Slide 3
Інструкційно – технологічна картка
Обробка виточок
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Назва ліній виточки | 1-лінія середини виточки 2-бічна сторона виточки 3-лінія що обмежує довжину виточки | 
2. | Сфастригувати виточку | Починаючи сфастригувальну строчку біля однієї з вершин виточки і закінчуючи з іншої, по наміченій лінії | 
3. | Зшити виточку | Прокладаючи строчку на відстані 1мм від сфастригувальної строчки. У вершині виточки закріпку не виконувати, зменшити величину стібка | 
4. | Видалити нитки сфастригування і припрасувати виточку на ребро | Виріб розташовують на столі, згином до пряцюючого, ВТО виконують до повного видалення вологи | 
5. | Запрасувати виточку до середини, направляючи виточку за допомогою праски | Припрасувати виточку, спрасувати кінці, не допускаючи напливів |