## Slide 1: Слайдова презентація до уроку

## Slide 3: Тема уроку
Обробка спинки.

## Slide 5: Формула успіху
Хочу!
Маю результат!
Можу!
Вірю!
Роблю!

## Slide 8: Домашнє завдання

## Slide 11: Гра “Доміно”

## Slide 12
Варіанти обробки зрізів та швів легкого плечового одягу у виробах без підкладки
обметування, обкантування, застрочування

## Slide 13
Які бувають виточки за місцем розміщення?
верхніми – плечовими та нагрудними; талієвими та ліктьовими

## Slide 14
Які бувають способи оброблення виточки?
розрізні та нерозрізні; зшиті із додатковими смугами та без них; розпрасовані та запрасовані; без оздоблювальної строчки та настрочні чи розстрочні

## Slide 15
Якою є класифікація кокеток за конструкцією?
Суцільно викроєні, відрізні

## Slide 16
Якою є класифікація кокеток за способом з’єднання?
невідлітні: пришивні, накладні, настрочні; відлітні: накладні

## Slide 17
Якою є класифікація кокеток за конструкцією нижнього краю?
з прямолінійними, з фігурними, з овальними

## Slide 18
Різновиди рельєфних швів
виточний, застрочений, вистрочний

## Slide 19: Шлях до професіоналізму

## Slide 21: Гра “склади пазл”

## Slide 23
Інструкційно – технологічна картка
Обробка кокетки
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Прифастригувати кокетку до спинки | Зі сторони кокетки на відстані 1.0 – 1.5 см | 
2. | Пришити кокетку | Зі сторони кокетки на відстані 1.0-1.5 см | 
3. | Перевірити якість строчки та видалити нитки тимчасового призначення | З лицевого та виворітнього боку перевірити натяг нитки | 
4. | Обметати припуск шва пришивання кокетки | . Зі сторони спинки. Строчка 2 | 
5. | Виконати ВТО шва пришивання кокетки | Припрасувати шов пришивання кокетки на ребро. Запрасувати шов пришивання кокетки у сторону кокетки | 

## Slide 24
Інструкційно – технологічна картка
Обробка рельєфів
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Сфастригувати рельєфні шви | Зі сторони бічної частини спинки. Ширина шва 1.4см | 
2. | Зшити рельєфні шви | Зі сторони бічної частини спинки. Ширина шва 1.5см (строчка 1) | 
3. | Перевірити якість строчки та видалити нитки тимчасового призначення | З лицевого та виворітнього боку перевірити натяг нитки | 
4. | Обметати припуск шва зшивання рельєфів | Зі сторони бічної частини спинки, залишаючи ширину припуску 1.0 см (строчка 2) | 
5. | Виконати ВТО рельєфних швів | Припрасувати рельєфні шви на ребро. Запрасувати рельєфний шов в бік центральної частини спинки | 

## Slide 25
Інструкційно – технологічна картка
Обробка виточок
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Назва ліній виточки | 1-лінія середини виточки 2-бічна сторона виточки 3-лінія що обмежує довжину виточки | 
2. | Сфастригувати виточку | Починаючи сфастригувальну строчку біля однієї з вершин виточки і закінчуючи з іншої, по наміченій лінії | 
3. | Зшити виточку | Прокладаючи строчку на відстані 1мм від сфастригувальної строчки. У вершині виточки закріпку не виконувати, зменшити величину стібка | 
4. | Видалити нитки сфастригування і припрасувати виточку на ребро | Виріб розташовують на столі, згином до пряцюючого, ВТО виконують до повного видалення вологи | 
5. | Запрасувати виточку до середини, направляючи виточку за допомогою праски | Припрасувати виточку, спрасувати кінці, не допускаючи напливів | 

## Slide 27: Мета уроку:
Навчитися якісно виконувати роботу, уникаючи можливих дефектів.
Набути навички планування і виконання виробничого процесу.
Закріпити вміння здобуті на попередніх уроках теоретичного та виробничого навчання.
Розвинути навички самовдосконалення за обраною професією та вміння працювати у команді.