## Slide 1: Інформаційний блок
Модуль КРВ -3.3.
Виготовлення сукні нескладної технологічної обробки
Обробка спинки
Модуль КРВ -3.3. 3.

## Slide 2: Інформаційний блок
Модуль КРВ -3.3.
Виготовлення сукні нескладної технологічної обробки
Обробка спинки
Модуль КРВ -3.3. 3.

## Slide 3
Інструкційно – технологічна картка
Обробка спинкив
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Проклеїти пруг | Пруг проклеюють з вивороту на діляньці застібки | 
2. | Обметати припуски середнього шва | Припуски обметують з лицевої сторони деталі | 
3. | Сфастригуватиабо пришпилити, середній шов спинки | Сфастриговують середній шов, урівнюючи контрольні мітки, до місця пришивання застібки. Ширина шва 1.4см | 
4. | Зшити середній шов | Зшивають шов до місця пришивання застібки. Ширина шва 1.5 см | 
5. | Перевірити якість строчки та видалити нитки тимчасового призначення | З лицевого та виворітнього боку перевірити натяг нитки | 
6. | Виконати ВТО середнього шва | Припрасувати середній шов на ребро. Розпрасувати припуск середнього шва | 

## Slide 4
Інструкційно – технологічна картка
Обробка кокетки
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Прифастригувати кокетку до спинки | Зі сторони кокетки на відстані 1.0 – 1.5 см | 
2. | Пришити кокетку | Зі сторони кокетки на відстані 1.0-1.5 см | 
3. | Перевірити якість строчки та видалити нитки тимчасового призначення | З лицевого та виворітнього боку перевірити натяг нитки | 
4. | Обметати припуск шва пришивання кокетки | . Зі сторони спинки. Строчка 2 | 
5. | Виконати ВТО шва пришивання кокетки | Припрасувати шов пришивання кокетки на ребро. Запрасувати шов пришивання кокетки у сторону кокетки | 

## Slide 5
Інструкційно – технологічна картка
Обробка рельєфів
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Сфастригувати рельєфні шви | Зі сторони бічної частини спинки. Ширина шва 1.4см | 
2. | Зшити рельєфні шви | Зі сторони бічної частини спинки. Ширина шва 1.5см (строчка 1) | 
3. | Перевірити якість строчки та видалити нитки тимчасового призначення | З лицевого та виворітнього боку перевірити натяг нитки | 
4. | Обметати припуск шва зшивання рельєфів | Зі сторони бічної частини спинки, залишаючи ширину припуску 1.0 см (строчка 2) | 
5. | Виконати ВТО рельєфних швів | Припрасувати рельєфні шви на ребро. Запрасувати рельєфний шов в бік центральної частини спинки | 

## Slide 6
Інструкційно – технологічна картка
Обробка виточок
№ з/п | Найменування операцій | ТУ на виконання операцій | Графічне зображення
1. | Назва ліній виточки | 1-лінія середини виточки 2-бічна сторона виточки 3-лінія що обмежує довжину виточки | 
2. | Сфастригувати виточку | Починаючи сфастригувальну строчку біля однієї з вершин виточки і закінчуючи з іншої, по наміченій лінії | 
3. | Зшити виточку | Прокладаючи строчку на відстані 1мм від сфастригувальної строчки. У вершині виточки закріпку не виконувати, зменшити величину стібка | 
4. | Видалити нитки сфастригування і припрасувати виточку на ребро | Виріб розташовують на столі, згином до пряцюючого, ВТО виконують до повного видалення вологи | 
5. | Запрасувати виточку до середини, направляючи виточку за допомогою праски | Зпрасувати виточку, спрасувати кінці, не допускаючи напливів | 

## Slide 7
Картка дефектів та методи їх усунення
Назва дефекту | Спосіб усунення дефекту
Неякісна строчка | Видалити строчку, налагодити машину на лоскуті тканини, повторити операцію
Несиметричність виточок | Намітити контрольні лінії виточок та її обмеження
Нерівномірна ширина обметувальної строчки | видалити обметувальну строчку, підрізати припуски, виконати обметування зрізів
Неякісне ВТО | Виконати волого - теплову обробку відповідно до ТУ до повного видалення вологи
Відбивання припусків рельєфного шва та шва пришивання кокетки на лицеву сторону виробу | припрасувати шов, виконати запрасування шва підставляючи під припуск картон

## Slide 9: Критерії оцінювання
Зміст професійних компетентностей
І рівень – початковий (1-3 бали) | 
Знати | Вміти
З допомогою майстра виробничого навчання планувати виробничий процес та виконувати частину навчально-виробничого завдання | Безсистемно на рівні розпізнання відтворювати окремі компоненти професійних знань, що необхідні для виконання завдання

## Slide 10
ІІ рівень – середній | 
4 бали | 
Знати | Вміти
Без достатнього розуміння відтворювати компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконувати основні прийоми і технологічні процеси | З допомогою майстра виробничого навчання організовувати робоче місце, планувати виробничі дії та виконувати навчально-виробниче завдання з використанням технологічної документації.
5 балів | 
Знати | Вміти
З частковою допомогою майстра виробничого навчання виконувати основні прийоми і технологічні операції, що необхідні для обробки окремих вузлів | Використовувати інструменти і пристрої при виконанні ручних , прасувальних та машинних робіт. З допомогою майстра виробничого навчання застосовувати прийоми за якістю та самоконтролю, за виконання технологічного процесу

## Slide 11
ІІ рівень – середній | 
6 балів | 
Знати | Вміти
Загальні відомості про асортимент швейних виробів. Правильну організацію робочого місця з консультативною допомогою майстра виробничого навчання | Класифікувати швейні вироби за різноманітними критеріями. Відтворювати значну кількість компонентів професійних знань, що необхідні для виконання роботи без достатнього розуміння. За допомогою майстра виробничого навчання може частково виправити помилки, яких припускається при виконанні роботи

## Slide 12
ІІІ рівень – достатній | 
7 балів | 
Знати | Вміти
Організацію робочого місця при виконанні робіт. Правила безпеки праці. Планування виробничих дій з незначним відхиленням від встановлених норм часу. | З розумінням відтворювати основні професійні знання. Правильно виконувати основні прийоми і технологічні операції. Планувати виробничі дії та виконувати навчально-виробничі завдання за типовим алгоритмом
8 балів | 
Знати | Вміти
Відтворення основних професійних знань . Організацію робочого місця. Застосування основних прийомів самоконтролю виробничих дій та методів контролю за якістю роботи | Планувати та відтворювати навчально-виробничий процес за типовим алгоритмом межах встановлення норм часу. Відтворювати основні професійні знання та правильно виконувати основні прийоми і технологічні операції.

## Slide 13
ІІІ рівень – достатній | 
9 балів | 
Знати | Вміти
Планувати навчально-виробниче завдання за типовим алгоритмом в межах встановлених норм часу.. Розробляти окрему документацію. Застосовувати прийоми самоконтролю за якістю роботи | самостійно виконувати навчально-виробничий процес, припускаючись несуттєвих помилок, які виправляє в межах встановленої норми часу. Усвідомлено користуватися технічною документацією. Дотримуватись норм витрат матеріалів енергоресурсів та безпеки праці.

## Slide 14
ІV рівень – dbcjrbq | 
10 балів | 
Знати | Вміти
Правильно та усвідомлено застосовувати всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методів контролю за якістю роботи. Дотримання нормативів витрат матеріалів і інших ресурсів. Елементи професійної культури. | Самостійно, правильно, впевнено використовувати прийоми і технічні операції, що необхідні для виконання завдання у встановлені норми часу, в межах навчальної програм. Розробляти окремі документації, що передбачена навчальною програмою
ІV рівень – високий | 
10 балів | 
Знати | Вміти
Правильно та усвідомлено застосовувати всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методів контролю за якістю роботи. Дотримання нормативів витрат матеріалів і інших ресурсів. Елементи професійної культури. | Самостійно, правильно, впевнено використовувати прийоми і технічні операції, що необхідні для виконання завдання у встановлені норми часу, в межах навчальної програм. Розробляти окремі документації, що передбачена навчальною програмою

## Slide 15
ІV рівень – dbcjrbq | 
10 балів | 
Знати | Вміти
Правильно та усвідомлено застосовувати всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методів контролю за якістю роботи. Дотримання нормативів витрат матеріалів і інших ресурсів. Елементи професійної культури. | Самостійно, правильно, впевнено використовувати прийоми і технічні операції, що необхідні для виконання завдання у встановлені норми часу, в межах навчальної програм. Розробляти окремі документації, що передбачена навчальною програмою
ІV рівень – високий | 
11 балів | 
Знати | Вміти
Самостійно в повному обсязі виконувати навчально-виробничий процесу відповідності до вимог технічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Нормативи витрат матеріалів та інших ресурсів. Правильно і усвідомлено застосовувати всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методів контролю за якістю роботи. Основи професійної культури та виявлення прагнення і здатність до продуктивної і творчої співпраці в колективі | Вміти в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконувати всі прийоми, технологічні операції, що необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Самостійно розробляти окремі види технічної документації та обирати оптимальні варіанти виконання навчально-виробничого завдання. В процесі роботи самостійно виявляти і виправляти неточності.

## Slide 16
ІV рівень – dbcjrbq | 
10 балів | 
Знати | Вміти
Правильно та усвідомлено застосовувати всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методів контролю за якістю роботи. Дотримання нормативів витрат матеріалів і інших ресурсів. Елементи професійної культури. | Самостійно, правильно, впевнено використовувати прийоми і технічні операції, що необхідні для виконання завдання у встановлені норми часу, в межах навчальної програм. Розробляти окремі документації, що передбачена навчальною програмою
ІV рівень – високий | 
12 балів | 
Знати | Вміти
Правильно і усвідомлено застосовувати всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методів контролю за якістю роботи. Самостійно в повному обсязі виконувати навчально-виробничий процес у повній відповідності до вимог технічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Нормативи витрат матеріалів та інших ресурсів. Основи професійної культури та виявлення прагнення і здатність до продуктивної і творчої співпраці в колективі | Самостійно розробляти різні види технічної документації та обирати оптимальні варіанти виконання навчально-виробничого завдання. Вміти в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконувати всі прийоми, технологічні операції, що необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. В процесі роботи не допускається неточностей та помилок. Знаходити шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість.

## Slide 17: Картка перевірки якості «Обробка спинки з талієвими виточками та середнім швом»
Виточки – симетричні; різної довжини; різної глибини;
Строчка зшивання – рівна, з незначним скривленням, дуже скривлена; без дефектів, петляє, має пропуски.
Волого-теплова обробка – виконана якісно, погано спрасована слабина, запрасування виточки виконано з напливами.
Середній шов – припуски рівні, мають незначне скривлення, дуже скривлені;
Строчка зшивання – рівна, з незначним скривленням, дуже скривлена; без дефектів, петляє, має пропуски.
Строчка обметування – якісна, петляє, має пропуски
Волого-теплова обробка – виконано якісно до повного прилягання припусків, не якісно припуски перебилися на лицеву сторону, припуски не прилягають до виробу, розпрасування виконано з напливами

## Slide 18: Картка перевірки якості «Обробка спинки з кокетками та середнім швом»
Кокетки – симетричні; різної величини;
Строчка пришивання – рівна, з незначним скривленням, дуже скривлена; без дефектів, петляє, має пропуски.
Строчка обметування – якісна, петляє, має пропуски
Волого-теплова обробка – виконано якісно до повного прилягання припусків, не якісно припуски перебилися на лицеву сторону, припуски не прилягають до виробу, запрасування виконано з напливами
Середній шов – припуски рівні, мають незначне скривлення, дуже скривлені;
Строчка зшивання – рівна, з незначним скривленням, дуже скривлена; без дефектів, петляє, має пропуски.
Строчка обметування – якісна, петляє, має пропуски
Волого-теплова обробка – виконано якісно до повного прилягання припусків, не якісно припуски перебилися на лицеву сторону, припуски не прилягають до виробу, розпрасування виконано з напливами

## Slide 19: Картка перевірки якості «Обробка спинки з рельєфами та середнім швом»
Рельєфні шви – симетричні; різної величини;
Строчка зшивання – рівна, з незначним скривленням, дуже скривлена; без дефектів, петляє, має пропуски.
Строчка обметування – якісна, петляє, має пропуски
Волого-теплова обробка – виконано якісно до повного прилягання припусків, не якісно - припуски перебилися на лицеву сторону, припуски не прилягають до виробу, запрасування виконано з напливами
Середній шов – припуски рівні, мають незначне скривлення, дуже скривлені;
Строчка зшивання – рівна, з незначним скривленням, дуже скривлена; без дефектів, петляє, має пропуски.
Строчка обметування – якісна, петляє, має пропуски
Волого-теплова обробка – виконано якісно до повного прилягання припусків, не якісно припуски перебилися на лицеву сторону, припуски не прилягають до виробу, розпрасування виконано з напливами