## Slide 1
Різновиди обробки внутрішнього зрізу підборта
а) швом в підгин з відкритим зрізом
б) швом в підгин з відкритим обметаним зрізом
в) швом в підгин з закритим зрізом

## Slide 2
Варіанти обробки планок відрізних настрочних (застібка до верху)
а) на зріз борта на двоголковій машині;
б) на зріз борта на універсальній машині, коли прокладка з основної тканини;
в) на зріз борта на двоголковій машині з клейовою прокладкою;
г) на зріз борта та пілочки з лицьового боку на двоголковій машині з клейовою прокладкою;
д) на зріз борта на двоголковій машині з клейовою прокладкою;
ж) на зріз борта та пілочку з виворітнього боку без прокладки;
з) на зріз борта та пілочку з лицьового боку на двоголковій машині з неклейовою прокладкою

## Slide 3
Варіанти обробки застібки пришивними планками
а) із закритими зрізами;
б) з обметанням внутрішніх зрізів;
в) суцільновикроєною з підбортом та обметаним внутрішнім зрізом (застібка не до верху);
г) з прокладкою із основної тканини (застібка не до верху);
д) обшивання зрізу пілочки планкою;
ж) з оздоблювальними елементами;

## Slide 4
Варіанти обробки суцільновикроєних імітаційних планок
а) з двобічної тканини без прокладки;
б) з двобічної тканини з клейовою прокладкою;
в) без прокладки на універсальній машині;
г) з клейовою прокладкою на універсальній машині;
д) на двоголковій машині;
ж) з використанням основної тканини в якості прокладки;
з) з обметаним внутрішнім зрізом (застібка не до верху)

## Slide 5
№п/п | Назва операції | Графічне зображення | ТУ на виконання
1. | Проклеяти прокладку в планку |  | Переставними рухами праски
2. | Прифастригувати планку до пілочки |  | Наклавши планку лицевою сторомою на виворітню сторону лівої та правої пілочки, прямими стібками довжиною стібка 1см.
3. | Пришити планку до пілочки |  | На задану величину припуску (1см)
4. | Видалити стібки тимчасового призначення |  | За допомогою кілочка, або щіпців
5. | Припрасувати шов пришивання планки |  | За допомогою ВТО
Інструкційна картка
Обробка застібки
пришивними планками
Таблиця №1

## Slide 6
№п/п | Назва операції | Графічне зображення | ТУ на виконання
6. | Запрасувати шов пришивання планки |  | На правій пілочці, направивши припуск в сторону планки
7. | Розрасувати шов пришивання планки |  | На лівій пілочці
8. | Намітити величину канту на правій пілочці |  | З виворітньої сторони, накрейдивши бажану величину канту(0,5см), від шва пришивання планки
9. | Вифастригувати край борту |  | Утворюючи кант з основної тканини на задану величину
10. | Намітити ширину планки в готовому вигляді |  | Від краю борта, на правій та лівій пілочках, з лицевої сторони на відстані (2-3 см)
11. | Зафастригувати (запрасувати) край планки |  | На виворітню сторону,на павій та лівій пілочках, по наміченій лінії, стібками довжиною1см.
Інструкційна картка
Обробка застібки
пришивними планками
Таблиця №2

## Slide 7
№п/п | Назва операції | Графічне зображення | ТУ на виконання
13. | Нафастригувати планки на пілочки |  | На рпавій та лівій пілочкках,стібками тимчасового призначення
14. | Настрочити планки на пілочки |  | По краю планки на відстані 0,1см, на правій та лівій пілочках
15. | Закріпити планку по краю пілочки |  | У шов пришивання планки до правої пілочки, та на відстані 0,1см від краю лівої пілочки
16. | Визалити стібки тимчасового призначення |  | За допомогою кілочка, або щіпців
17. | Припрасувати готову застібку |  | За допомогою ВТО
Інструкційна картка
Обробка застібки
пришивними планками
Таблиця №3

## Slide 8
Інструкційна картка
Обробка потайної застібки суцільновикроєною планкою
№п/п | Назва операції | Графічне зображення | ТУ на виконання
1. | Зафастригувати (запрасувати) внутрішній припуск правої планки |  | Припуск зафастригувати на лицеву сторону по наміченим лініям
2. | Зафастригувати (запрасувати) праву планку |  | На виворітню сторону, по наміченій лінії борту
3. | Зафастригувати (запрасувати) планку |  | Обігнувши внутрішній зріз планки, з виворітньої сторони
4. | Прострочити закріплювальну строчку |  | З лицевої сторони, згідно моделі (на відстані що дорівнює ширині планки)
5. | Видалити стібки тимчасового призначення |  | За допомогою кілочка
6. | Припрасувати готову застібку |  | Дотримуючись ТУ
Таблиця №1

## Slide 9
Інструкційна картка
Обробка потайної застібки суцільновикроєною планкою
№п/п | Назва операції | Графічне зображення | ТУ на виконання
1. | Зафастригувати (запрасувати) підборт лівої пілочки |  | Двічі, по наміченим лініям, дотримуючись ТУ
2. | Застрочити підборт |  | З лицевої сторони, згідно моделі (на відстані що дорівнює ширині планки)
3. | Видалити стібки тимчасового призначення. Припрасувати готову застібку |  | За допомогою кілочка. Дотримуючись ТУ
Таблиця №2

## Slide 10
Інструкційна картка
Обробка суцільновикроєної
імітаційної планки
№п/п | Назва операції | Графічне зображення | ТУ на виконання
1. | Проклеяти прокладку на суцільновикроєну ліву та праву планки |  | З виворітньої сторони, на ширину планки
2. | Зафастригувати (запрасувати) внутрішній зріз лівої планки по наміченій лінії |  | На виворітню сторону, стібками тимчасового призначення
3. | Зафастригувати ліву(запрасувати) планку |  | На виворітню сторону по наміченій лінії, стібками тимчасового призначення
4. | Настрочити внутрішній зріз планки |  | Накладним швов із закритим зрізом
5. | Визалити стібки тимчасового призначення |  | За допомогою кілочка, або щіпців
6. | Припрасувати ліву платнку |  | За допомогою ВТО
Таблиця №1

## Slide 11
№п/п | Назва операції | Графічне зображення | ТУ на виконання
7. | Зафастригувати (запрасувати) внутрішній зріз планки на правій пілочці |  | Планка складається по наміченій лінії та зафастриговується, на виворітню сторону згідно ТУ
8. | Зафастригувати (запрасувати) планку по клаю борта |  | На виворітню сторону, обігнувши внутрішній зріз планки, стібками тимчасового призначення
9. | Прострочити строчку по краю борта |  | На відстані 0,5см від краю борта, дотримуючись ТУ
10. | Припрасувати планку |  | Таким чином, щоб утворилась імітація планки
11. | Визалити стібки тимчасового призначення |  | За допомогою кілочка, або щіпців
12. | Прострочити оздоблювальну строчку по краю планки |  | На відстані 0,5см від краю планки , дотримуючись ТУ
Інструкційна картка
Обробка суцільновикроєної
імітаційної планки
Таблиця №2

## Slide 12
Інструкційна картка
Обробка застібки
пришивними планками
№п/п | Назва операції | Графічне зображення | ТУ на виконання
1. | Проклеяти прокладку в планки |  | Клейовою прокладкою (дублерином, чи флізеліном) з виворітньої сторони, дотримуючись ТУ
2. | Запрасувати планки |  | Склавши планки виворітніми сторонами всередину
3. | Пришити планки до краю борта |  | Швом шориною 0,7см
4. | Припрасувати шви пришивання планки |  | Направивши шви пришивання планки в сторону планок
5. | Нафастригувати внутрішні зрізи планки |  | З закритим зрізом, на виворітню сторону, закривши шов пришивання планок.
6. | Настрочити планки |  | Настрочувальна строчка на відстані 0,1см від шва пришивання планок
Таблиця №1

## Slide 13
Інструкційна картка
Обробка застібки
пришивними планками
№п/п | Назва операції | Графічне зображення | ТУ на виконання
13. | Прокласти оздоблювальну строчку |  | По краю планок на відстані 0,1см
14. | Видалити стібки тимчасового призначення. Припрасувати готову застібку |  | Видалити стібки за допомогоюю кілочка. Припрасувати дотримуючись ТУ
Таблиця №2