## Slide 1
Класифікація та ознаки деревообробного
обладнання

## Slide 2
За призначенням деревообробні верстати поділяються на три класи: загального призначення (універсальні), спеціалізовані і спеціальні.
Деревообробними верстатами загального призначення (універсальні) називають такі, які можна використовувати в різноманітних деревообробних виробництвах (столярному, меблевому, декоративному…).

## Slide 3
- Спеціалізовані верстати призначені для виконання конкретно визначених операцій або для обробки відповідних деталей, розміри яких можуть змінюватись настроюванням. Ці верстати використовуються тільки в одному виробництві (верстат для облицювання кромок щитових деталей меблевих виробів).

## Slide 4
- Спеціальні верстати служать для обробки тільки однієї цілком визначеної деталі (наприклад, фрезерно-копіювальний верстат для контурної обробки задньої ніжки столярного стільця). Вони, як правило, не мають пристроїв для переналагоджування на інші деталі. Спеціальні верстати бувають одно- або багатоопераційні і застосовуються у виробництві конструктивно стійких виробів.

## Slide 5
Деревообробні верстати можуть бути з переривчастим рухом оброблюваної деталі чи різального інструмента (циклові) та з безперервним переміщенням деталі (прохідні).
У циклових верстатах з повторенням циклу обробки робочі органи здійснюють однакові рухи, що повторюються.
У прохідних верстатах деталь безперервно (постійно) переміщується відносно робочих органів і обробляється в русі. У таких верстатах рух подачі та транспортування деталі виконуються одним пристроєм — механізмом подавання.

## Slide 6
Кожен тип верстата має конкретне конструктивне виконання, яке характеризує його модель. Для позначення виду й типу верстатів прийнято літерно-цифрову індексацію.
Перша літера (інколи дві) індексу означає тип верстата: Л — стрічковий;
Ц — круглопилковий (застаріла назва циркульний);
С — чотирибічний поздовжньо-фрезерний (застаріла назва стругальний), фугувальний, рейсмусовий;
Ф — фрезерний;
Ш — шипорізальний;
СВ — свердлильний;
Шл — шліфувальний;
Т – токарні;
Р – рамні.

## Slide 7
Наприклад:
ЛС — стрічкопилковий столярний;
ЦДК — круглопилковий для поздовжнього розпилювання (циркульний ділильний — ЦД) з конвеєрним (К) подаванням;
СР- рейсмусовий;
ФС — фрезерний середній;
СВПГ — свердлильно - пазорізальний горизонтальний та ін.
Друга й третя літери індексу характеризують технологічні особливості верстата.
Цифри після першої літери (або між літерами) означають кількість робочих органів або агрегатів верстата:
Наприклад:
С2Ф — фугувальний верстат з двома горизонтальним та вертикальним) різальними інструментами;
С2Р — рейсмусовий з двома ножовими валами і т. д.

## Slide 8
Цифри після літер індексу характеризують головний параметр верстата, а за наявності кількох моделей даного типу — черговий номер моделі.
Наприклад:
СР6-9 — верстат рейсмусовий (СР), ширина стола — 630 мм (6), дев'ята модель (9);
ЛС80-5 — верстат стрічкове пилковий столярний (ЛС), діаметр пилкових шківів — 800 мм (80), п'ята модель (5).
Індексація деяких верстатів не відповідає описаному принципу. Наприклад:
2ШлКН— шліфувальний двоагрегатний верстат (2Шл) з конвеєрним подаванням (К) та нижнім розміщенням агрегатів (Н).
За літерно-цифровим індексом можна швидко визначити тип верстата, його головний параметр та конструктивне виконання.

## Slide 9
Круглопилкові
Деревообробні верстати – однопилкові або багатопилкові, призначений для поздовжнього, поперечного або під кутом використовують для розпилювання пиломатеріалів, заготовок, плитних матеріалів (фанера, ДВП та ДСП плити), зарізання пазів, чвертей, з'єднань рамок і коробок. Залежно від виконуваних операцій верстати бувають для поперечного, поздовжнього, змішаного пиляння та форматні.

## Slide 10
Стрічкопилкові
Випилювання деталей з криволінійними контурами, ажурних і накладних елементів рельєфної різьби, розпил тонких заготовок по товщині, пиляння під кутом до базових поверхонь, перпендикулярне запилювання з’єднувальних елементів.

## Slide 11
Фугувальні
Призначений для вирівнювання неправильної (жолобленої) чорнової поверхні деталей, створення геометричних площин, що мають бути базовими поверхнями під час подальшого оброблювання.

## Slide 12
Рейсмусові
Призначений для поздовжнього одно - чи двостороннього оброблювання в розмір за товщиною поверхні плоских заготовок

## Slide 13
Фрезерні
На фрезерних верстатах здійснюють плоске і профільне фрезерування прямолінійних і криволінійних деталей, обробляють вузли і щити по периметру, зарізають шипи і провушини, а також виконують різні копіювальні роботи. Фрезерні верстати можуть бути з ручною і механічною подачею, одно - і двошпиндельні, з верхнім і нижнім розміщенням шпинделів.

## Slide 14
Свердлильні
Призначені для свердління наскрізних та ненаскрізних отворів, обробка радіусних елементів складних контурів деталей.

## Slide 15
Токарні
Призначені для виготовлення круглих (циліндричних та фасонних) деталей та елементів декору.

## Slide 16
Шліфувальні
Призначені для вирівнювання площин деталей для декорування,надання точної форми та розмірів складним деталям, остаточна обробка поверхонь перед опорядженням.

## Slide 17
Контрольні запитання:
1. Як поділяють деревообробні верстати за призначенням? 2. Як поділяють верстати за способом обробки? 3. Що означає перша (а інколи і друга) літера індексу? 4. Які літери характеризують технологічні особливості верстата? 5. Як розшифрувати СР6-9? 6. Як розшифрувати ЛС80-5?

## Slide 18
Дякую за увагу !