## Slide 1: Тема: Принцип роботи та технічне обслуговування гальмівної системи
Підготував: Скочинський В.Д.

## Slide 2
1. Як працює гальмівна система?
2. Яка будова барабанного гальмівного механізму?
3. Яка будова дискового гальмівного механізму?
4. В чому полягають переваги роздільного гідравлічного привода гальм?
5. Назвіть основні несправності гальмівної системи?
6. Назвіть вузли системи ABS
Повторення вивченого матеріалу

## Slide 3: Види гальмівних систем
Робоча (основна) гальмівна система Основна функція робочої гальмівної системи – регулювання швидкості руху автомобіля та його повна зупинка. Запасна гальмівна система Запасна гальмівна система служить для екстреного або аварійного гальмування в разі відмови або несправності основної. Вона виконує ті самі функції, що й робоча гальмівна система. Може функціонувати як частина робочої системи, і як самостійний вузол.

## Slide 4: Види гальмівних систем
Стоянкова гальмівна система Стоянкова гальмівна система призначена для: утримання транспортного засобу на місці протягом тривалого часу; запобігання самовільному руху автомобіля на похилій площині, а також для аварійного та екстреного гальмування при виході з ладу робочої гальмівної системи.

## Slide 5: Технічне обслуговування гальмівної системи. Перевірка гальмівної рідини
Тестер призначений для перевірки якості гальмівної рідини. П'ять LED світлодіодів для зображення процентного вмісту води в гальмівній рідині. Світлодіодна індикація:
Зелений: Батарея OK. немає води, що міститься в гальмівній рідині
Зелений/Жовтий: Менш ніж 1%
від вмісту води в гальмівній рідині.
Зелений/жовтий/жовтий: прибл. 2%
від вмісту води в гальмівній рідині.
Зелений/жовтий/жовтий/червоний:
прибл. 3% від вмісту води в гальмівній
рідині. Гальмівна рідина має бути замінена .
Зелений/жовтий/жовтий/червоний/червоний:
Принаймні 4% від вмісту води в гальмівній
рідині. Гальмівна рідина має бути замінена
терміново.

## Slide 6: Технічне обслуговування гальмівної системи. Заміна гальмівної рідини
Періодичність заміни гальмівної рідини:
Через 1 – 3 роки експлуатації;
За пробігу автомобіля 30 – 40 тис. км.;
Гігроскопічність гальмівної рідини. (Волога разом із повітрям потрапляє у рідину під час експлуатації. Максимальна кількість вологи, яка допускається у робочій гальмівній рідині – до 3,5%. )

## Slide 7: Технічне обслуговування гальмівної системи. Прокачування гальмівної системи
1. Викрутіть пробку бачка гідроприводів гальмівної системи і вимикання зчеплення.
2. Долийте в бачок чисту гальмівну рідину до нижньої кромки наливної горловини.
3. Очистіть від бруду клапани випуску повітря і зніміть захисні ковпачки клапанів робочих циліндрів гальмових механізмів передніх і задніх коліс.
4. Надіньте гумовий шланг на клапан випуску повітря робочого циліндра гальмівного механізму правого заднього колеса і занурте кінець шланга в чистий прозорий посуд.
5. Помічник повинен різко натиснути на педаль гальма чотири-п'ять разів (з інтервалом між натисканнями 1-2 с), після чого утримувати педаль натиснутою. 6. Відверніть на 1/2—3/4 обороту клапан випуску повітря. З шланга почне витікати стара (брудна) гальмівна рідина. Педаль гальма в цей час повинна плавно дійти до упору. Як тільки рідина перестане витікати, закрийте клапан випуску повітря.
7. Повторюйте операції 4-8 разів до повної заміни рідини в приводі (зі шланга повинна витікати чиста рідина і без пухирців повітря). 8. Перевірте якість виконаної роботи: натисніть кілька разів на педаль гальма - хід педалі і зусилля на ній повинні бути однаковими при кожному натисканні. Якщо це не так, поверніться до виконання операцій 4-8.
9. Долийте гальмівну рідину до рівня між мітками «МIN» і «МАХ» на стінці бачка і закрийте пробку.

## Slide 8: Технічне обслуговування гальмівної системи. Прокачування гальмівної системи
Алгоритм заміни гальмівної рідини із пристосуванням:
Відкрийте розширювальний бачок.
Відкачайте стару рідину (шприцом).
Прикріпіть до розширювального бачка ємність для автоматичного поповнення рівня (попередньо налийте в неї нову гальмівну рідину).
Встановіть перший бік на домкрат.
Зніміть колесо.
До штуцера супорта приєднайте ємність для збирання старої рідини з пневмосистемою та трубкою.
Відкрутіть штуцер.
Натискайте на курок пристосування і
відкачуйте гальмівну рідину з контуру, доки
в трубці не з'явиться нова рідина без повітря.
Повторіть для всіх контурів згідно зі схемою.
Зніміть пристрої та долийте гальмівну
рідину до рівня MAX.

## Slide 9: Технічне обслуговування гальмівної системи. Ремонт гальмівних трубок
Коли потрібно розвальцьовування гальмівних трубок?
1. Знижується пропускна здатність;
2. З'являються тріщини і іржа;
3. Слабшає або гниє кріплення;
4. Закисає різьблення;
5. Відбувається розрив.

## Slide 10: Технічне обслуговування гальмівної системи. Несправності вакуумного підсилювача
Найбільш частими несправностями є:
Обрив шланга, що з'єднує його з впускним колектором (в цьому випадку можна почути характерне шипіння);
Розрив діафрагми всередині корпусу;
Вихід з ладу гуми клапанів.
Розгерметизація (повітря
надходить в патрубок впускного
колектора і призводить до
різкого збіднення паливної
суміші)

## Slide 11: Технічне обслуговування гальмівної системи. Перевірка роботи вакуумного підсилювача:
При вимкненому двигуні прокачати (натисніть) 5-6 разів педаль гальма. Потім ще раз натисніть і на середині ходу зупиніть. Не відпускаючи педаль, запустіть двигун. Педаль «провалилася» до підлоги – вакуумний підсилювач працює справно.
Запускаємо двигун і натискаємо педаль гальма. При натиснутій педалі зупиняємо двигун. Тримаємо педаль гальма близько 30 секунд. Якщо гальмо не стало відразу підніматись, протягом 30 секунд, значить вакуумний підсилювач працює добре. Якщо ж педаль пішла в гору, то вакуумний підсилювач не працює.

## Slide 12: Технічне обслуговування гальмівної системи Технічне обслуговування ABS
За генерацію сигналу відповідає ротор і датчик ABS.
Причини відмови датчика ABS Відмова датчика ABS може статися з різних причин, як наприклад:
Коротке замикання або розрив контакту;
Механічне пошкодження датчика або ротора;
Кріплення датчика послаблене, оскільки затискна втулка сильно заіржавіла;
Сильне забруднення;
Занадто великий люфт підшипника колеса.

## Slide 13: Технічне обслуговування гальмівної системи Основні методи перевірки датчика ABS
1. Перевірка пам‘яті помилок блока керування;
2. Перевірка всіх ланцюгів і з‘єднань на предмет
механічних пошкоджень;
3. Перевірка мультиметром;
4. Перевірка осцилографом.
Перевірка осцилографом

## Slide 14: Технічне обслуговування гальмівної системи. Заміна датчика ABS
При заміні датчика ABS виконайте наступні дії:
Від‘єднайте кабель несправного датчика ABS (Мал. 4).
Витягніть датчик з отвору – можливо, необхідно буде розібрати маточину, щоб отримати кращий доступ (Мал. 5).
Після демонтажу несправного датчика, отвір необхідно очистити і видалити іржу.
Після цього отвір і затискна втулка змащуються щоб запобігти передчасній корозії. Затискна втулка вставляється в отвір і потім датчик вставляється в затискну втулку, поки не торкнеться ротора. Завдяки зазору у підшипнику коліс і руху колеса відстань між датчиком і ротором регулюється автоматично.
Штекерне з‘єднання має бути знову закрито, а кабелі акуратно закладені.
Тепер помилку можна видалити з пам‘яті помилок блока керування.

## Slide 15: Основні правила охорони праці при ТО гальмівної системи
Працювати у спецодязі.
Для недопущення спалаху забороняється працювати при близькості відкритого вогню.
Безпечне використання та справність підйомних механізмів.
Робота справним інструментом та обладнанням.

## Slide 16: Закріплення нового матеріалу
1. Опишіть методи перевірки гідровакуумного підсилювача.
2. Коли потрібно замінювати гальмівну рідину?
3. У яких випадках потрібен ремонт гальмівних трубок?
4. Опишіть основні правила безпеки праці при ремонті гальмівної системи.

## Slide 17: Дякую за увагу!