## Slide 1
Лише після невтомної праці виявиться талант.(Народна мудрість)
ЕПІГРАФ ДО ЗАНЯТТЯ

## Slide 3: Екскурс з історії спідниці.

## Slide 5: Іспанія. XVІ століття.

## Slide 6: Франція. XVІІ століття.

## Slide 7: XVІІ століття. Новий виток моди. Спідниця-купол.

## Slide 8: XVІІІ століття. «Кумедні спідниці».

## Slide 12: Традиційна спідниця в Україні – плахта, обгортка, паньова.

## Slide 14: Вибрати мірки, необхідні для побудови креслення основи прямої спідниці. 1. Дв 2. Шс 3. Сс 4. Др 5. Ст

## Slide 15: Відповідь. Дв Сс Ст

## Slide 17: Відповідь. А. Пряма. Б. Трапецієвидна. В. Розширена до низу. Г. Завужена до низу.

## Slide 19: Відповідь. А. Пряма. Б. Клинова. В. Конічна.

## Slide 20: Із загального переліку вимог, що ставляться до одягу, виберіть окремо естетичні, гігієнічні, експлуатаційні. 1.Здатність тканини вбирати вологу. 2. Відповідність моді. 3. Міцність. 4. Теплозахисні властивості. 5. Зносостійкість. 6. Вибір оздоблення. 7. Відповіднісь фігурі й віку. 8. Здатність зберігати форму. 9. Здатність тканини пропускати повітря. 10.Зручність у користуванні. 11. Додержання пропорцій між частинами одягу.

## Slide 21: Відповідь. Естетичні вимоги. 2,6,7,11. Гігієнічні вимоги. 1,4,9. Експлуатаційні вимоги.3,5,8,10.

## Slide 22: Дати назви таким лініям на кресленні:ТТ2, СС2, НН2, ТН, В1Н3, В2Н4, Т2Н2.

## Slide 23: Відповідь. ТТ2-лінія талії. СС2-лінія стегон. НН2- лінія низу спідниці. ТН- лінія середини заднього полотнища. В1Н3-лінія бокового шва заднього полотнища. В2Н4-лінія бокового шва переднього полотнища. Т2Н2-лінія середини переднього полотнища.

## Slide 24: КРОСВОРД. 1. Назва жінки, яка надто турбується про відповідність свого одягу напряму моди. 2. Короткі до колін літні брюки. 3. Загальна назва вбрання людини. 4. Брюки з нагрудником і бретелями. 5. Скорочена назва спідниці, зшитої з клинів тканини. 6. Назва спідниці російською мовою. 7. Зразок, вирізаний з паперу чи картону по контурних лініях креслення виробу, на якому вказується напрямок поздовжньої нитки, лінії згинів, назви деталей. 8. Довга до кісточок спідниця. 9. Народна назва брюк, виготовлених з джинсової тканини. 10. Дуже коротка спідниця. 11. Жіночий поясний одяг, довжина якого буває міні, максі, міді.

## Slide 25
Моделювання

## Slide 26
моделювання
одяг
стиль
дизайнер
модниця
модель
зразок
викрійка
Внесення змін

## Slide 27: Тема заняття. Моделювання спідниці.

## Slide 28: Завдання уроку. 1. Розширити уявлення про моду та стиль. 2. Ознайомитись з поняттям моделювання, його видами. 3. Навчитись моделювати різні моделі спідниць. 4. Ознайомитись з професією модельєра одягу.

## Slide 34: Моделювання
є початковою стадією виготовлення виробу, під час якого враховується призначення одягу, фігура людини, колір, малюнок тканини тощо.
Моделювання
Творче
Технічне

## Slide 35: Основні методи розробки нового фасону спідниці : 1. Розрізати викрійки спідниці від низу до верху виточки і розсунути деталі на потрібну для певної моделі ширину для утворення складки.

## Slide 36: 2. Закривання виточки для розширення нижньої частини спідниці.

## Slide 37: 3. Розрізання викрійки у поперечному напрямку для утворення кокетки (відрізна деталь).

## Slide 38: ПРАКТИЧНА РОБОТА. (Ділова гра «Модельні агенції) ХІД РОБОТИ. 1. Підготувати шаблони викрійки основи прямої спідниці. 2. Нанести на шаблони лінії фасону певної моделі. 3. Зробити розкладку викрійки за новим фасоном – розрізати, розсунути і закріпити деталі викрійки.

## Slide 39: Для пошиття прямої спідниці потрібно тканини: Ширина тканини (Сс+(2*3))*2 (см). Довжина тканини Дв+5+1,5 (см).

## Slide 40: Дизайнер одягу – це фахівець легкої промисловості, який займається проектуванням і створенням швейних виробів. Дизанери – люди творчі, креативні. ЛІЛІЯ ПУСТОВІТ.

## Slide 41: АНДРЕ ТАН

## Slide 42: Оксана Караванська

## Slide 43: Ірина КАРАВАЙ

## Slide 44: Роксолана Богуцька