## Slide 2
1. Что называется шпоном?

## Slide 4
2. Как изготавливают фанеру?

## Slide 6
3. Каким инструментом вырезают из фанеры фигуры?

## Slide 8
4. Строение лобзика?

## Slide 9
Строение лобзика

## Slide 10
5. Как правильно закрепить пилочку в рамке лобзика?

## Slide 12
6. Как правильно закрепить столик для выпиливания лобзиком на рабочем верстаке?

## Slide 14
7. Каким инструментом пользуются для изготовления отверстий в изделии?

## Slide 16
8. Как лобзиком выпилить внутренний и внешний контуры изготавливаемого изделия?

## Slide 18
9. Как сделать разметку изделия на заготовке? Что следует помнить?

## Slide 23
Тема: Выпиливание изделия лобзиком.
Цель урока: совершенствование умений и навыков владения ручным лобзиком
В результате проведенного урока ученик
должен знать: технологию выпиливания лобзиком, правила безопасного труда
уметь: размечать изделия на заготовке и выпиливать их лобзиком

## Slide 25
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПРИ ВЫПИЛИВАНИИ ЛОБЗИКОМ
1. Надежно закрепить выпиловочный столик в зажимах верстака.
2. Правильно и надежно закрепить пилку в лобзике.
3. Во время работы не наклоняться низко над изделием.
4. Во время выпиливания нельзя держать левую руку близко к полотну пилки.
5. При выпиливании не делать рывков лобзиком и не допускать изгибов пилки.

## Slide 27: Технологическая карта
№ п/п | Последовательность операций | Инструменты и приспособления
1. | Перенести на фанеру с помощью копировальной бумаги рисунок изделия. | Рисунок изделия, заготовка фанеры, простой карандаш, копирка.
2. | Рассмотрите разметку, определите места поворота пилки. | Заготовка фанеры с нанесенным на нее контуром.
3. | Подготовить выпиловочный столик и закрепить пилку в лобзике. | Лобзик, пилки, плоскогубцы, выпиловочный столик.
4. | Выпилите контур изделия. | Лобзик, пилки, плоскогубцы, выпиловочный столик.
5. | Зачистите изделие шлифовальной шкуркой. | Шлифовальная шкурка.
6. | Приклеить к туловищу дятла крылья и хвост. | Клей ПВА, кисточка, прищепки.
7. | Просверлить отверстия в изделии для крепления дятла к стволу. | Сверлильный станок, сверло, шило.
8. | Закрепить дятла и рычаг к стволу дерева болтами М3х20. | Метчик М3, болты М3х20, отвёртка, клей ПВА, нитки
9. | Отделка изделия. | Краски, кисточка, ёмкость для воды, карандаш.

## Slide 29: Технологическая карта
№ п/п | Последовательность операций | Инструменты и приспособления
1. | Перенести на фанеру с помощью копировальной бумаги рисунок изделия. | Рисунок изделия, заготовка фанеры, простой карандаш, копирка.
2. | Рассмотрите разметку, определите места поворота пилки. | Заготовка фанеры с нанесенным на нее контуром.
3. | Подготовить выпиловочный столик и закрепить пилку в лобзике. | Лобзик, пилки, плоскогубцы, выпиловочный столик.
4. | Выпилите контур изделия. | Лобзик, пилки, плоскогубцы, выпиловочный столик.
5. | Зачистите изделие шлифовальной шкуркой. | Шлифовальная шкурка.
6. | Приклеить к туловищу дятла крылья и хвост. | Клей ПВА, кисточка, прищепки.
7. | Просверлить отверстия в изделии для крепления дятла к стволу. | Сверлильный станок, сверло, шило.
8. | Закрепить дятла и рычаг к стволу дерева болтами М3х20. | Метчик М3, болты М3х20, отвёртка, клей ПВА, нитки
9. | Отделка изделия. | Краски, кисточка, ёмкость для воды, карандаш.

## Slide 31: Домашнее задание
Принести: спецодежду, лобзик, наждачную бумагу размером 30х30, клей ПВА, кисточка для клея, 3 прищепки, акварельные краски и приборы для раскрашивания. Повторить правила ТБ при работе лобзиком.