## Slide 1: Візуалізація елементів проекту: двохвимірні зображення.
05.12.2019

## Slide 2: Мета: вивчити принципи і процеси створення плоских зображень, що будуються на основі віртуальної тривимірної моделі та призначені для візуалізації проекту.

## Slide 3: Візуалізація - це малюнок, ескіз, але виконаний в певних комп'ютерних графічних програмах

## Slide 4: План: 1. Налаштування проекту для здійснення візуалізації. 2. Параметри вікна 3D-візуалізації. 3. Механізм візуалізації Scetch. 4. Ефект «белая модель».

## Slide 5
Notes: перейти в режим першого чи другого поверху

## Slide 6
Notes: викликаємо панель 3D візуалізації (окно-табло команд-3D візуалізація)

## Slide 8
Notes: обираємо місце з якого хочемо роздивитись будинок чи інтер'єр, зазвичай це вхідні двері
в нашому випадку, як ви бачите, це вхід тераси

## Slide 9: F5
Notes: вибираємо інструмент "бегущая рамка"

## Slide 10
Notes: обводимо цим інструментом все, окрім стіни, де вхід

## Slide 11
Notes: далі тиснемо F5 (показать область бегущей рамки в 3D)
або ПКМ по пустому місцю- показать выборку бегущей рамки (ВАЖЛИВО щоб не було підсвічено жодний об'єкт)

## Slide 12
Notes: далі встановлюємо ракурс
щоб все було добре видно необхідно на панелі 3D візуалізації вімкнути "двіхточечная перспектива"

## Slide 14
Notes: щоб вибрати рівний ракурс:
- виставляємо висоту камери – 1500
висоту цілі – 1500
азимут - 180°
конус обзора - 65°
высота солнца - (будь-яка) ~30°

## Slide 15: CUT
Notes: викликаємо візуалізацію: другий фотоапарат
є два типи візуалізації: скретч та біла перспектива
800х800
-стиль линий (разные техники, выбираем разные варианты)
PEN CUT: -цвет линий - специальный; векторная 3Д штриховка; векторные тени; прозрачность .... и запускаємо

## Slide 24: «Белая модель»
Notes: цього разу розглянемо на прикладі другого поверху

## Slide 29
Notes: для подальшої обобки зображення можна вигрузити для використання у PS для створення колажів, наприклад, вибрати механізм ВЕКТОРНИЙ с удалением невидимых линий, F5 для предпросмотра, PrtSc
Розфарбувати стіни, вибрати шпалери, оббивка дивана тощо

## Slide 31: Відкриваємо проект, візуалізуємо білу модель

## Slide 32: Домашнє завдання: створити в ескізі проект власного будинку

## Slide 33: Дякую за увагу