## Slide 1: Будова та призначення штангенциркуля

## Slide 2: Призначення штангенциркуля
Штангенци́ркуль — універсальний штангенінструмент, призначений для вимірювань з високою точністю зовнішніх і внутрішніх розмірів заготовок і виробів, а також глибин отворів.
Штангенциркуль ШЦ-І призначений для визначення розмірів деталей при чорновій та напівчистовій обробці з похибкою до 0,1 мм.

## Slide 3: Види штангенциркулів
З електронною цифровою шкалою
З механічною круговою шкалою
(циферблатні, стрілочні)
Зі шкалою ноніуса

## Slide 4: Види штангенциркулів Зі шкалою ноніуса
ШЦ-ІІ
ШЦ-І
ШЦ-ІІІ

## Slide 5: Будова штангенциркуля ШЦ-І
Штанга
Нерухома верхня губка
Нерухома нижня губка
Глибиномір
Рамка
Рухома верхня губка
Рухома нижня губка
Затискний гвинт
Ноніус
1
2
3
9
7
4
5
8
6

## Slide 6: ШЦ-ІІ
1. Рамка мікрометричної подачі
2. Затискний гвинт рамки мікрометричної подачі
3. Гвинт мікрометричної подачі
4. Гайка подачі рамки
4
3
2
1
Notes: Для вимірювання зовнішніх розмірів використовують як нижні губки так і верхні.
Верхні губки загострені і можуть використовуватись для розмічальних робіт.

## Slide 7: Шкали штангенциркуля ШЦ-І
Notes: За рахунок чого ми можемо здійснювати вимірювання з похибкою до 0,1 мм.?
ШЦ має дві шали:
Міліметрова шкала на штанзі та
Шкала ноніуса на рухомій рамці.

## Slide 8: Принцип роботи ноніуса
19:10=1,9 мм
2,0-1,9=0,1 мм
Notes: Довжина шкали ноніуса становить 19 мм.
ЇЇ поділено на 10 рівних частин.
Отже довжина кожної частинки (ціна поділки) становить 1,9 мм.
Різниця між ціною поділки ноніуса (1,9 мм) і найближчим до нього значенням основної шкали становить 2,0-1,9=0,1 мм., що і визначає точність вимірювання ШЦ-І.

## Slide 9: Алгоритм зчитування результатів вимірювання
1. Визначити ціле число міліметрів на основній шкалі штангенциркуля:
1
2
0
3
2. Визначити кількість десятих часток міліметра:
3. Визначити результат вимірювання, додаючи цілі міліметри і десяті частки:
4 мм
0,6 мм
4+0,6=4,6 мм
Notes: 1. Визначити ціле число міліметрів на основній шкалі штангенциркуля – воно відповідатиме цілому числу міліметрів на основній шкалі штангенциркуля до нульової позначки ноніуса.
2. Визначити кількість десятих часток міліметра. Для цього на шкалі ноніуса потрібно знайти позначку, яка чітко збігається з будь-якою позначкою на основній шкалі. Значення позначки на шкалі ноніуса, що збігається з позначкою на основній шкалі, відповідає кількості десятих часток міліметра вимірюваного розміру.
3. Визначити результат вимірювання, додаючи цілі міліметри і десяті частки.

## Slide 10: Вимірювання зовнішніх розмірів
Notes: Ослабити затискний гвинт рамки і розвести нижні вимірювальні губки на розмір, дещо більший від розміру вимірюваної деталі.
Помістити деталь між губками штангенциркуля і пересувати рамку до стискання з поверхнею деталі.
Закріпити рамку в такому положенні затискним гвинтом і вийняти деталь.
Тримаючи ШЦ прямо перед очима, зчитати результат вимірювання.

## Slide 11: Вимірювання зовнішніх розмірів
Notes: Для вимірювання зовнішніх розмірів використовують як нижні губки так і верхні.

## Slide 12: Вимірювання зовнішніх розмірів

## Slide 13: Вимірювання внутрішніх розмірів
Notes: Для вимірювання внутрішніх розмірів використовують нижні губки на кінцях яких є уступи з циліндричними вимірювальними поверхнями. Губки мають сумарну товщину 10 мм (або 9 мм). Розмір, який вимірюється, дорівнює величині відліку штангенциркуля плюс товщина губок.

## Slide 14: Вимірювання внутрішніх розмірів

## Slide 15: Вимірювання внутрішніх розмірів

## Slide 16: Вимірювання внутрішніх розмірів
Notes: Ослабити затискний гвинт рамки і розвести верхні вимірювальні губки на розмір, дещо менший від розміру вимірюваної деталі.
Помістити губки штангенциркуля в отвір деталі і, пересуваючи рамку, розсунути їх до стискання зі стінками вимірюваної деталі.
Закріпити рамку в такому положенні затискним гвинтом і вийняти губки ШЦ з отвору деталі.
Тримаючи ШЦ прямо перед очима, зчитати результат вимірювання.

## Slide 17: Правильне вимірювання по довжині

## Slide 18: Вимірювання глибини

## Slide 19: Вимірювання глибини

## Slide 20: Закріплення матеріалу
Назвіть частини штангенциркуля

## Slide 21: Визначити розміри:
1
2
0
3
6
7
5
8
4+0,8=4,8 мм
50+4+0,1=54,1 мм
50
4
5
3
6
30+6+0,9=36,9 мм
30

## Slide 22: Визначити показ штангенциркуля:

## Slide 23: Домашнє завдання: опрацювати §4; визначити та записати покази штангенциркулів
1
2
3

## Slide 24: Дякую за увагу!