## Slide 1: Фрезерування металу
Трудове навчання 8 клас

## Slide 2: Призначення фрезерного верстата
Фрезерними називають верстати, які застосовують при фрезеруванні плоских, фасонних і гвинтових поверхонь, нарізуванні шліців, різьби та зубів зубчастих коліс, утворенні гвинтових канавок тощо.

## Slide 3
Фрезерні верстати застосовують для виготовлення деталей машин з плоскими поверхнями, пазами та виступами, різьбовими та фасонними поверхнями, шліцами, фасонними канавками тощо. Залежно від різального фрезерного інструмента оброблювані поверхні набувають плоскої, фасонної та інших форм, а процес оброблення називають відповідно
фрезеруванням площин,
фрезеруванням канавок,
фрезеруванням шліців і прорізів,
фрезеруванням фасонних поверхонь
відрізування заготовок тощо.
Призначення фрезерного верстата

## Slide 4: Будова горизонтально-фрезерного верстата
1 кнопко-пусковий пристрій
2 станина
З корпус
4 електро­двигун
5 клинопасова передача
6 рукоятка поздовжньої подачі
7 коробка швидкостей
8 рукоятки перемикання швидкостей
9 вал
10 хобот
11 підвіска
12 лещата
13 робочий стіл
14 полозки
15 рукоятка поперечної подачі
16 кон­соль
17 рукоятка вертикальної подачі

## Slide 5: Кінематична схема фрезерного верстата
За даною кінематичною схемою визначте, які види передач має фрезерний верстат?
Визначте діаметри ведучого та веденого шківів?
Чому дорівнює передаточне відношення ремінної передачі? i = D2/D1

## Slide 6: Інструмент при фрезеруванні
Для фрезерування застосовують фрези — багатолезовий різальний інструмент, кожен зуб якого — це різець. Усі різці фрези розташовані по колу циліндра й обертаються навколо його осі.

## Slide 7: Види фрез
1. Дискові фрези
Дискові фрези застосовуються для виконання таких фрезерних робіт:
• обрізки заготовок;
• вибірки металу;
• прорізання пазів
• зняття фасок і т.д.

## Slide 8: Види фрез
2. Торцеві фрези
Застосовуються для обробки деталей з плоскими і ступінчастими поверхнями. Інструмент виставляється так, щоб його поздовжня вісь була перпендикулярна оброблюваної поверхні.

## Slide 9: Види фрез
3. Циліндричні фрези
Ці фрези бувають з зубами прямими і гвинтовим. Фрези з прямими зубами застосовуються для більш простих операцій, а гвинтові є більш універсальним інструментом.

## Slide 10: Види фрез
4. Кутові фрези
Використовують для фрезерування похилих металевих площин і кутових виїмок на верстатах.

## Slide 11: Види фрез
5. Фасонні фрези
Фасонні фрези використовуються для додання профілю поверхонь незамкнутого типу. Крім того, вони підходять для формування канавок.

## Slide 12: Види фрез
6. Черв'ячні фрези
Використовують інструмент для нарізки зуба на шестернях і колесах, шліцьових валах.

## Slide 13: Види фрез
7. Кінцеві фрези
Найчастіше кінцеві (або пальчикові) фрези по металу застосовують для створення пазів, контурних уступів і виїмок, обробки взаємно перпендикулярних площин.

## Slide 14: Види фрез
8. Шпонкові фрези
Вони є різновидом кінцевих фрез і являють собою шпонковий двозубий інструмент.

## Slide 15: Процес фрезерування
Під час фрезерування різальний інструмент - фреза - здійснює головний (обертальний) рух, а заго­товка - рух подачі (поступальний).

## Slide 16: Процес фрезерування
При фрезеруванні фреза здійснює обертовий рух, а заготовка, яка оброблюється, — поступальний. Конструкція фрези залежить від виду поверхні, що оброблюється, та типу верстата.
1 — оброблена поверхня;
2 — поверхня різання;
3 — оброблювана поверхня;
4 — глибина різання

## Slide 17: Види фрезерування
а — фрезерування площини циліндричною фрезою;
б — фрезерування паза дисковою фрезою;
в — фрезерування уступу дисковою фрезою;
г — фрезерування паза кінцевою фрезою;
д — фрезерування уступу кінцевою фрезою

## Slide 18: Дякую за увагу!